## Slide 1: 第1章 概述
教材：王宜怀等著，嵌入式技术基础与实践（第4版）
—ARM Cortex-M0+ KL系列微控制器
参考书：见教材

## Slide 2
主要内容：
  1.1 嵌入式系统定义、发展简史、分类及特点
  1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系及学习建议
  1.3 微控制器与应用处理器简介
  1.4 嵌入式系统常用术语
  1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
第1章 概述

## Slide 3
首先看嵌入式系统的一些示例
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点
根据这些示例：请同学们举例，总结特点
1.1.1 嵌入式系统的定义

## Slide 4
美国CMP Books出版的Jack Ganssle和Michael Barr著作《Embedded System Dictionary》给出的 定义：
嵌入式系统一种计算机硬件和软件的组合，也许还有机械装置，用于实现一个特定功能。在某些特定情况下，嵌入式系统是一个大系统或产品的一部分。
中国《国家标准GB/T 5271信息技术词汇－嵌入式系统与单片机》部分，给出的嵌入式系统定义是：
嵌入式系统是置入应用对象内部起信息处理和控制作用的专用计算机系统。
嵌入式系统的定义：
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 5
与通用计算机对比来理解嵌入式系统
《Embedded System Dictionary》给出的通用计算机定义是：计算机硬件和软件的组合，用作通用计算平台。
总的说来，可以从计算机本身角度概括表述嵌入式系统，那就是：嵌入式系统，即嵌入式计算机系统，它不以计算机面目出现的“计算机”，这个计算机系统隐含在各类具体的产品之中，这些产品中，计算机程序起到了重要作用。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 6
1.1.2 嵌入式系统的由来及发展简史
  1．嵌入式系统的由来
  通用计算机系统：计算机是因科学家需要一个高速的计算工具而产生的。
  嵌入式计算机系统（嵌入式系统）：测控领域需要能够满足特殊需求的计算机而产生的。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 7
2．嵌入式系统的发展简史
  1946年，在美国宾夕法尼亚大学诞生了世界上第一台电子数字计算机，这个重达30吨，占地170平方米，运算速度仅为每秒5000次加法的机器，却标志着计算机时代开始。
  25年过后的1971年，Intel公司推出了单芯片4004微处理器，也许是嵌入式计算机的雏形。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 8
  1976年，Intel公司推出了世界上第一个单片微型计算机MCS-48，开创了将诸如ROM、RAM、定时器等CPU外部资源，与CPU一起集成到一个硅片上生产的时代，至今8位MCS-51单片机还有一些市场。
  1984年，Intel推出了16位8096系列并将其称之为嵌入式微控制器，这可能是“嵌入式”一词第一次在微处理器领域出现。这个时期，NXP、TI等公司陆续推出了不少微控制器产品，功能也不断变强，也逐步支持了实时操作系统。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 9
3．ARM简介
ARM 是全球领先的半导体知识产权 (IP) 提供商，ARM 的总部位于Cambridge, 英国。公司的几大亮点：
    全球领先的半导体 IP 公司
    成立于 1990 年
    目前为止已销售超过 200 亿个基于 ARM 的芯片
    向 250 多家公司出售了 800 个处理器许可证
    获得了所有基于 ARM 的芯片的版税
    赢得了长期成长型市场的市场份额
    ARM 的收益增速通常要比整个半导体行业快
ARM 的商业模式主要涉及 IP 的设计和许可，而非生产和销售实际的半导体芯片，向合作伙伴（包括全球领先的半导体和系统公司）授予 IP 许可。这些合作伙伴 可利用 ARM 的 IP 设计创造和生产片上系统设计，但需要向 ARM 支付原始 IP 的许可费用并为每块生产的芯片或晶片交纳版税。除了处理器 IP 外，还提供了一系列工具、物理和系统 IP 来优化片上系统设计。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 10
2004年开始，ARM公司在经典处理器ARM11以后不再用数字命名处理器，而统一改用“Cortex”命名，并分为A、M和R三类，旨在为各种不同的市场提供服务。
Cortex-A是应用处理器系列，Cortex-M是微控制器系列，Cortex-R是实时处理器系列。2016年，推出了Cortex-R8实时处理器。
    Cortex-A 系列 - 开放式操作系统的高性能处理器
    Cortex-R 系列 - 面向实时应用的卓越性能
    Cortex-M 系列 - 面向具有确定性的微控制器应用的成本敏感型解决方案
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 11
1.1.3 嵌入式系统的分类
嵌入式系统的分类标准有很多，有的按处理器位数来分，有的按照复杂程度来分，还有的按其他标准来分，这些分类方法各有特点。
应用于不同领域的嵌入式系统，其知识要素与学习方法有所不同，因此从嵌入式系统的学习角度来看，可以按应用范围简单地把嵌入式系统分为电子系统智能化（微控制器类）和计算机应用延伸（应用处理器）这两大类。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 12
一般来说，微控制器与应用处理器的主要区别在于可靠性、数据处理量、工作频率等方面，相对应用处理器来说，微控制器的可靠性要求更高、数据处理量较小、工作频率较低。
1.1.4 嵌入式系统的特点
与通用计算机相比较，嵌入式系统的主要特点有：
（1）嵌入式系统属于计算机系统，但不单独以通用计算机的面目出现。
（2）嵌入式系统开发需要专用工具和特殊方法。
（3）使用MCU设计嵌入式系统，数据与程序空间采用不同存储介质。
（4）开发嵌入式系统涉及软件、硬件及应用领域的知识。
（5）嵌入式系统的其他特点：
可靠性、实时性、成本、功耗、生命周期、知识综合等。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 13
思考题
1、请你从技术的角度和系统角度给出嵌入式系统的定义。
2、谈一谈嵌入式系统的发展趋势（列出五个趋势以上）。
3、ARM是什么样的公司？
4、形形色色的嵌入式系统默默无闻地生活在我们的身边，为我们的学习生活增加了无穷的乐趣。请列举你所熟悉的五个嵌入式应用系统，并对每个嵌入式系统作简单的分析（指出它为什么是嵌入式系统）。
1.1嵌入式系统定义、发展简史、分类、特点

## Slide 14
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议
1.2.1嵌入式系统的学习困惑
嵌入式系统学习的基本原则
入门时间较快、硬件成本较少，软硬件资料规范、知识要素较多，学习难度较低。
1．嵌入式系统学习困惑1－选择入门芯片：是微控制器还是微处理器？
要想成为一名知识结构合理且比较全面的嵌入式系统工程师，应该选择一个较典型的微控制器作为入门芯片，且从不带操作系统（No Operating System，NOS）学起，由浅入深，逐步推进。

## Slide 15
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议
1.2.1嵌入式系统的学习困惑
2．嵌入式系统学习困惑2－选择操作系统：NOS，RTOS或EOS
首先把嵌入式系统软件与硬件基础打好了，再根据实际应用需要，选择一种实时操作系统（RTOS）进行实践。
3．嵌入式系统学习困惑3－硬件与软件：如何平衡？
嵌入式系统设计是一个软件、硬件协同设计工程，不能像通用计算机那样，软件、硬件完全分开来看，要在一个大的框架内协调工作。

## Slide 16
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议
1.2.1嵌入式系统的学习困惑
建议：
使用微控制器作为入门芯片，开始阶段，不学习操作系统，着重打好底层驱动的软硬件基础。关于硬件与软件平衡问题，应该认识到：嵌入式系统与硬件紧密相关，是软件与硬件的综合体，没有对硬件的理解就不可能写好嵌入式软件，同样没有对软件的理解也不可能设计好嵌入式硬件。

## Slide 17
1.2.2 嵌入式系统的知识体系
以MCU为核心嵌入式系统的知识体系如下：
（1）硬件最小系统（包括电源、晶振、复位、写入调试器接口等）及软件最小系统框架。
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 18
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 19
1.2.2 嵌入式系统的知识体系
（2）通用I/O（GPIO）、模数转换AD、数模转换DA、定时器模块等硬件原理及驱动构件。
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 20
1.2.2 嵌入式系统的知识体系
（3）嵌入式通信（如串行通信接口UART、串行外设接口SPI、集成电路互联总线I2C，CAN、USB、嵌入式以太网、无线传感器网络等）硬件原理及驱动构件。
232接口
USB接口
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 21
1.2.2 嵌入式系统的知识体系
（4）显示（LED、LCD、触摸屏等）、控制（控制各种设备，包括PWM等控制技术）等应用模块的硬件原理及驱动构件；以及数据处理（图形、图像、语音、视频等处理或识别）等软件构件的制作与应用。
（5）作为软件辅助开发工具的实时操作系统RTOS，也可以作为一个知识要素。
（6）掌握嵌入式调试方法。如断点调试、打桩调试、printf调试方法等。
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 22
1.2.3基础阶段的学习建议
第一：要遵循“先易后难，由浅入深”的原则，打好软硬件基础；
第二：充分理解知识要素、掌握底层驱动构件的使用方法；
第三：基本掌握底层驱动构件的制作方法；
第四：掌握单步跟踪调试、打桩调试、printf输出调试等调试手段；
第五：特别重要的是日积月累，勤学好问，充分利用本书及相关资源。关键点是学习嵌入式切忌急功近利，需要日积月累、循序渐进、水滴石穿、十年磨一剑。
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 23
思考题
1、 什么是嵌入式处理器的最小系统？
2、嵌入式系统与MCU的关系。
3、嵌入式系统与通用计算机之间的区别。
1.2 嵌入式系统的学习困惑、知识体系、学习建议

## Slide 24
1.3 微控制器与应用处理器简介
1.3.1微控制器（MCU）简介
1．微控制器（MCU）的基本含义
MCU（Microcontroller Unit）的基本含义是：在一块芯片内集成了CPU、存储器、定时器/计数器及多种输入输出（I/O）接口的比较完整的数字处理系统。
以MCU为核心的系统是应用最广的嵌入式系统，是现代测控系统的核心。
MCU出现之前，人们必须用纯硬件电路实现测控系统，MCU出现以后，测控系统中的大部分计算与控制功能由MCU的软件实现，输入、输出与执行动作等通过硬件实现，带来了设计上的本质变化。

## Slide 25
1.3 微控制器与应用处理器简介
1.3.1微控制器（MCU）简介
2．嵌入式系统与MCU的关系
大部分嵌入式系统以MCU为核心进行设计。
以MCU为核心的系统是应用最广的嵌入式系统。
3．MCU出现之后测控系统设计方法发生的变化
MCU出现以后，测控系统设计方法逐步产生变化，系统中的大部分计算与控制功能由MCU的软件实现。其它电子线路成为MCU的外围接口电路，承担着输入、输出与执行动作等功能，而计算、比较与判断等原来必须用电路实现的功能，可以用软件取代，大大地提高了系统的性能与稳定性，这种控制技术称之为嵌入式控制技术。

## Slide 26
1.3.2 以MCU为核心的嵌入式测控产品的基本组成
以MCU为核心的嵌入式测控产品的基本组成[图1-2]，是以MCU为核心，辅以MCU工作支撑电路、开关量信号输入电路、模拟信号输入电路、其他输入信号或通信电路、输出执行机构电路等。这样，简化了硬件电路设计，软件起到了重要作用。
图1-2 一个典型的嵌入式测控系统框图
1.3 微控制器与应用处理器简介

## Slide 27
1.3 微控制器与应用处理器简介
1.3.3 应用处理器简介
应用处理器的全名是多媒体应用处理器（Multimedia Application Processor） ，简称MAP。
它是在低功耗CPU的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路，是伴随着便携式移动设备特别是智能手机而产生的。
NXP的i.MX就是基于ARM的单核/多核应用处理器解决方案，适用于中高端消费电子、多媒体、网络通信等应用，i.MX产品主要有2015年开始推出的i.MX 7系列，2013至2015年间推出的i.MX 6及2010至2012年间推出i.MX 5X系列等。

## Slide 28
1.3 MCU和应用处理器简介
思考题
1、什么叫嵌入式处理器？嵌入式处理器分为哪几类？
2、MCU（微控制器）的基本组成。
3、单片机是不是嵌入式系统？它与ARM嵌入式系统有何异同？

## Slide 29
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.1 与硬件相关的术语
（1）封装（Package）：指用塑料、金属或陶瓷材料等把集成电路封在其中。封装可以保护芯片，并使芯片与外部世界相连。常用的封装形式可分为通孔封装和贴片封装。
通孔封装
单列直插型：
双列直插型：
Z字形封装：

## Slide 30
1.4 嵌入式系统常用术语
贴片封装
小外形封装：
紧缩小外形封装：
四方扁平封装：

## Slide 31
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.1 与硬件相关的术语
（2）印刷电路板（PCB）：也叫PCB（Printed Circuit Board）板，是组装电子元件用的基板，是电路原理图的实物化。PCB的主要功能是提供集成电路等各种电子元器件固定、装配的机械支撑。。

## Slide 32
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.1 与硬件相关的术语
（3）动态可读写随机存储器（DRAM）与静态可读写随机存储器（SRAM））
分为DRAM（动态可读写随机存储器）和SRAM（静态可读写随机存储器）；
DRAM由一个MOS管组成一个二进制存储位电路，一般每隔一段时间就要控制刷新信息，给其充电。DRAM价格低，但控制繁琐，接口复杂。一般用于内存、显存。下图为：内存显存。
SRAM一般由四个或者六个MOS管构成一个二进制位电路。当通电工作时，SRAM不用刷新，可以保持原有的数据不变。一般用于CPU的缓存。

## Slide 33
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.1 与硬件相关的术语
（4）只读存储器（ROM）
数据可以读出，但不可以修改。通常用来存储一些固定不变的信息，如：常数、程序等。ROM有固定ROM、可编程ROM（即PROM）和可擦除ROM（即EPROM）等几种，如下图所示，闪存Flash也是一种ROM。

## Slide 34
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.1 与硬件相关的术语
（5）闪速存储器（Flash Memory）
闪速存储器简称闪存，是一种新型快速的E2PROM。由于工艺和结构上的改进，闪存比普通的E2PROM的擦除速度更快，集成度更高。闪存相对于传统的E2PROM来说，其最大的优点是系统内编程，也就是说不需要另外的器件来修改内容。闪存的结构随着时代的发展而有些变动，尽管现代的快速闪存是系统内可编程的，但仍然没有RAM使用起来方便。擦写操作必须通过特定的程序算法来实现。

## Slide 35
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.1 与硬件相关的术语
（6）模拟量与开关量
模拟量是指时间连续、数值也连续的物理量，如温度、压力、流量、速度、声音等。在工程技术上，为了便于分析，常用传感器、变换器将模拟量转换为电流、电压或电阻等电学量。
开关量是指一种二值信号，用两个电平（高电平和低电平）分别来表示两个逻辑值（逻辑1和逻辑0）。

## Slide 36
1.4 嵌入式系统常用术语
1.4.2 与通信相关的术语
（1）并行通信和串行通信
并行通信是指数据的各位同时在多根并行数据线上进行传输的通信方式，数据的各位同时由源到达目的地。如8位、16位、32位等同时传输。
串行通信是指数据在单线（电平高低表征信号）或双线（差分信号）上，按时间先后一位一位地逐位传送，其优点是节省传输线，但相对于并行通信来说，速度较慢。

## Slide 37
1.4.2 与通信相关的术语
（2）串行外设接口SPI
它是Motorola公司推出的一种串行通信方式，主要用于MCU扩展外围芯片。
SPI全双工主-从连接
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 38
1.4.2 与通信相关的术语
（3）集成电路互连总线I2C
2（另一种简写为I2C，Inter-Integrated Circuit），是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线，有的书籍也记为IIC或C，主要用于用户电路板内MCU与其外围电路的连接。
I2C的典型连接
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 39
1.4.2 与通信相关的术语
（4）通用串行总线USB
通用串行总线（USB，Universal Serial Bus），是MCU与外界进行数据通信的一种新的方式，其速度快，抗干扰能力强，在嵌入式系统中得到了广泛的应用。USB不仅成为通用计算机上最重要通信接口，也是手机、家电等嵌入式产品的重要通信接口。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 40
1.4.2 与通信相关的术语
（5）控制器局域网CAN（Controller Area Network），
也称CAN总线，是一种全数字、全开放的现场总线控制网络，目前在汽车电子中应用最广。
（6）背景调试模式BDM（Background Debug Mode），
是Freescale半导体公司提出的一种调试接口，主要用于嵌入式MCU的程序下载与程序调试。
（7）边界扫描测试协议JTAG（JTAG，Joint Test Action Group）
是由国际联合测试行动组开发，对芯片进行测试的一种方式，可将其用于对MCU的程序进行载入与调试。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 41
1.4.2 与通信相关的术语
（8）串行线调试技术SWD（Serial Wire Debug）
该技术使用2针调试端口，是JTAG的低针数和高性能替代品，通常用于小封装微控制器的程序写入与调试。SWD适用于所有ARM处理器，并兼容JTAG。
ZigBee应用领域
关于通信相关的术语还有嵌入式以太网、无线传感器网络、Zigbee、射频通信等，本章不再进一步介绍。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 42
1.4.3 与功能模块及软件相关的术语
（1）通用输入/输出（GPIO，General Purpose I/O）
即基本的输入/输出，有时也称并行I/O。作为通用输入引脚时，MCU内部程序可以读取该引脚，知道该引脚是“1”（高电平）或“0”（低电平），即开关量输入。作为通用输出引脚时，MCU内部程序向该引脚输出“1”（高电平）或“0”（低电平），即开关量输出。
（2）AD与DA转换（ Analog、Digital）
AD转换模块的功能是将电压信号（模拟量）转换为对应的数字量。实际应用中，这个电压信号可能由温度、湿度、压力等实际物理量经过传感器和相应的变换电路转化而来。经过AD转换，MCU就可以处理这些物理量。而与之相反，DA转换则是将数字量转换为电压信号（模拟量）。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 43
1.4.3 与功能模块及软件相关的术语
（3）脉冲宽度调制器PWM（Pulse Width Modulator）
是一个D/A转换器，可以产生一个高电平和低电平之间重复交替的输出信号，该信号就是PWM信号。
（4）看门狗（Watch Dog）
是一个为了防止程序跑飞而设计的一种自动定时器。当程序跑飞时，由于无法正常执行清除看门狗定时器，看门狗定时器会自动溢出，使系统程序复位。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 44
1.4.3 与功能模块及软件相关的术语
（5）液晶显示LCD（Liquid Crystal Dispaly）
是电子信息产品的一种显示器件，可分为字段型、点阵字符型、点阵图形型三类。
（6）发光二极管LED（Light Emitting Diode）
是一种将电流顺向通到半导体PN结处而发光的器件。常用于家电指示灯、汽车灯和交通警示灯。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 45
1.4.3 与功能模块及软件相关的术语
（7）实时操作系统RTOS（Real Time Operating System）
是指一种运行于嵌入式系统上的操作环境，可以提供建立多任务环境。RTOS为每个任务建立一个可执行的环境，区分任务执行的优先级等。实时操作系统RTOS可以将一个嵌入式系统工程分解为一系列较小、较简单的并行任务来实现，降低复杂度，增强模块化程度。
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 46
思考题
1、LED为什么是第四代光源(绿色照明)?
2、在嵌入式系统常用的输入/输出方式有哪几种？（举3例）
3、LCD是我们常用的产品，举出一些我们使用LCD的物品。
4、为什么要进行AD或DA转换？
5、开发嵌入式系统工程，是否一定需要嵌入式实时操作系统？
1.4 嵌入式系统常用术语

## Slide 47
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.1 开发语言的选择
语言选择的原则主要看性能、安全性和开发效率三个方面。我们把可用于嵌入式软件开发的语言分为汇编语言、C语言和其他高级语言三类，从上述原则进行比较。
用汇编语言进行软件开发，效率和安全性都非常低，但执行的效率却很高。
用其他的高级语言进行嵌入式软件的开发，开发的效率较高，安全性也能得到很好保障，但执行的性能却非常的低下。
而利用C语言进行嵌入式软件的开发，其开发效率较高、性能较汇编语言差点，安全性不高，但可通过安全规范来提升。
综合语言选择的三个原则，嵌入式软件的开发选用C语言是切实可行的。

## Slide 48
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（1）数据类型
C语言的数据类型分为基本数据类型和构造类型
基本数据类型包括字节型、整型、实型，其用法也较为简单，在嵌入式开发中需要注意的是每种数据类型表示的数值的范围。

## Slide 49
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（1）数据类型
构造类型有数组、结构体、联合体、枚举、指针和空类型。
结构体和联合体是基本数据类型的组合。枚举是一个被命名为整型常量的集合。空类型字节长度为0，主要有两个用途：一是明确地表示一个函数不返回任何值；二是产生一个同一类型指针，然后可根据需要动态地分配给其内存。
一般来说，变量的值是存放在内存中的。但C语言允许使用关键字“register”声明变量，使得被声明的变量采用寄存器存放，从而提高存取效率。不过由于寄存器数量有限，不能定义任意多个寄存器变量。

## Slide 50
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（2）运算符
C语言运算符分为算术运算符、逻辑运算符、关系运算符、位运算符、增量和减量运算符、复合赋值运算符、指针和地址运算符、输出格式转换等。其中位运算符在普通的软件开发中使用的比较少，而在嵌入式开发中使用的比较频繁。
表1-2 C语言的常用运算符

## Slide 51
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（3）流程控制
主要包括顺序结构、选择结构和循环结构三种基本控制结构。
① 顺序结构：按语句出现的先后顺序依次有序执行各条语句。
② 选择结构：按照分支的多少分为单分支、双分支和多分支结构。其中单分支、双分支结构采用if以及if...else...结构实现。多分支结构可采用if...else if...嵌套实现，也可以采用switch语句实现。
单分支：
if (表达式) 语句项;
双分支：
if (表达式)
语句项;
else
语句项;
多分支-if...else if嵌套：
if (表达式)
语句项;
else if (表达式)
语句项;
...
else
语句项;
多分支-switch结构：
switch(表达式)
{
case 常数1:
语句项1;
break;
case常数2:
语句项2;
break;
…………
default:
语句项;
}

## Slide 52
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
③ 循环结构
常用的是for循环，while循环与do...while循环。
for循环结构执行过程为：先求解初始化表达式；再判断条件表达式，若为假（0），则结束循环，转到循环下面的语句；如果其值为真（非0），则执行“循环体”中语句。然后求解修正表达式；再转到判断条件表达式处根据情况决定是否继续执行“循环体”。
for循环格式：
for(初始化表达式；条件表达式；修正表达式)
{循环体}

## Slide 53
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
③ 循环结构
while循环结构执行过程为：当表达式的值为真（非0）时执行循环体。其特点是先判断后执行。do...while循环与while类似，区别在于它会先执行后判断。
在循环中常常需要使用break语句和continue语句来改变循环的执行情况。break语句用来从循环体中强行跳出循环，终止整个循环的执行；continue语句为结束本次循环，进行新的一次循环。
while循环格式：
while(条件表达式)
{循环体}
do....while循环格式：
do
{循环体}
while(条件表达式);

## Slide 54
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（4）函数
函数就是子程序，也就是“语句的集合”，就是说把经常使用的语句群定义成函数，供其他程序调用，函数的编写与使用要遵循软件工程的基本规范。
在函数体内可使用return表达式将处理的结果进行返回，执行到return语句时立即结束函数，并返回一确定值给调用程序。如果函数的类型和return语句中表达式的值不一致，则以函数类型为准，即函数类型决定返回值的类型。

## Slide 55
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（5）几个构造数据类型：数组、指针、结构体
① 数组
由基本类型数据按照一定的规则组成的。数组是有序数据的集合，其中的每一个元素都属于同一个数据类型。用数组名和下标唯一地确定数组中的元素，使用时应注意下标的范围从0开始到元素个数-1。
字符数组示例：
char c[6];
c[0] = ‘t’;c[1] = ‘a’; c[2] = ‘b’; c[3] = ‘l’; c[4] = ‘e’;c[5] = ‘\0’;
//字符数组c[6]中存放的就是字符串“table\0”。

## Slide 56
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（4）几个构造数据类型：数组、指针、结构体
② 指针
指针是C语言中广泛使用的一种数据类型。利用指针变量可以表示各种数据结构，指针实质上就是存储单元的地址，根据指向内存中的数据类型不同，可以是整型指针、浮点型指针、字符型指针、结构指针和联合指针等等。
作为变量时，指针变量同普通变量一样，使用之前不仅要进行声明，而且必须赋予具体的值，指针变量只能赋予地址。
另外可以使用void *定义“无类型指针”，即用来定义指针变量，不指定它是指向任何类型的数据，但可以把它转化成所需的任一种类型的指针。

## Slide 57
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（4）几个构造数据类型：数组、指针、结构体
② 指针
指针的声明与赋值示例：
int a,b; //a,b为整型数据变量
int *p1; //声明p1是整型指针变量
p1 =&a; //将a的地址作为p1初值
a=80;
b=*p1; //运行结果:b=80，即为a的值
任何类型的指针都可以直接赋值给void *类型，无需进行强制类型转换：
void *p1; //声明p1无类型指针
int *p2; //声明p2为整型指针
p1 = p2; //用整型指针p2的值给p1直接赋值

## Slide 58
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（4）几个构造数据类型：数组、指针、结构体
③ 结构体
嵌入式系统开发中，结构体类型的使用是非常频繁，所以结构体类型相当重要。
结构体是由基本数据类型构成，并用一个标识符来命名的各种变量的组合。
定义一个结构体变量类型后，可以使用该结构体类型定义一个具体的变量，定义好以后可以用“.”对结构体类型变量中的成员进行访问。除了使用“.”以外，还可以采用结构体类型指针对结构体类型的变量进行操作。

## Slide 59
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（4）几个构造数据类型：数组、指针、结构体
③ 结构体
定义一个名为student的结构体变量类型示例：
struct student
{
char name[8]; //成员变量“name”为字符型数组
char class[10]; //成员变量“class”为字符型数组
int age; //成员变量“age”为整型
};
定义一个student的结构体类型的变量s1示例子：
struct student s1; //声明s1为“student”类型的结构体变量
结构体成员的表示方式为：
结构体变量.成员名
对s1的age进行访问，例如：
s1.age=18; //将数据18赋给s1.age（理解为学生s1的年龄为18）
结构体指针：
struct student *Pstudent; //声明Pstudent为一个“student”类型指针
结构体指针对结构体成员的访问表示为：
结构体指针名->结构体成员
采用结构体指针对student结构体中name和age进行赋值的语句：
strcpy(Pstudent->name,"LiuYuZhang");
Pstudent->age=18;

## Slide 60
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（5）编译预处理
在C编译系统对程序进行通常的编译之前，会先对程序中的一些特殊的命令进行“预处理”，然后将预处理的结果和源程序一起再进行常规的编译处理，以得到目标代码。C提供的预处理功能主要有宏定义、条件编译和文件包含3种类型。
① 宏定义
表达式可以是数字、字符，也可以是若干条语句。在编译时，所有引用该宏的地方，都将自动被替换成宏所代表的表达式。我们还可以将定义好的宏通过undef撤销。
#define PI 3.1415926 //以后程序中用到数字3.1415926就写PI
#define S(r) PI*r*r //以后程序中用到PI*r*r就写S(r)
撤销宏定义：
#undef 宏名

## Slide 61
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（5）编译预处理
② 条件编译
如果表达式成立，则编译#if下的程序，否则编译#else下的程序，#endif为条件编译的结束标志。
#if 表达式
#else 表达式
#endif
#ifdef 宏名 //如果宏名称被定义过，则编译以下程序
#ifndef 宏名 //如果宏名称未被定义过，则编译以下程序
条件编译通常用来调试、保留程序（但不编译），或者在需要对两种状况做不同处理时使用。
③ 文件包含
可以在一个源文件中将另一个源文件的全部内容包含进来。
#include “文件名”

## Slide 62
1.5 嵌入式系统常用的C语言基本语法概要
1.5.2 C语言的基本语法
（6）typedef
除了可以直接使用C提供的标准类型名（如int、char、float、double、long等）和自己定义的结构体、指针、枚举等类型外，还可以用typedef定义新的类型名来代替已有的类型名。例如：
typedef unsigned char uint_8;
指定用uint_8代表unsigned char类型。这样下面的两个语句是等价的：
unsigned char n1; 等价于
uint_8 n1;

## Slide 63
结 束 语
作为开始，本章给出嵌入式系统基本概念、由来、发展简史、分类及特点；给出嵌入式系统的学习困惑、知识体系与学习建议；给出微控制器MCU及应用处理器MAP的简介；简要归纳嵌入式系统的常用术语及C语言基本语法概要。