## Slide 1: 1 第6章 串行通信模块及 第一个中断程序结构

## Slide 2
本章导读：
  本章阐述KL25/26的串行通信模块构件化编程。主要内容有：
  （1）给出了异步串行通信（UART）的通用基础知识。
  （2）KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法，给出测试实例；
  （3）给出了ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤；
  （4）给出了UART驱动构件的设计方法。
第6章 串行通信模块及第一个中断程序结构

## Slide 3
主要内容：
  6.1 异步串行通信的通用基础知识
  6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
  6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
  6.4 UART驱动构件的设计方法
第6章 串行通信模块及第一个中断程序结构

## Slide 4
串行通信接口，简称UART、串口、SCI。在USB未普及之前，串口是PC机必备的通信接口之一。
基本概念主要有串行通信的格式与波特率等。
6.1.1 串行通信的基本概念
1．异步串行通信的格式
串行通信数据以字节为单位，按位的顺序从发送线送出。从MCU引脚的来看，高电平就是逻辑1，低电平就是逻辑0。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
串行通信的发送线，平时处于逻辑1状态，开始发送一个字节前，先发送一位逻辑0，即起始位，表示发送一个字节的开始，随后发送一个字节，然后回到平时状态的逻辑1。每发送一个字节前，均要先发送一个逻辑0这个起始位，这就是“异步”之含义，所以称为异步通信。

## Slide 5
2．串行通信的波特率
位长（Bit Length），也称为位的持续时间（Bit Duration）。其倒数就是单位时间内传送的位数。人们把每秒内传送的位数叫做波特率。单位是：位/秒，记为bps。常用的波特率有1200、1800、2400、4800、9600、19200、38400、57600和115200等。
波特率越高，位长越小，易受电磁干扰，所以串行通信速度不能很高。距离短时可以适当提高波特率，但提高幅度有限。
3．奇偶校验
用于验证传输是否正确。最常见的方法是增加一个位（奇偶校验位），使字符中“1”的个数为奇数或偶数。当使用“奇校验检查”时，如果字符数据位中“1”的数目是偶数，校验位应为“1”，如果“1”的数目是奇数，校验位应为“0”。当使用“偶校验检查”时，如果字符数据位中“1”的数目是偶数，则校验位应为“0”，如果是奇数则为“1”。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1.1 串行通信的基本概念

## Slide 6
4．串行通信传输方式术语
分为“单工”、“双工”、“半双工”等术语。
（1）全双工（Full-duplex）：数据传送是双向的，且可以同时接收与发送数据。这种传输方式中，除了地线之外，需要两根数据线，站在任何一端的角度看，一根为发送线，另一根为接收线。一般情况下，MCU的异步串行通信接口均是全双工的。
（2）半双工（Half-duplex）：数据传送也是双向的，但是在这种传输方式中，除地线之外，一般只有一根数据线。任何时刻，只能由一方发送数据，另一方接收数据，不能同时收发。
（3）单工（Simplex）：数据传送是单向的，一端为发送端，另一端为接收端。这种传输方式中，除了地线之外，只要一根数据线就可以了。有线广播就是单工的。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1.1 串行通信的基本概念

## Slide 7
TTL电平：MCU引脚输入/输出一般使用TTL（Transistor Transistor Logic）电平，即晶体管-晶体管逻辑电平。TTL电平的“1”和“0”的特征电压分别为2.4V和0.4V（目前使用3V供电的MCU中，该特征值有所变动），即大于2.4V则识别为“1”，小于0.4V则识别为“0”。为使信号传输得更远，美国电子工业协会制订了串行物理接口标准RS232。它采用NRZ数据格式，即“标准不归零传号”：用负电平表示一种二进制值，正电平表示另一种二进制值，不使用零电平。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1.2 RS232总线标准
计算机中常用的9芯串行接口引脚含义表 |  |  | 
引脚号 | 功能 | 引脚号 | 功能
1 2 3 4 5 | 接收线信号检测(载波检测DCD) 接收数据线(RxD) 发送数据线(TxD) 数据终端准备就绪(DTR) 信号地(SG) | 6 7 8 9 | 数据通信设备准备就绪(DSR) 请求发送(RTS) 允许发送(CTS) 振铃指示
RS232采用负逻辑，-15V～-3V为逻辑“1”，+3V～+15V为逻辑“0”。RS232最大的传输距离是30m，通信速率一般低于20Kbps。RS232一般使用9芯串行接口。如右所示：

## Slide 8
在MCU中，若用RS232总线进行串行通信，则需外接电路实现电平转换。在发送端，需要用驱动电路将TTL电平转换成RS232电平；在接收端，需要用接收电路将RS232电平转换为TTL电平。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1.3 TTL电平到RS232电平转换电路
MAX232引脚
串行通信接口电平转换电路

## Slide 9
在RS232通信中，常常使用精简的RS232通信，通信时仅使用3根线：RxD（接收线）、TxD（发送线）和GND（地线）。
随着USB接口的普及，9芯串口正在逐渐消失。于是出现232-USB转换线、TTL-USB转换线，在PC机上安装相应的驱动软件，就可在PC机上使用一般的串行通信编程方式，通过USB接口实现与MCU的串行通信。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1.3 TTL电平到RS232电平转换电路

## Slide 10
串行通信接口的主要功能是：接收时，把外部的单线输入的数据变成一个字节的并行数据送入MCU内部；发送时，把需要发送的一个字节的并行数据转换为单线输出。下图给出了一般MCU的UART模块的功能描述。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1.4 串行通信编程模型
编程时，程序员并不直接与“发送移位寄存器”和“接收移位寄存器”打交道，只与数据寄存器打交道。
初始化阶段，通过波特率寄存器设置波特率，通过控制寄存器设置通信格式、是否校验、是否允许中断等。

## Slide 11
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1 思考题
1、画出发送数据0x65的串行时序格式图。
2、设串行发送引脚高电平为3.3V，低电平为0V，问：连续发送字符“A”，发送引脚上的平均电压是多少？
3、在包含开始位与停止位的情况下，发送一个字节需10位，很容易计算出，在特定波特率下，发送字节所需的时间。请计算在9600bps的波特率下，发送1M字节所需时间。

## Slide 12
1、画出发送数据0x65的串行时序格式图。
答：十六进制的0x65转为二进制为：0110 0101；请参考下列时序画。
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1 思考题答案
2、设串行发送引脚高电平为3.3V，低电平为0V，问：连续发送字符“A”，发送引脚上的平均电压是多少？
答：字符“A”的二进制数为：1010；也就是说在发送一个字符“A”时，发送了2次高电平，2次低电平，平均电压就应该为(3.3+0+3.3+0)/4=6.6/4=1.65V

## Slide 13
3、在包含开始位与停止位的情况下，发送一个字节需10位，很容易计算出，在特定波特率下，发送字节所需的时间。请计算在9600bps的波特率下，发送1M字节所需时间。
答：1M字节=1*1024K字节=1024*1024字节
因此，发送1M字节所需位为：1024*1024*10；现波特率为：9600bps，即9600位/每秒，所以发送1M字节所需时间为：
（1024*1024*10）/（9600）≈ 1092秒
约为：1092/60 ≈ 18分钟
6.1 异步串行通信的通用基础知识
6.1 思考题答案

## Slide 14
KL25/26中共有3个串口模块，为了硬件布板方便，每个串口模块发送引脚与接收引脚不是固定的，可以配置在MCU的芯片的某一边。
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
6.2.1 KL25/26芯片UART引脚
表6-1 KL25/KL26的串口引脚及默认使用的引脚 |  |  |  |  |  | 
引脚号 |  | 引脚名 | ALT2 | ALT3 | ALT4 | 备注
KL25 | KL26 |  |  |  |  | 
1 | 1 | PTE0 |  | UART1_TX |  | KL25板用
2 | 2 | PTE1 |  | UART1_RX |  | 
13 | 9 | PTE20 |  |  | UART0_TX | 
14 | 10 | PTE21 |  |  | UART0_RX | 
15 | 11 | PTE22 |  |  | UART2_TX | KL25板用
16 | 12 | PTE23 |  |  | UART2_RX | 
27 | 23 | PTA1 | UART0_RX |  |  | 
28 | 24 | PTA2 | UART0_TX |  |  | 
34 | （无） | PTA14 |  | UART0_RX |  | KL25板用 KL26板无
35 | （无） | PTA15 |  | UART0_TX |  | 
40 | 32 | PTA18 |  | UART1_RX |  | 
41 | 33 | PTA19 |  | UART1_TX |  | 
51 | 39 | PTB16 |  | UART0_RX |  | 
52 | 40 | PTB17 |  | UART0_TX |  | 
56 | 46 | PTC3 |  | UART1_RX |  | 
58 | 49 | PTC4 |  | UART1_TX |  | 
75 | 59 | PTD2 |  | UART2_RX |  | 
76 | 60 | PTD3 |  | UART2_TX |  | 
77 | 61 | PTD4 |  | UART2_RX |  | 
78 | 62 | PTD5 |  | UART2_TX |  | 
79 | 63 | PTD6 |  | UART0_RX |  | 
80 | 64 | PTD7 |  | UART0_TX |  | 

## Slide 15
UART驱动构件由头文件uart.h及源代码文件uart.c组成，供应用程序开发调用。
UART驱动构件的头文件（uart.h）示例，在头文件中用宏定义方式统一了使用的串口号（UART_0、UART_1、UART_2），以及实际使用时它们所在的引脚组。
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
6.2.2 UART驱动构件基本要素分析与头文件
#ifndef _UART_H //防止重复定义（ 开头) #define _UART_H #include "common.h" //包含公共要素头文件 //宏定义串口号 #define UART_0 0 #define UART_1 1 #define UART_2 2 //配置UARTx使用的引脚组 //UART_0的引脚组配置：0:PTE20~21, 1:PTA1~2, 2:PTA14~15, 3:PTB16~17, 4:PTD6~7 #define UART_0_GROUP 2 //UART_1的引脚组配置：0:PTE0~1, 1:PTA18~19, 2:PTC3~4 #define UART_1_GROUP 0 //UART_2的引脚组配置：0:PTE22~23, 1:PTD2~3, 2:PTD4~5 #define UART_2_GROUP 0 …………

## Slide 16
串口具有初始化、发送和接收三种基本操作。串口初始化时首先必须确定使用哪个串口；其次必须确定使用什么速度收发，这样，串口初始化函数就两个参数：串口号与波特率。
由于KL系列MCU的一个串口，可以在不同引脚组上，实际应用中使用哪个引脚组，应该是在应用开发板硬件设计阶段就确定的，可在头文件中使用“宏”进行定义，确定使用的引脚组。
从知识要素角度，进一步分析串口驱动构件的基本函数，还应当包含发送单个多个字节、接收单个多个字节的函数，以及使能及禁止接收中断、获取接收中断状态的函数。
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
6.2.2 UART驱动构件基本要素分析与头文件

## Slide 17
通过以上简明分析，串口驱动构件可封装下列9个基本功能函数。
（1）串口初始化：void uart_init (uint_8 uartNo, uint_32 baud_rate);
（2）发送单个字节：uint_8 uart_send1(uint_8 uartNo, uint_8 ch);
（3）发送N个字节：uint_8 uart_sendN (uint_8 uartNo ,uint_16 len ,uint_8* buff);
（4）发送字符串：uint_8 uart_send_string(uint_8 uartNo, void *buff);
（5）接收单个字节：uint_8 uart_re1 (uint_8 uartNo,uint_8 *fp);
（6）接收N个字节：uint_8 uart_reN (uint_8 uartNo ,uint_16 len ,uint_8* buff);
（7）使能串口接收中断：uart_enable_re_int(uint_8 uartNo);
（8）禁止串口接收中断：uart_disable_re_int(uint_8 uartNo);
（9）获取接收中断状态：uart_get_re_int(uint_8 uartNo)。
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
6.2.2 UART驱动构件基本要素分析与头文件

## Slide 18
在使用printf函数之前，需要先进行相应的设置来将其与希望使用的串口模块关联起来。设置步骤如下：
  （1）在printf头文件..\ 07_App_Component\printf\printf.h中宏定义需要与printf相关联的调试串口号，例如：
    #define UART_Debug UART_2 //printf函数使用的串口号
  （2）在使用printf前，调用UART驱动构件中的初始化函数对使用的调试串口进行初始化，配置其波特率。例如：
    uart_init (UART_Debug,9600); //初始化"调试串口"
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
6.2.3 printf的设置方法与使用

## Slide 19
6.2 思考题
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
1、KL25/26中共有3个串口模块，每个串口模块发送引脚与接收引脚不是固定的，为什么要这样设计？
2、在使用串口前，也就是初始化时，必须确定哪二个参数？它们分别确定什么？

## Slide 20
6.2 思考题答案
6.2 KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法
1、KL25/26中共有3个串口模块，每个串口模块发送引脚与接收引脚不是固定的，为什么要这样设计？
答：为了硬件布板方便。
2、在使用串口前，也就是初始化时，必须确定哪二个参数？它们分别确定什么？
答：串口号与波特率。串口号确定使用哪个串口；波特率确定使用什么速度收发。

## Slide 21
1、中断的基本含义
1）异常与中断基本概念
异常是CPU强行从正常的程序运行切换到由某些内部或外部条件所要求的处理任务上去，这些任务的紧急程度是优先于CPU正在运行的任务。
引起异常的外部条件通常来自外围设备、硬件断点请求、访问错误和复位等；引起异常的内部条件通常为指令、不对界错误、违反特权级和跟踪等。
一些文献把硬件复位和硬件中断都归类为异常，把硬件复位看作是一种具有最高优先级的异常，而把来自CPU外围设备的强行任务切换请求称为中断，软件上表现为将程序计数器（PC）指针强制转到中断服务程序入口地址运行。
CPU对复位、中断、异常具有同样的处理过程，可统称为中断。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.1 关于中断的通用基础知识

## Slide 22
2）中断源、中断向量表与中断向量号
引起CPU产生中断的外部器件被称为中断源。
一个CPU通常可以识别多个中断源，每个中断源产生中断后，分别要运行相应的中断服务例程ISR，这些中断服务例程ISR的起始地址，叫做中断向量地址，放在一段连续的存储区域内，这个存储区被称之为中断向量表。
中断向量表是一个指针数组，内容是中断服务例程ISR的首地址。给CPU能够识别的每个中断源编个号，就叫中断向量号。
3）中断服务例程ISR
中断发生后，中断硬件软件机制停止当前正在运行的程序，并保存当前CPU状态，转而去运行一个中断处理程序，处理完成后恢复CPU到运行中断之前的状态，使得中断前的程序得以继续运行。中断产生后转去运行的处理程序，通常被称为中断服务例程，简称ISR，通常也称为中断处理函数。
4）中断优先级、可屏蔽中断和不可屏蔽中断
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.1 关于中断的通用基础知识

## Slide 23
4）中断优先级、可屏蔽中断和不可屏蔽中断
在进行CPU设计时，一般定义了中断源的优先级。若CPU在程序运行过程中，有两个以上中断同时发生，则优先级最高的中断得到最先响应。
根据中断是否可以通过程序设置的方式被屏蔽，可将中断划分为可屏蔽中断和不可屏蔽中断两种。可屏蔽中断是指可通过程序设置的方式决定不响应该中断，即该中断被屏蔽了。不可屏蔽中断是指不能通过程序方式关闭的中断。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.1 关于中断的通用基础知识

## Slide 24
2．中断处理的基本过程
中断处理的基本过程分为中断请求、中断检测、中断响应和中断处理等过程。
1）中断请求
当某一中断源需要CPU为其服务时，它将会向CPU发出中断请求信号（一种电信号）。中断控制器获取中断源硬件设备的中断向量号 ，并通过识别的中断向量号将对应硬件中断源模块的中断状态寄存器中的“中断请求位”置位，以便CPU知道何种中断请求来了。
2）中断采样（检测）
CPU在每条指令结束的时候将会检查中断请求或者系统是否满足异常条件，为此，多数CPU专门在指令周期中使用了中断周期。在中断周期中，CPU将会检测系统中是否有中断请求信号，若此时有中断请求信号，则CPU将会暂停当前运行的任务，转而去对中断事件进行响应，若系统中没有中断请求信号则继续运行当前任务。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.1 关于中断的通用基础知识

## Slide 25
3）中断响应与中断处理
中断响应的过程是由系统自动完成的，对于用户来说是透明的操作。在中断的响应过程中，首先CPU会查找中断源所对应的中断模式是否允许产生中断，若中断模块允许中断，则响应该中断请求。中断响应的过程要求CPU保存当前环境的“上下文（context）”于堆栈中。通过中断向量号找到中断向量表中对应的中断服务例程ISR，转而去运行中断处理服务ISR。中断处理术语中，简单的理解“上下文”即指CPU内部寄存器，其含义是在中断发生后，由于CPU在中断服务例程中也会使用CPU内部寄存器，所以需要在调用ISR之前，将CPU内部寄存器保存至指定的RAM地址（栈）中，在中断结束后再将该RAM地址中的数据恢复到CPU内部寄存器中，从而使中断前后程序的“运行现场”没有任何变化。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.1 关于中断的通用基础知识

## Slide 26
1．M0+中断结构及中断过程
M0+中断结构包括M0+内核、嵌套中断向量控制器NVIC及模块中断源
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.2 ARM Cortex-M0+非内核模块中断编程结构
M0+的中断过程分为两步，第一步，模块中断源向嵌套中断向量控制器NVIC发出中断请求信号；
第二步，判断该模块中断是否被使能，若使能，通过私有外设总线PPB发送给M0+内核，由内核进行中断处理。
如果同时有多个中断信号到来，NVIC根据设定好的中断优先级进行判断，优先级高的中断首先响应，优先级低的中断挂起，压入堆栈保存；如果优先级完全相同的多个中断源同时请求，则先响应非内核中断请求号IRQ较小的，其他的被挂起。

## Slide 27
2．M0+嵌套中断向量控制器NVIC内部寄存器简介
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.2 ARM Cortex-M0+非内核模块中断编程结构
1）中断使能寄存器（NVIC_ISER）
中断使能寄存器NVIC_ISER的32位分别对应32个外设中断IRQ中断号
2）中断禁止寄存器（NVIC_ICER）
中断禁止寄存器NVIC_ICER的32位分别对应32个外设中断IRQ中断号。
3）挂起/清除挂起寄存器（NVIC_ISPR/NVIC_ICPR）
当中断发生时，正在处理同级或者高优先级异常，或者该中断被屏蔽，则中断不能立即的得到响应，此时中断被挂起。中断的挂起状态可以通过中断挂起寄存器（NVIC_ISPR）和中断挂起清除寄存器（NVIC_ICPR）来读取，还可以通过写这些寄存器进行挂起中断。
表6-5 嵌套中断向量控制器NVIC内各寄存器地址与名称 |  | 
地址 | 名称 | 描述
E000_E100 | NVIC_ISER | 中断使能寄存器（W/R）
E000_E180 | NVIC_ICER | 中断禁止寄存器（W/R）
E000_E200 | NVIC_ISPR | 中断挂起寄存器（W/R）
E000_E280 | NVIC_ICPR | 中断清除挂起寄存器（W/R）
E000_E400～E000_E41C | NVIC_IPR0～NVIC_IPR7 | 优先级寄存器

## Slide 28
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.2 ARM Cortex-M0+非内核模块中断编程结构
4）优先级寄存器（NVIC_IPR0-NVIC_IPR7）
可以通过优先级寄存器设置非内核中断源的优先级。优先级寄存器IPR（Interrupt priority register）共有8个：IPR0～IPR7，每一个优先级寄存器对应4个非内核中断源。每一个优先级寄存器IPR只对应4个非内核中断源，每个中断源在IPR寄存器中占两位，其他位未用。

## Slide 29
3．非内核中断初始化设置步骤
让一个非内核中断源能够得到内核响应（或禁止），基本步骤如下：
（1）设置模块中断使能位使能模块中断，使模块能够发送中断请求信号。 例如在UART中，将控制寄存器C2的RIE位置1。
（2）查找芯片中断源表（例如表3-6），找到对应IRQ号，设置嵌套中断向量控制器的中断使能寄存器（NVIC_ISER），使该中断源对应位置1，允许该中断请求。反之，若要禁止该中断，则设置嵌套中断向量控制器的中断禁止寄存器（NVIC_ICER），使该中断源对应位置1即可。
（3）若要设置其优先级，可对优先级寄存器编程。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.2 ARM Cortex-M0+非内核模块中断编程结构

## Slide 30
第一步：在头文件uart.h中，设定UART_2的实际使用的引脚。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.3 KL25/26中断编程步骤——以串口接收中断为例
//UART_2的引脚组配置：0:PTE22~23, 1:PTD2~3, 2:PTD4~5 #define UART_2_GROUP 0
第二步：修改main.c文件，在“初始化外设模块”处调用uart构件中的初始化函数。
uart_init (UART_2, 9600); //波特率使用9600
接着：在“初始化外设模块”处调用uart构件中的使能模块中断函数。
uart_enable_re_int(UART_2); //使能串口2接收中断
最后：在“开总中断”位置调用common.h文件中的开总中断宏函数。
ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断
1、中断编程步骤

## Slide 31
第三步：在startup_MKL25Z4.S文件的中断向量表中，根据中断向量号顺序，找到串口2接收中断服务例程的函数名UART2_IRQHandler。紧接着，在isr.c文件中添加该函数。
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.3 KL25/26中断编程步骤——以串口接收中断为例
接下来，就可在isr.c文件中进行串口2接收中断功能的编程了。这样只要串口2接收到一个字节，该函数就会被执行一次。
需要说明的是，编译时这里的函数会取代原来的缺省函数，这样就避免了用户直接对中断向量表进行修改，而startup_MKL25Z4.S文件中采用“弱定义”的方式为用户提供编程接口，既方便了用户使用，又提高了系统编程的安全性，希望理解书本中关于“弱定义”的解释。
void UART2_IRQHandler(void) { }

## Slide 32
2、串口中断服务例程设计
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
6.3.3 KL25/26中断编程步骤——以串口接收中断为例
中断服务程序的设计与普通构件函数设计是一样的，只是这些程序只有在中断产生时才被运行。为了规范编程，统一将各个中断服务程序放在工程框架中的“..\08_Source\isr.c”文件中。
//==========中断函数服务例程================ //串口2接收中断服务例程 void UART2_IRQHandler(void) { uint_8 ch, flag; flag = 1 DISABLE_INTERRUPTS; //关总中断 ch = uart_re1(UART_2, &flag); //调用接收一个字节的函数 if (0 == flag) //若收到一个字节 { uart_send1(UART_2, ch); //向原串口发回一个字节 } ENABLE_INTERRUPTS; //开总中断 }
当串口2有一个字节的数据到来时产生接收中断，将会执行UART2_IRQHandler函数。这个程序首先进入临界区关总中断，接收一个到来的字符。若接收成功成功，则把这个字符发送回去，退出临界区。

## Slide 33
6.3 思考题
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
1、简述下列几个概念：（1）中断与异常；（2）中断源；（3）中断服务例程；（4）中断向量表；（5）中断向量号。
2、简述M0+中断机制及执行过程。M0+中断结构原理图如下图所示。

## Slide 34
6.3 思考题答案（一）
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
1、简述下列几个概念：（1）中断与异常；（2）中断源；（3）中断服务例程；（4）中断向量表；（5）中断向量号。
答：中断是正常处理打断，异常是错误打断，对CPU来说处理是一样的。
引起CPU产生中断的外部器件被称为中断源。
每个中断源产生中断后，分别要执行相应的中断服务例程（Interrupt Service Routine，ISR）。
这些中断服务例程ISR的起始地址（叫做中断向量地址）放在一段连续的存储区域内，这个存储区被称之为中断向量表。
实际上，中断向量表是一个指针数组，内容是中断服务例程ISR的首地址。给CPU能够识别的每个中断源编个号，就叫中断向量号。

## Slide 35
6.3 思考题答案（二）
6.3 ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤
2、简述M0+中断机制及执行过程。M0+中断结构原理图如下图所示。
答：由模块中断源、中断控制器（NVIC）和M0+内核组成。其中断过程分为二步，首先，模块中断源向中断控制器（NVIC）发出中断请求信号。其次，中断控制器对发来的中断信号进行管理，判断该中断是否允许中断，若允许，通过私有外设总线发送给M0+内核，由内核进行中断处理。

## Slide 36
6.4 UART驱动构件的设计方法
本节先阐述设计好构件，再阐述构件设计方法的方式阐述嵌入式技术基础，目的是先易后难。
这一节，我们讲UART驱动构件的设计方法，包括寄存器功能介绍和UART驱动构件的设计实现。
设计UART驱动构件需要深入理解UART模块编程结构与驱动级程序的调试方法，本节将为后期其他驱动构件的设计提供基本思想和方法。

## Slide 37
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
1．寄存器地址分析
KL25/26芯片有3个UART模块。每个模块有其对应的寄存器。
UART模块x的寄存器的地址=4006_A000+x*1000+n*1（x=0~2；模块0中n=0~B，模块1、2中n=0~8，n代表寄存器号）。
2．控制寄存器
1）UARTx控制寄存器2（UARTx_C2）
UARTx控制寄存器2（UARTx_C2）主要用于收/发及相关中断控制设置。 |  |  |  |  |  |  |  | 
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | TIE | TCIE | RIE | ILIE | TE | RE | RWU | SBK
复位 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
D7（TIE）—发送中断使能位。与状态寄存器中的TDRE配合使用。TIE=0，发送中断禁用（使用轮询）；TIE=1，当TDRE=1时，发生中断请求。在实际的工程项目中发送中断一般不使用，因此本构件在初始化函数中会将该位清0禁用发送中断。
D6（TCIE）—发送完成中断使能位。与状态寄存器中的TC位配合使用。TCIE=0，TC对应的中断禁用（使用轮询）；TCIE=1，当TC=1时，发生中断请求。本构件初始化

## Slide 38
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
2．控制寄存器
1）UARTx控制寄存器2（UARTx_C2）
UARTx控制寄存器2（UARTx_C2）主要用于收/发及相关中断控制设置。 |  |  |  |  |  |  |  | 
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | TIE | TCIE | RIE | ILIE | TE | RE | RWU | SBK
复位 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
D5（RIE）—接收中断使能位。与状态寄存器中的RDRF配合使用。RIE=0，RDRF中断禁止（使用轮询）；RIE=1，当RDRF=1时，发生中断请求。
D4（ILIE）—空闲线中断使能，与状态寄存器中的IDLE配合使用。ILIE=0，IDLE中断禁止（使用轮询）；ILIE=1，当IDLE=1时，发生中断请求。
D3（TE）—发射器使能位。TE=1，发送器使能； TE=0，发送器禁止。
D2（RE）—接收器使能位。RE=1，接收器使能；RE=0，接收器禁止。
D1（RWU）—接收器唤醒控制位。RWU=0，正常UART接收器操作；RWU=1，接收器等待唤醒条件。
D0（SBK）—发送中止使能位。SBK=0，正常发送操作；SBK=1，队列中止字符被发送。

## Slide 39
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
2）UARTx控制寄存器1（UARTx_C1）
UARTx控制寄存器1（UARTx_C1）主要用于设置SCI的工作方式，可选择运行模式、唤醒模式、空闲类型检测以及奇偶校验等。本构件该寄存器全部置零，其中：
D7（LOOPS）—循环模式选择。在循环模式和正常的2针全双工模式之间选择。
D6（DOZEEN/UARTSWAI）—休眠使能/UART等待模式停止位。
D5（RSRC）—接收器信号源位。在LOOPS置为1时，该位有效。当LOOPS被置位，接收器的输入在内部连接UART_TX引脚，RSRC决定这个连接是否也被连接到发送器的输出。RSRC=0，选择内部循环模式，UART不使用UART_RX的引脚。RSRC=1，UART采用单线模式，UART_TX引脚被连接到发送器的输出和接收器的输入。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | LOOPS | DOZEEN/ UARTSWAI | RSRC | M | WAKE | ILT | PE | PT
复位 | 0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 40
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
2）UARTx控制寄存器1（UARTx_C1）
D4（M）—数据帧格式选择位（9位或8位模式选择）。M=0，接收和发送使用8位数据字符；M=1接收和发送使用9位数据字符。
D1（PE）—奇偶校验使能位。PE=0，奇偶校验禁止。PE=1，奇偶校验使能。
D0（PT）—奇偶校验类型位。当PE使能（PE=1）时，PT=0偶校验；PT=1奇校验。
本例程将各位设置为0；由于该寄存器复位后各位为0；也可不设置。但建议设置为0。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | LOOPS | DOZEEN/ UARTSWAI | RSRC | M | WAKE | ILT | PE | PT
复位 | 0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 41
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
3）UART0控制寄存器4（UART0_C4）
D7（MAEN1）—匹配地址模式使能1。本例程设为0。
D6（MAEN2）—匹配地址模式使能2。本例程设为0。
UART0_C4控制寄存器仅在模块0中如此定义
D5（M10）—10位模式选择。M10=0，接收器和发送器使用8位或9位的数据字符；M10=1，接收器和发送器使用10位的数据字符。本例程设为0。
D4~D0（OSR）—过采样率（过采样就是多次采样对结果求均值，以提高精度）。只有当收发器都禁用时，该字段才可被修改。本例程设置为01111（16倍）。即：
            UART0_C4_REG(uartch_0) = 0x0F;
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | MAEN1 | MAEN2 | M10 | OSR |  |  |  | 
复位 | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 

## Slide 42
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
4）UART0控制寄存器5（UART0_C5）
UART0_C5，与UART模块1、2中与UART0_C4的定义类似，但也有不同之处。同时：UART模块1、2中无控制寄存器5。
D7—TDMAE，发送器DMA使能。本例程设为0。
D6—保留位，只读为0。
D5—RDMAE，接收器满DMA使能0，接收器和发送器使用8位或9位的数据字符；M10=1，接收器和发送器使用10位的数据字符。本例程设为0。
D4~D2—保留位，只读为0。
D1—BOTHEDGE，双边沿采样。
D0—RESYNCDIS，再同步禁止。
该寄存器在本例程中全部设置为0，由于其复位值也为0，可不设置。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | TDMAE | 0 | RDMAE | 0 |  |  | BOTHEDGE | RESYNCDIS
复位 | 0 |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 43
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
3、状态寄存器
仅有控制寄存器还不能完成对串口的操作，还需要知道串口的一些状态，因此就用到了UARTx_S1状态寄存器。
编程时需要着重注意该寄存器中的D7位（发送数据寄存器空标志位TDRE）和D5位（数据寄存器已满标志位RDRF）。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
定义 | TDRE | TC | RDRF | IDLE | OR | NF | FE | PF
复位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D7—TDRE，发送数据寄存器空标志位。在复位之后或者当一个发送数据从缓冲区转移到发送移位器之后，该位被置位。如果要清TDRE位，应先对该位进行读操作，然后写UART数据寄存器才可以完成清位操作。当TDRE=0时，发送数据寄存器已满；TDRE=1，发送数据寄存器为空。
D6—TC，发送完成标志位。TC=0，正在发送；TC=1，发送完成。

## Slide 44
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
3、状态寄存器
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
定义 | TDRE | TC | RDRF | IDLE | OR | NF | FE | PF
复位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D5—RDRF，接收数据寄存器已满标志位。当接收缓冲区满了以后，该位置位。为清除RDRF位，应先对该位进行读操作，然后读UART数据寄存器。当RDRF=0时，接收数据寄存器为空；当RDRF=1时，接收数据寄存器已满，该位一般与控制寄存器的RIE位搭配使用来完成串口数据的读取。
D4—IDLE，空闲线标志。如果UART接收线在活动周期之后的空闲持续一个字符时间，则该位置位。
D3—OR，接收器溢出标记位。当一个新的字符准备转移到接受数据寄存器（缓冲器），但以前接收到的字符还未从UARTx_D读取时，OR置位。要清除OR，应先读UARTx_S1中的OR，然后读UARTx_D。OR=0，没有溢出；OR=1，接收溢出（新UART数据丢失）。
D2—NF，噪声标志。
D1—FE，帧错误标志。
D0—PF，奇偶校验错误标志。

## Slide 45
6.4.1 UART模块编程结构
6.4 UART驱动构件的设计方法
4、波特率寄存器（UARTx_BDH、UARTx_BDL）
在KL25/26的串口模块中，有两个波特率寄存器UARTx_BDH寄存器与UARTx_BDL寄存器同时控制着波特率生成器的分频因子。
只有当收发器都禁用的情况下，13位波特率设置位（[SBR12：SBR0]）才可被设置。
13位的波特率设置位的值可以根据想要使用的波特率进行计算得出。
波特率设置位计算公式如下：
当BR是1~8191时，UART0波特率=UART0时钟/（（OSR +1）*BR）。UART1与UART2波特率=BUSCKL/（16*BR）。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读/写 | LBKDIE | RXEDGIE | SBNS | SBR |  |  |  | 
复位 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
4、数据寄存器
数据寄存器其实是两个单独的8位寄存器，读操作会返回只读接收数据寄存器中的内容，写操作会写到只写发送数据寄存器中。

## Slide 46
6.4.2 UART驱动构件的实现
6.4 UART驱动构件的设计方法
UART驱动构件存放于工程目录“05_Driver”底层驱动构件文件夹中。
在UART驱动构件中，封装了9个基本函数，包括串口初始化、发送1个或多个字节、接收1个或多个字节、使能中断、禁用中断等。下面为uart底层驱动构件的部分源文件，详见书6.4.2节。
//=================================================================== //文件名称：uart.c //功能概要：uart底层驱动构件源文件 //版权所有：苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn) //更新记录：2015-7-14 V1.0 //=================================================================== #include "uart.h" //=====串口1、2号地址映射==== static const UART_MemMapPtr UART_ARR[] = {UART1_BASE_PTR, UART2_BASE_PTR}; //====定义串口IRQ号对应表==== static IRQn_Type table_irq_uart[3] = {UART0_IRQn, UART1_IRQn, UART2_IRQn}; //内部函数声明 uint_8 uart_is_uartNo(uint_8 uartNo); ……..

## Slide 47
结 束 语
本章介绍了KL25/26的串行通信模块构件化编程。主要内容有：（1）异步串行通信（UART）的通用基础知识，着重给出异步串行通信的格式与波特率概念，简要介绍RS232总线标准，给出串行通信编程模型；（2）KL25/26芯片UART驱动构件及使用方法，给出测试实例；（3）ARM Cortex-M0+中断机制及KL25/26中断编程步骤，这是本书第一次给出完整中断编程实例，目的是阐述嵌入式系统的中断处理基本方法。（4）UART驱动构件的设计方法，主要是UART驱动构件设计需要的相关寄存器，并给出UART驱动构件的主要实现代码。