## Slide 1: 1 第9章 Flash在线编程

## Slide 2
本章导读：
  Flash存储器具有固有不易失性、电可擦除、可在线编程、存储密度高、功耗低和成本较低等特点。随着Flash技术的逐步成熟，Flash存储器已经成为MCU的重要组成部分。
  本章给出Flash存储器的在线编程方法、保护配置方法及Flash内程序加密及去除密码方法。
第9章 Flash在线编程

## Slide 3
主要内容：
  9.1 Flash驱动构件及使用方法
  9.2 Flash保护与加密
  9.3 Flash驱动构件的设计方法
第9章 Flash在线编程

## Slide 4
1、基本概念
写入器编程模式和Flash在线编程模式。
通过编程器将程序写入Flash存储器中的模式称为写入器编程模式。
在程序运行过程中，对Flash存储区的数据或程序进行更新，Flash存储器工作于这种情况，叫做用户模式或在线编程模式。即通过运行Flash内部程序对Flash其他区域进行擦除与写入。
2、Flash编程的基本操作
Flash编程的基本操作有两种：擦除和写入。
擦除操作的含义是将存储单元的内容由二进制的0变成1，而写入操作的含义是将存储单元的某些位由二进制的1变成0。
擦除操作以扇区为逻辑单位的，即，能够擦除的最小单位是扇区。KL25芯片的每个扇区的大小是1KB。
在线编程的写入操作以字为单位进行的。在执行写入操作之前，要确保写入区在上一次擦除之后没有被写入过，即写入区是空白的。
9.1 Flash驱动构件及使用方法
9.1.1 Flash在线编程的基本概念

## Slide 5
KL25/26芯片内部Flash模块被简称为FTFA。FTFA全称是Freescale TFS Flash A，其中TFS是指薄膜存储器（thin film storage），它是一种Flash的制作工艺，A是指存储器容量大小。
KL系列MCU芯片的Flash模块以扇区为基本组织单位，每个扇区的大小为1KB。在线编程时，擦除以扇区为单位进行；内建擦除与写入算法，简化了编程过程；具有保护机制以防止意外擦除或写入。在第3章3.3节中已经给出KL25/26芯片128KB的Flash地址范围是：0x0000_0000 - 0x0001_ FFFF，分为128个扇区，实际编程时以扇区为逻辑单位。
9.1 Flash驱动构件及使用方法
9.1.2 KL25/26芯片Flash构件头文件及使用方法

## Slide 6
头文件flash.h中给出了Flash驱动构件提供的6个基本对外接口函数，包括初始化函数、擦除、写入、按逻辑地址读取、按物理地址读取及保护操作函数。此外还提供了一个判别区域是否为空的函数。Flash驱动构件头文件(flash.h文件)详见例程KL25_Flash\05_Driver\flash\flash.h
9.1 Flash驱动构件及使用方法
9.1.2 KL25/26芯片Flash构件头文件及使用方法
//======================================================== //文件名称：flash.h //功能概要：flash底层驱动构件头文件 //版权所有：苏州大学NXP嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn) //更新记录：2013-06-06 V1.0; 2016-06-06 V6.0 //适用芯片：KL25、KL26、KW01 //======================================================== #ifndef _FLASH_H #define _FLASH_H #include "common.h" //======================================================== //函数名称：flash_init //函数返回：无 //参数说明：无 //功能概要：flash初始化 //========================================================= void flash_init(); ……

## Slide 7
初始化函数flash_init()直接调用即可，无入口参数及返回值。
擦除flash_erase(uint_16 sect)和写入flash_write(uint_16 sect,uint_16 offset,uint_16 N,uint_8 *buf)类似，都返回擦除/写入的结果（正常/异常），由于擦除操作对象是整个扇区，因此入口参数仅需一个扇区号。写入操作入口参数较多，除扇区号外，还有扇区内偏移地址、写入字节数目、写入数据的缓冲区首地址。
读取除了要传入读取字节数、读取后存放的目的地址以外，还需要根据是按照逻辑地址还是物理地址读取，传入相应的扇区号、偏移地址，或者直接物理地址数。
9.1 Flash驱动构件及使用方法
9.1.2 Flash驱动构件及使用方法

## Slide 8
以向50扇区0字节开始的地址写入30个字节“Welcome to Soochow University!”为例：
（1）首先，要进行初始化Flash模块。
9.1 Flash驱动构件及使用方法
9.1.2 Flash驱动构件及使用方法
flash_init();
（2）因为执行写入操作之前，要确保写入区在上一次擦除之后没有被写入过，即写入区是空白的（各存储单元的内容均为0xFF）。所以，在写入之前要根据情况是否先执行擦除操作，即擦除50扇区。
（3）通过封装好的入口参数进行传参，进行写入操作。向50扇区0字节开始的30个字节内写入“Welcome to Soochow University!”。
flash_erase_sector(50);
flash_write(50,0,30,"Welcome to Soochow University!");

## Slide 9
（4）按照逻辑地址读取时，定义足够长度的数组变量params，并传入数组的首地址作为目的地址参数，传入扇区号、偏移地址作为源地址，传入读取的字节长度：例如，从50扇区0字节开始的地址读取30字节长度字符串。
9.1 Flash驱动构件及使用方法
9.1.2 Flash驱动构件及使用方法
（5）按照物理地址直接读取时，定义足够长度的数组变量paramsVar，并传入数组的首地址作为目的地址参数，传入直接地址数作为源地址，传入读取的字节长度：例如，从0x1ffff0a0地址处读取存放在此处的1字节长度的全局变量值：
（6）Flash保护函数的使用非常简单，入口参数为待保护扇区区域号（0~31）。即KL25的128个扇区平均分成的32个待保护区域（每个区域四个扇区，保护区域为最小的保护单位。
flash_read_logic(params,50,0,30);
flash_read_physical(paramsVar, (uint_8 *)0x1FFFF0A0,1);

## Slide 10
9.1 思考题
9.1 Flash驱动构件及使用方法
1、对Flash存储器的读写不同于对一般的RAM读写，需要专门的编程过程。Flash编程的基本操作有两种：擦除（Erase）和写入（Program）。请说明这二种操作的含义以及最小写入单位是多少。
2、在Flash中擦除意味什么？以什么单位擦除或最小能擦除多少？

## Slide 11
9.1 思考题答案
9.1 Flash驱动构件及使用方法
1、对Flash存储器的读写不同于对一般的RAM读写，需要专门的编程过程。Flash编程的基本操作有两种：擦除（Erase）和写入（Program）。请说明这二种操作的含义以及最小写入单位是多少。
答：擦除操作的含义是将存储单元的内容由二进制的0变成1，而写入操作的含义是将存储单元的某些位由二进制的1变成0。写入操作是以字为单位进行的。
2、在Flash中擦除意味什么？以什么单位擦除或最小能擦除多少？
答：擦除操作的含义是将存储单元的内容由二进制的0变成1。Flash在线编程的擦除操作包括整体擦除和以m个字为单位的擦除。这m个字在不同厂商或不同系列的MCU中，其称呼不同，有的称为“块”，有的称为“页”，有的称为“扇区”等等。它表示在线擦除的最小度量单位。

## Slide 12
9.2 Flash保护与加密
9.2.1 Flash保护含义及保护函数的使用说明
Flash保护是为了防止某些Flash存储区域受意外擦除、写入的影响。保护后，被保护区域将无法进行擦除或者写入操作。芯片复位后flash区域的保护状态就会解除，恢复擦除和写入的功能。
对于保护功能而言，Flash存储器被平均分成32个可独立保护的区域，区域号为0~31，每个区域包含4个扇区。KL25的flash保护功能主要是通过对flash保护寄存器FPROTn进行设置达到对某个特定区域的保护效果。
//================================================================== //函数名称：flash_protect //函数返回：无 //参数说明：regionNO：待保护区域号，实际保护扇区号为regionNO*4~regionNO*4+3 // 如保护区域号12，实际保护48，49，50，51四个扇区 //功能概要：flash保护操作 //说 明：每调用本函数一次，保护4个扇区（regionNO*4~regionNO*4+3） //====================================================================== void flash_protect(uint_8 regionNO) { uint_8 offset; uint_8 regionCounter; offset=regionNO%8;//获得偏移，即保护位号 regionCounter=regionNO/8;//获得应置位的寄存器号 //FTFA_FPROT寄存器组：4002_0010h+(1×i)，i=0~3，0对应FTFA_FPROT3 BCLR(offset, *((uint_8 *)(0x40020010+regionCounter))); }

## Slide 13
9.2 Flash保护与加密
9.2.2 Flash加密方法与去除密码方法
1．Flash加密方法
为了保护开发者的权益，Kinetis系列MCU还提供了加密的功能。
未加密芯片，表示可以通过调试接口（如JTAG 、SWD和USBDM等）访问芯片内部的存储器。
加密芯片，通过外部调试接口只能进行整体擦除操作，而无法执行读取或写入Flash的指令。运行MCU内部程序对Flash访问则不受任何影响。
一种简单的加密方法：直接对启动文件startup_MKL25Z4.S中配置域字段进行改写，将配置域相应位置位为安全模式/不安全模式。这种方式不对芯片最终用户开放加密解密入口，对于开发者来说，操作简单直接，且更为安全。

## Slide 14
9.2 Flash保护与加密
9.2.2 Flash加密方法与去除密码方法
通过对Flash安全配置域设置，可以配置程序Flash保护寄存器FPROT、加密寄存器FSEC以及选项寄存器FOPT，从而限制了对Flash存储空间的访问。Flash存储器的0x0000 _0400～0x0000 _0410的地址范围共16个字节为Flash配置域。Flash配置域的含义如表9-3所示。
在这个区段中保存了默认的Flash保护设定和加密属性，用以对Flash模块进行访问控制。在芯片复位时，芯片内部机制会自动将Flash配置域中相应内容对程序Flash保护寄存器FPROT和Flash安全寄存器FSEC进行设置。FSEC寄存器详细介绍请参阅本章9.23.1节。
表9-3 Flash安全配置域 |  |  | 
地址偏移量 | 寄存器名 | 大小（字节） | 内容说明
0-7 | KEY byte0-7 | 8 | 后门访问密钥
8-11 | FPROT0-3 | 4 | 程序Flash保护寄存器
12 | FSEC | 1 | Flash加密寄存器
13 | FOPT | 1 | Flash选项寄存器
14～15 | — | 2 | 保留

## Slide 15
9.2 Flash保护与加密
9.2.2 Flash加密方法与去除密码方法
/* Flash配置 */ .section .FlashConfig, "a" /*Flash加密的配置域，加密后无法通过外部接口访问存储器，整体擦除操作除外*/ /* .long 0x04030201 .long 0x08070605 .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFF80 */ /*不加密的配置域（默认）*/ .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFFFF .long 0xFFFFFFFE .text .thumb
一个安全状态的配置域配制方法（后门密钥为12345678）及未加密状态的配置域（默认的配置域）。

## Slide 16
9.2 Flash保护与加密
9.2.2 Flash加密方法与去除密码方法
代码中配置域设置为加密模式后，重新编译工程并下载到芯片中，复位后，芯片处于安全模式（加密状态），MCU内部程序对Flash存储器的访问不受影响，在线擦除、写入正常。但是，若有人试图通过USBDM写入调试器对芯片进行访问操作，则会报错，提示“Device appears secured”，如图所示。此时，只能进行整体擦除。

## Slide 17
9.2 Flash保护与加密
9.2.2 Flash加密方法与去除密码方法
2．Flash去除密码的方法
在不使用加密解密函数进行状态切换的情况下，若想恢复通过外部调试接口重新对芯片进行访问，只有进行整体擦除。
擦除后即可恢复空白片的状态，重新写入程序。此时，若想设置芯片的安全或不安全状态，只需要参照9.3.1一节，设置相应的配置域字段即可。

## Slide 18
9.2 Flash保护与加密
9.2 思考题
1、若芯片被加密，是否还能读取或写入Flash的指令？MCU内部程序能否访问Flash？
2、有时在对芯片操作时，无法执行读取或写入Flash的指令，执行的时候会报“芯片已加密”的错误，如何解决？

## Slide 19
9.2 Flash保护与加密
9.2 思考题答案
1、若芯片被加密，是否还能读取或写入Flash的指令？MCU内部程序能否访问Flash？
答：芯片被加密后，不能通过JTAG、SWD和USBDM等从外部访问Flash。而MCU内部的程序对Flash访问不受任何影响。
2、有时在对芯片操作时，无法执行读取或写入Flash的指令，执行的时候会报“芯片已加密”的错误，如何解决？
答：通过外部调试接口对芯片进行整体擦除操作，重新写入程序。

## Slide 20
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
提供Flash在线编程的寄存器有：1个状态寄存器（FTFA_FSTAT）、1个配置寄存器（FTFA_FCNFG）、1个安全寄存器（FTFA_FSEC）、1个选项寄存器（FTFA_FOPT）、12个通用命令参数寄存器（FTFA_FCCOBn）、4个保护寄存器（FTFA_FPROTn）。
1．Flash状态寄存器（FTFA_FSTAT）
Flash状态寄存器（FTFA_FSTAT）给出FTFA模块的操作状态。CCIF，RDCOLERR， ACCERR和FPVIOL这些数据位是可读可写的。MGSTATO数据位是只读的，无符号数据位是0，并且是不可写的。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3～D1 | D0
读 | CCIF | RDCOLERR | ACCERR | FPVIOL | 0 | MGSTAT0
写 | w1c | w1c | w1c | w1c | — | 

## Slide 21
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
D7（CCIF）—命令完成中断标志位。
D6（RDCOLERR）—Flash读冲突错误标志。
D5（ACCERR）—Flash访问错误标志。
D4（FPVIOL）—Flash保护区非法访问标志。
D3-D1 保留，只读为0。
D0（MGSTAT0）—执行Flash命令出错标志。
数据位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3～D1 | D0
读 | CCIF | RDCOLERR | ACCERR | FPVIOL | 0 | MGSTAT0
写 | w1c | w1c | w1c | w1c | — | 

## Slide 22
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
2．Flash配置寄存器（FTFA_FCNFG）
该寄存器提供关于当前FTFA模块的功能状态的信息。擦除控制数据位(ERSAREQ和ERSSUSP)有写入限制。
D7（CCIE）—指令完成中断使能，CCIE数据位在FTFA指令完成时控制中断的产生。
D6（RDCOLLIE）—读冲突错误中断使能，RDCOLLIE数据位在FTFA读冲突发生时控制中断的产生。
D5（ERSAREQ）—擦除所有块请求，这个数据位向内存控制器发出一个执行擦除所有块的请求，解除芯片的安全状态。
D4（ERSSUSP）—擦除挂起使能位，ERSSUSP数据位允许用户在执行擦除Flash扇区命令时，挂起该操作。

## Slide 23
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
3．Flash安全寄存器（FTFA_FSEC）
该只读寄存器保留了所有跟MCU和FTFA模块相关的位。在复位的过程中，位于程序Flash配置域中相关的数据被装在到这个寄存器中。
D7-D6(KEYEN)——后门安全密钥使能位（只读），该位段确定启用还是不启用访问FTFA模块的密钥。当KEYEN =00，后门密钥访问禁用。
D5-D4(MEEN)——大容量擦除使能（只读），启用或者禁用FTFA模块的大容量擦除功能。
D3-D2(FSLACC)——飞思卡尔失败分析访问码（只读），这个位段确定在飞思卡尔设备中返回部分失败的分析报告时，启用还是禁用访问Flash。
D1-D0(SEC)—Flash安全位（只读），这个位段定义了MCU的安全状态。

## Slide 24
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
4．Flash选项寄存器（FTFA_FOPT）
MCU通过检测Flash选项寄存器的状态来制定自己的操作。Flash选项寄存器的值在复位过程中从Flash配置域中载入。寄存器中的所有位均为只读。
5 ． Flash通用命令参数寄存器组（FTFA_FCCOBn）
FCCOB（Flash Common Command Object Registers）寄存器组存放12字节的命令码及相关参数。编号为0～B（16进制）标识的各寄存器均可进行独立配置。地址：4002_0000h+4h+ (1d×i)，i=0~11。
FTFA命令的一般格式：FCCOB寄存器组中的第一个寄存器FCCOB0中总是存放命令码，此8位的命令码指定了将要执行的命令。FCCOB1～FCCOB3存放Flash地址[23:16]、[15:8]、[7:0] ，FCCOB 4～FCCOB B存放数据字节0～7。
注意：FCCOB寄存器组使用“大端”地址转换。对于所有大于1字节的命令参数，高位字节存放在较小编号的寄存器中。

## Slide 25
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
6．Flash保护寄存器（FTFA_FPROTn）
FPROT寄存器定义了哪一块逻辑Flash区域不能被写入或擦除。四个FPROT寄存器允许32个被保护区域。每个位保护一块1/32的程序Flash。如果这个区域小于32KB，那么每块被保护大小设置为1KB。在复位的过程中，FPROT寄存器将Flash配置域中的程序Flash保护数据载入。寄存器中每个位段的定义如表9-1所示。
表9-1 flash保护寄存器各位段 |  | 
程序flash保护寄存器 | 程序flash保护位 | Flash 配置域偏移地址
FPROT0 | PROT[31:24] | 0x0008
FPROT1 | PROT[23:16] | 0x0009
FPROT2 | PROT[15:8] | 0x000A
FPROT3 | PROT[7:0] | 0x000B

## Slide 26
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.1 Flash模块编程结构
6．Flash保护寄存器（FTFA_FPROTn）
要修改在复位阶段载入的程序Flash保护设置，先对在Flash配置域中的保护程序Flash区块解除保护，然后更新对程序Flash保护位段。地址：4002_0000h+10h+ (1×i)，i=0~3。
程序Flash保护寄存器（FTFA_FPROTn）定义如下。
D7-D0——PROT：程序Flash区域保护，每个程序Flash区域能够通过设置相关的PROT位以避免程序和擦除操作对其进行修改。
7．杂项控制模块的平台控制寄存器（MCM_PLACR）
F000_300C杂项控制模块的平台控制寄存器MCM_PLACR（Platform Control Register ），地址F000_300C。该寄存器的挂起Flash控制器使能位ESFC （Enable Stalling Flash Controller）用于Flash擦除/写入时是否可以允许中断。在Flash初始化时，设置此位，可以解决早期Flash擦除/写入程序需移入RAM中运行的编程方式。

## Slide 27
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.2 Flash驱动构件设计技术要点
在KL25微控制器中，对Flash存储器的擦除操作可以进行整体擦除，也可仅擦除从某一起始地址开始的一个扇区（1KB）。对Flash存储器进行写入时，必须将一组数据准备好，擦除Flash存储器中相应区域后再进行写入。考虑到对Flash存储器的某一字节擦除/写入会影响其所在的整个扇区，所以，在进行擦除/写入操作之前，要了解当前执行程序在Flash中的存储位置，不要擦除运行程序所在的扇区。
1．FTFA命令操作过程
要改变Flash存储器内容一般都需要通过FTFA命令操作实现。写FTFA命令的流程图如下图所示。

## Slide 28
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.2 Flash驱动构件设计技术要点

## Slide 29
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.2 Flash驱动构件设计技术要点
1）载入命令到FCCOB寄存器组
执行FTFA命令时，用户必须将需要的所有指定命令及参数存放到FCCOB寄存器组中。但对FCCOB寄存器组中寄存器的写入顺序不作要求。
2）清CCIF位启动命令
一旦所有相关的命令参数被载入到FCCOB寄存器组中，用户写1到FSTAT[CCIF]位清零，即可启动命令。CCIF标志将保持为0，直到FTFA命令执行完成。FSTAT寄存器包含一个锁定机制，可以避免在前一命令产生访问错误（FSTAT[ACCERR]=1）或违反保护（FSTAT[FPVIOL]=1）时启动新的命令。在产生错误的情况下，需要两次写入FSTAT才能启动下一个命令：第一次写入将清错误标志位，第二次写入清CCIF位（启动命令）。
3）执行命令与报错
（1）FTFA读取命令码并执行一系列与命令相关的参数检查和保护检查。若未通过参数检查，则将访问错误标志位FSTAT[ACCERR]置位。ACCERR位标识无效的指令码和超出边界地址的访问。

## Slide 30
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.2 Flash驱动构件设计技术要点
（2）若通过参数检查和保护检查，命令即可被执行。
（3）命令运行的结果通过FCCOB和FSTAT寄存器反馈给用户。
（4）FTFA自动将FSTAT[CCIF]置位，标志命令完成。
FCMD | 命令 | 功能
0x01 | 读1个扇区 | 验证给定的程序Flash或数据Flash已经擦除
0x02 | 写入检查 | 测试上次写入的位置是否可读
0x03 | 读信息 | 从程序或数据flash信息寄存器（IFR）中读4字节，或版本ID
0x06 | 写入长字 | 将4字节写入程序flash块或者数据flash块中
0x09 | 擦除Flash扇区 | 将程序flash或者数据flash某个扇区全部擦除。
0x40 | 读整个块 | 块确保所有的程序或数据flash块已经擦除之后解锁MCU
0x41 | 只读一次 | 在程序flash块 0 IFR专用的64字节中读出4字节数据
0x43 | 只写入一次 | 在程序flash块 0 IFR专用的64字节中一次编写4字节的程序
0x44 | 擦除所有块 | 擦除所有的程序、数据flash块。之后验证擦除并且解锁MCU。注意：只有当所有存储区不受保护时才能擦除
0x45 | 验证后门访问秘钥 | 在通过密钥比较之后再解锁MCU
表9-2 FTFA命令的功能 |  | 

## Slide 31
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.2 Flash驱动构件设计技术要点
2．扇区擦除命令
擦除Flash扇区操作将擦除Flash扇区中所有的内容。FCCOB0存放擦除命令0x09（ERSSCR），FCCOB1~FCCOB3存放Flash擦除地址[23:16]，[15:8]，[7:0]。
需要注意的是，程序Flash的第一个扇区存放了中断向量表和Flash配置字段，因此，不建议在线擦除程序Flash第一个扇区，也不建议擦除程序操作码存放的区域。在擦除构件封装时，允许擦除0扇区及配置域，但配置域中设置了芯片加密相关内容，单纯擦除该扇区会使配置域中加密字段也写FF变为安全模式，导致芯片加密（详见9.3.1 Flash安全寄存器一节），因此，为了保证擦除操作后芯片可用，需要重新对相应字段置位，使配置域恢复不安全模式（出厂设置）。
在使用Flash在线编程功能时，应查看链接文件确定程序在程序Flash中的存储位置，找出未使用的Flash空间作为在线Flash编程的可用资源才可对其编程。
Idx | Name | Size | VMA | LMA | File off | Algn
2 | .text | 00003d68 | 00000800 | 00000800 | 00008800 | 2**3

## Slide 32
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.2 Flash驱动构件设计技术要点
3．长字写入命令
长字写入命令将使用内建的算法将数据写入到程序或数据Flash中4字节区域。需要注意的是，在写入数据前，要保证写入的位置已经被擦除过。Flash写入长字命令的FCCOB命令及参数形式：FCCOB0存放0x06，FCCOB1~FCCOB3存放写入的Flash地址[23:16]，[15:8]，[7:0]，FCCOB4~FCCOB7存放Byte 0~ Byte 3的数据值。
当清CCIF标志启动长字写入命令时，FTFA试图将数据内容写到Flash中的指定地址，并且检查保护状态位。目标Flash区位必须为未保护状态，从而允许执行写入命令。写入操作是单向的。只能将Flash中的位从擦除的状态“1”转为写入状态“0”。以MGSTAT0标志位标识写入“0”状态位的错误。长字写入命令执完成后将CCIF标志置位。设定的起始地址必须是长字对齐（Flash地址[1:0]=00）。
（1）写入数据Byte 0被写到起始地址start
（2）写入数据Byte 1 被写入到地址start+0b01
（3）写入数据Byte 2 被写入到地址start+0b10
（4）写入数据Byte 3 被写入到地址start+0b11

## Slide 33
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.3 Flash驱动构件封装要点分析
封装Flash驱动构件时，主要考虑Flash的基本操作以及构件化封装原则。在基本操作方面，考虑到Flash具有初始化、擦除和写入、按逻辑地址读取、按物理地址读取、保护六种基本操作，因此按照构件化的思想，可以将这六种操作封装成六个独立的功能函数。
1．初始化函数 void flash_init(void)
void flash_init(void) { // 等待命令完成 while(!(FTFA_FSTAT & CCIF)); // 清除访问出错标志位 FTFA_FSTAT = ACCERR ¦ FPVIOL; }
在操作Flash模块前，需要对模块进行初始化，主要是判断并等待Flash操作命令完成、清相关标志位、杂项模块中平台控制寄存器的PLACR_ESFC的设置。
初始化函数部分代码如右所示。

## Slide 34
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.3 Flash驱动构件封装要点分析
2．擦除函数 uint_8 flash_erase(uint_16 sect)
在写入操作前，一般先进行Flash的擦除操作。
擦除操作有擦除块和擦除扇区两种操作模式，擦除块也就是擦除Flash中所有的地址，在本书中，以擦除扇区为例。首先需要确定
//============================================ //函数名称：flash_erase_sector //函数返回：函数执行执行状态：0=正常；1=异常。 //参数说明：sect：目标扇区号（范围取决于实际芯片，例如KL25：0~127，每扇区1KB） //功能概要：擦除flash存储器的sect扇区（每扇区1KB） //============================================== uint_8 flash_erase(uint_16 sect) { union { uint_32 word; uint_8 byte[4]; } dest; dest.word = (uint_32)(sect*(1<<10)); …….
要擦除的扇区号，作为参数传入，最终返回擦除状态（正常/异常）。函数主要利用通用命令参数寄存器组来控制擦除的命令、地址范围及擦除数据，擦除数据实际上就是写0xFF。
擦除函数部分代码如右所示，详见例程。

## Slide 35
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.3 Flash驱动构件封装要点分析
3．写入函数 uint_8 flash_write(uint_16 sect,uint_16 offset,uint_16 N,uint_8 *buf)
uint_8 flash_write(uint_16 sect,uint_16 offset,uint_16 N,uint_8 *buf) { uint_32 size; uint_32 destaddr; union { uint_32 word; uint_8 byte[4]; } dest; if(offset%4 != 0) return 1; //参数设定错误，偏移量未对齐（4字节对齐）
写入函数与擦除函数类似，主要区别在于，擦除操作向目标地址中写0xFF，而写入操作需要写入指定数据。因此，写入操作的入口参数较多，包括目标扇区号、写入扇区内部偏移地址、写入字节数目以及源数据缓冲区首地址。写入后返回写入状态（正常/异常）。

## Slide 36
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.3 Flash驱动构件封装要点分析
// 设置写入命令 FTFA_FCCOB0 = PGM4; destaddr = (uint_32)(sect*(1<<10) + offset);//计算地址 dest.word = destaddr; for(size=0; size<N; size+=4, dest.word+=4, buf+=4) { // 设置目标地址 FTFA_FCCOB1 = dest.byte[2]; FTFA_FCCOB2 = dest.byte[1]; FTFA_FCCOB3 = dest.byte[0]; // 拷贝数据 FTFA_FCCOB4 = buf[3]; FTFA_FCCOB5 = buf[2]; FTFA_FCCOB6 = buf[1]; FTFA_FCCOB7 = buf[0]; if(1 == flash_cmd_launch()) return 2; //写入命令错误 } return 0; //成功执行 }

## Slide 37
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.3 Flash驱动构件封装要点分析
4．读取（按逻辑地址）void flash_read_logic(uint_8 *dest,uint_16 sect,uint_16 offset,uint_16 N)
按照逻辑地址读取的操作需要将flash中指定扇区、指定偏移量的指定长度数据读取、存放到另一个地址中，方便上层函数调用，因此，函数需要包括一个目的地址变量作为入口参数，此外，还包括扇区号、偏移字节数和读取长度。
5．读取（按物理地址）void flash_read_physical(uint_8 *dest,uint_32 addr,uint_16 N)
按照物理地址直接读取和按照逻辑地址读取类似，需要一个目的地址作为拷贝的目标地址，需要给定读取长度作为入口参数，但是直接读取只需要一个源地址即可，省去了扇区号与偏移地址的计算过程，更为简单，也便于读取存放在RAM区的全局变量等内容。

## Slide 38
9.3 Flash驱动构件的设计方法
9.3.3 Flash驱动构件封装要点分析
6．保护函数 void flash_protect(uint_8 regionNO);
保护函数因芯片特性，只能允许对整个对齐区域，也就是相邻的以4的倍数开始的四个扇区进行保护，但是对于拥有32个区域的
//========================================================= //函数名称：flash_protect //函数返回：无 //参数说明：regionNO：待保护区域号，实际保护扇区号为regionNO*4~regionNO*4+3 // 如保护区域号12，实际保护48，49，50，51四个扇区 //功能概要：flash保护操作 //说 明：每调用本函数一次，保护4个扇区（regionNO*4~regionNO*4+3） //=========================================================== void flash_protect(uint_8 regionNO) { uint_8 offset; uint_8 regionCounter; offset=regionNO%8;//获得偏移，即保护位号 regionCounter=regionNO/8;//获得应置位的寄存器号 //FTFA_FPROT寄存器组：4002_0010h+(1×i)，i=0~3，0对应FTFA_FPROT3 BCLR(offset, *((uint_8 *)(0x40020010+regionCounter))); } ………..
KL25Z128来说，已经允许了很大的保护灵活性。因此设计保护函数时，需要确定待保护的区域号作为入口参数。实际保护时，程序会对该区域号在内的四个对齐扇区进行保护。

## Slide 39
结 束 语
本章阐述MCU内部Flash存储器的在线编程方法。主要阐述Flash编程知识要素，随后给出Flash驱动构件头文件及使用方法。给出如何保护程序区或重要参数区，避免误擦除，还给出如何进行程序加密及如何去除密码；给出Flash驱动构件的设计方法。包括Flash模块编程结构、Flash构件设计技术要点、Flash构件封装要素分析及Flash构件源代码。