## Slide 1: 嵌入式系统及应用 1 第10章 ADC、DAC与CMP模块

## Slide 2
本章导读：
  本章在主要阐述了嵌入式系统将模拟量的输入采集转换为数字量，以及数字量转换为模拟量，并进行输出比较的处理过程和编程方法。
  ADC和DAC是嵌入式应用中重要组成部分，是嵌入式系统与外界连接的纽带，在测控系统中具有重要作用，要很好地掌握。
第10章 ADC、DAC与CMP模块

## Slide 3
主要内容：
  10.1 模拟/数字转换器ADC
  10.2 数字/模拟转换器DAC
  10.3 比较器CMP
第10章 ADC、DAC与CMP模块

## Slide 4
什么是ADC模块，其作用又是什么？
  ADC模块即模/数转换模块，又可以称作AD转换模块，功能是将电压信号转换为相应的数字信号。在实际应用中，这个电压信号可能由温度、湿度、压力等各种实际物理量经过传感器和相应的变换电路转化而来。经过AD转换后，MCU就可以处理这些物理量了。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.1 模/数转换器ADC的通用基础知识
图10-1 数字控制系统组成框图

## Slide 5
与AD转换编程直接相关的基本问题
1）转换精度
是指数字量变化一个最小量时模拟信号的变化量，也称为分辩率，一般用ADC模块的位数来表示。
通常，ADC模块的位数有8位、10位、12位、14位、16位等。
设采样位数为N，则最小的能检测到的模拟量变化值为。比如某一ADC模块是12位，若参考电压为5V，那这个AD模块可检测到的模拟量变化最小值为=1.22（mV），这就是该AD转换器的转换精度了。
2、转换速度
完成一次AD转换所要花费的时间来表示AD转换器的转换速度。
转换速度与AD转换器的硬件类型及制造工艺等因素密切相关，其特征值为纳秒级。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.1 模/数转换器ADC的通用基础知识

## Slide 6
3）单端输入与差分输入
单端输入是AD采集只有一个输入引脚，使用公共地GND作为参考电平。其优点是简单，缺点是容易受到干扰。
差分输入比单端输入多了一个引脚，AD采样值是两个引脚的电平差值，优点是降低了干扰，缺点是多用了一个引脚。
4）AD参考电压
在进行AD转换时，所需的参考电压。
比如要把一个电压分成1024份，每一份的基准必须是稳定的，这个电平来自于基准电压，就是AD参考电压。
在要求不是很精确的情况下，AD参考电压使用给芯片功能供电的电源电压。在更为精确的要求中，AD参考电压使用单独电源，要求功率小，但波动小，一般电源电压达不到这个精度，否则成本太高。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.1 模/数转换器ADC的通用基础知识

## Slide 7
5）滤波问题
为使采样的数据更准确，对采样的数据进行筛选去掉误差较大的毛刺，通常采用中值滤波和均值滤波来提高采样精度。
中值滤波是将M次连续采样值按大小进行排序，取中间值作为滤波输出。均值滤波是把N次采样结果值相加，然后再除以采样次数N，得到的平均值就是滤波结果。若要得到更高的精度，可以通过建立其他误差模型分析方式来实现。
6）物理量回归
实际应用中，得到稳定的AD采样值后，还需要把AD采样值与实际物理量对应起来，这就是物理量回归。例如，利用MCU采集室内温度，AD转换后的数值是126，实际它代表多少温度呢？如果当前室内温度是25.1℃，则AD值126就代表实际温度25.1℃。设AD值为x，实际物理量为y，物理量回归就是需要寻找它们之间的函数关系：y=f(x)。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.1 模/数转换器ADC的通用基础知识

## Slide 8
2．最简单的AD转换采样电路
光敏电阻器是利用半导体的光电效应制成的一种电阻值随入射光的强弱而改变的电阻器；入射光强，电阻减小，入射光弱，电阻增大。光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换（将光的变化转换为电的变化）。
温度传感器是利用一些金属、半导体等材料与温度有关的特性制成的，这些特性包括热膨胀、电阻、电容、磁性、热电势、热噪声、弹性及光学特征，根据制造材料将其分为热敏电阻传感器、半导体热电偶传感器、PN结温度传感器和集成温度传感器等类型。热敏电阻传感器是一种比较简单的温度传感器，其最基本电气特性是随着温度的变化自身阻值也随之变化。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.1 模/数转换器ADC的通用基础知识

## Slide 9
2．最简单的AD转换采样电路
在实际应用中，将光敏或热敏电阻接入图10-2（b）的采样电路中，光敏或热敏电阻和一个特定阻值的电阻串联，由于光敏或热敏电阻会随着外界环境的变化而变化，因此AD采样点的电压也会随之变化，AD采样点的电压为：
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.1 模/数转换器ADC的通用基础知识
（a）光敏/热敏电阻 （b）采样电路 图10-2 光敏/热敏电阻器及其采样电路

## Slide 10
1．ADC的引脚与通道号
KL25的ADC模块只有一个，记为ADC0，是线性逐次逼近ADC，最高转换精度为16位。同时具有差分输入和单端输入两种采集模式。
KL25中还有其他形式的模拟输入通道，如芯片内部包含一个温度传感器，它的输出信号接在ADC模拟量输入通道上，通道号位26。MKL25Z128VLK4芯片ADC通道输入表如下，详见书表10-1。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.2 ADC驱动构件及使用方法
通道号SC1[ADCH] |  | 差分输入DIFF=1 | 单端输入DIFF=0 | 引脚号 | 引脚名
十进制 | 二进制 |  |  |  | 
0 | 00000 | ADC0_DP0/ADCO_DM0 | ADC0_SE0 | 13/14 | PTE20/PTE21
1～2 | 00001～00010 | 保留 | 保留 |  | 
3 | 00011 | ADC0_DP3/ADCO_DM3 | ADC0_SE3 | 15/16 | PTE22/PTE23
4 | 00100 | 保留 | ADC0_SE4a | 14 | PTE21
7 | 00111 | 保留 | ADC0_SE7a | 16 | PTE23
……….. |  |  |  |  | 
23 | 10111 | 保留 | ADC_SE23 | 22 | PTE30
24～25 | 11000～11001 | 保留 | 保留 |  | 
26 | 11010 | 片内温度传感器（差分） | 片内温度传感器 |  | 

## Slide 11
2．ADC驱动构件基本要点分析
AD模块具有初始化、采样、滤波等操作。按照构件化的思想，将它们封装成独立的功能函数。
AD构件包括头文件adc.h和程序文件adc.c。头文件主要包括相关宏定义、AD的功能函数原型说明等内容。AD构件程序文件的内容是给出AD各功能函数的实现过程。
在adc.h中，给出了用于定义AD采样次数的宏定义、输入模式的宏定义和A/B通道组的通道选择的宏定义。
除此之外，给出了两个AD模块必要的两个函数初始化与读取一次转换结果的函数。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.2 ADC驱动构件及使用方法

## Slide 12
2．ADC驱动构件基本要点分析
（1）AD模块初始化函数adc_init
该函数中需要使用4个参数：
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.2 ADC驱动构件及使用方法
chnGroup：通道组选择。在adc.h中定义了两个对应的宏常数供选择：MUXSEL_A（A通道）；MUXSEL_B（B通道）；
diff：输入模式选择。定义了两个对应的宏常数供选择：AD_DIFF（差分模式）；AD_SINGLE（单端模式）；
accurary：采样精度。差分模式下支持9-13-11-16四种精度；单端模式下支持8-12-10-16四种精度；
HDAve：硬件滤波次数，定义了四个对应的宏常数供选择：SAMPLE4、SAMPLE8、SAMPLE16、SAMPLE32，分别对应4/8/16/32次硬件滤波。
void adc_init( uint_8 chnGroup,uint_8 diff,uint_8 accurary,uint_8 HDAve);

## Slide 13
2．ADC驱动构件基本要点分析
（2）AD模块读取一次经过硬件滤波后的值函数，adc_read()
该函数仅有一个参数
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.2 ADC驱动构件及使用方法
channel，即所需读AD转换值的通道号，通道号的选择详见表10-1，MKL25Z128VLK4芯片ADC通道输入表。使用这个函数之前，需调用初始化函数对相应通道进行初始化。
uint_16 adc_read(uint_8 channel);

## Slide 14
3．ADC驱动构件使用方法
有了初始化函数adc_init和读取函数adc_read，就可以使用AD转换功能了。现在，以采集并输出KL25芯片温度为例，介绍ADC构件的使用方法。使用步骤主要有：
第一步：初始化A通道，单端输入，16位精度，32次硬件滤波的AD转换：
第二步：读取通道26，每次采集32次硬件滤波，赋给16位无符号整形变量advalue：
第三步：将读取到的AD值通过公式转换成温度，具体公式可以参考KL25芯片手册；
第四步：在串口调试工具观察温度传感器输出的温度；
至此，在调试串口上就能看到芯片温度了。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.2 ADC驱动构件及使用方法

## Slide 15
ADC工程样例演示
第一步：
adc_init(MUXSEL_A, AD_SINGLE,16,SAMPLE32);
第二步：
advalue = adc_read(26);
第三步：
float VTemp, temp
VTemp = (advalue * 3300) >> 16; //或(advalue * 3300) / 65536.0
temp = 25 - (VTemp - 719) / 1.715;
第四步
printf(“%f”, temp);
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.2 ADC驱动构件及使用方法

## Slide 16
KL25的AD转换模块有27个寄存器，包括4个状态控制寄存器、2个配置寄存器、2个ADC数据结果寄存器、2个ADC比较值寄存器、1个ADC偏移量校正寄存器、1个ADC正向增益寄存器、1个ADC负向增益寄存器、7个ADC正向增益通用校准值寄存器、7个ADC负向增益通用校准值寄存器。转换完成标志：指示一个AD转换是否完成，仅当AD转换完成后才能从寄存器中读取数据。
通道：ADC模块有专门的AD转换通道，分别对应着的芯片的不同引脚，读取相应引脚的数据相当于读取了通道的数据。
硬件触发：靠外部硬件的脉冲触发。
软件触发：软触发是靠软件编程的方式触发启动，一旦程序编写好了，触发启动是自动的有规律的，除非修改程序，否则无法根据自己的意愿随意触发。
FIFO队列：用于保存采集的AD数据的先进先出的队列。
KL25的ADC模块的寄存器的地址在芯片头文件中。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构

## Slide 17
1．ADC状态控制寄存器（ADC Status and Control Registers）
1）状态控制寄存器ADC0_SC1A和ADC0_SC1B
状态控制寄存器ADC0_SC1A寄存器有软件触发和硬件触发两种操作模式，状态控制寄存器ADC0_SC1SC1B为只用于硬件触发操作模式。当SC1A有效控制一个转换并且处于取消当前转换时，可以对SC1A进行写操作。在软件触发模式下(SC2[ADTRG]=0)，对寄存器SC1A进行写的时候会开始一个新的转换。在软件触发操作模式下不能用SC1B寄存器，因此对SC1B进行写操作不会引起一个新的转换。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D8 | D7 | D6 | D5 | D4～D0
读/写 | 0 | COCO | AIEN | DIFF | ADCH
复位 | 0 |  |  |  | 1

## Slide 18
1．ADC状态控制寄存器（ADC Status and Control Registers）
1）状态控制寄存器ADC0_SC1A和ADC0_SC1B
D31~D8 — 保留位，只读，且各位值为0。
D7 — COCO，转换完成标志位，只读。当不设置比较功能(SC2[ACFE]=0)时，或不设置硬件均值功能(SC3[AVGE]=0)时，每次转换完成时置该位为1；当比较功能使能(SC2[ACFE]=1)时，只要比较结果为真，转换完成后，该位为1；当设置硬件均值功能（SC3[AVGE]=1）时，且均值滤波次数（该值由SC3[AVGS]段决定）设定后，则该位为1；当校准次序完成，则该位为1。当对寄存器SC1A进行写操作或者对转换结果寄存器Rn进行读操作时，都会清除COCO。
D6 — AIEN，中断使能位。当AIEN位为1时，设置COCO位为1就会引发一个中断。当AIEN为0时，无动作。
D5 — DIFF，差分模式使能位。当DIFF为0时，单端转换；当DIFF为1时，差分转换。在差分模式下，当ADC配置有效时，该模式会自动从不同通道中选择一个通道，改变转换算法和周期数完成转换。
D4~D0 — ADCH，输入通道选择位。用于选择一个输入通道，见表10-1描述。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构

## Slide 19
1．ADC状态控制寄存器（ADC Status and Control Registers）
2）状态控制寄存器ADC0_SC2
状态控制寄存器ADC0_SC2具有转换执行状态、硬件/软件触发选择、比较功能和ADC模块的参考电压选择等功能。复位后，各位均为0。
D31~D8 — 保留位，只读，且各位值为0。
D7 — ADACT，转换执行位。提示一个转换或者硬件计算均值命令是否正在执行。当ADACT=1时，转换正在执行；当ADACT=0时，转换没有在执行。
D6 — ADTRG，转换触发选择位。有两种触发方式，当ADTRG=1时，硬件触发。ADC硬件触发来自实时中断（RTI）计数器的输出，RTI计数器溢出触发AD转换；当ADTRG=0时，在这种模式下，写SC1（ADCH位不全为1）启动转换。
D5~D3用于转换结果与比较值寄存器CV1和CV2的比较关系，D5=1使能比较，D4=1转换结果大于等于CV1，D3=1使能范围比较，表10-2给出比较关系。若使能了比较，只有比较结果为真时，才会将转换结果存入结果寄存器，转换完成标志位COCO才会置1。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D8 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1～D0
读/写 | 0 | ADACT | ADTRG | ACFE | ACFGT | ACREN | DMAEN | REFSEL

## Slide 20
1．ADC状态控制寄存器（ADC Status and Control Registers）
2）状态控制寄存器ADC0_SC2
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
表10-2 比较模式 |  |  |  | 
D5 ACFE | D4 ACFGT | D3 ACREN | CV1与CV2的关系 | 比较功能描述
1 | 0 | 0 | CV1 | 转换结果<CV1，比较为真
1 | 1 | 0 | CV1 | 转换结果>=CV1，比较为真
1 | 0 | 1 | CV1<=CV2 | 转换结果<CV1,或者转换结果>CV2，比较为真
1 | 0 | 1 | CV1>CV2 | CV1>转换结果>CV2，比较为真
1 | 1 | 1 | CV1<=CV2 | CV1<=转换结果<=CV2，比较为真
1 | 1 | 1 | CV1>CV2 | 转换结果>=CV1,或者转换结果<=CV2，比较为真
D2 — DMAEN，DMA使能位。当DMAEN=0时，DMA禁止；当DMAEN =1时，DMA使能，同时在ADC转换完成期间会保持DMA请求。
D1~D0 — REFSEL，参考电压选择位。00：选择芯片的VREFH和VREFL两个引脚作为AD转换的参考电压；01：可选的参考电压对；10，11：保留。

## Slide 21
1．ADC状态控制寄存器（ADC Status and Control Registers）
3）状态控制寄存器ADC0_SC3
状态控制寄存器ADC0_SC3控制ADC模块的校验，持续性转换和硬件计算均值功能。复位后，各位均为0。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
D31~D8 — 保留位，只读，且各位值为0。
D7 — CAL，校验位。 CAL置位后，校验开始执行，校验完成后，该位清零。
D6 — CALF，校对失败标志位。显示校验后的结果是否正确。当CALF=0时，校验正常；当CALF=1时，校验失败。
D5~D4 — 保留位，只读，且各位值为0。
D3 — ADCO，持续转换使能位。
D2 — AVGE，硬件计算均值功能位。当AVGE=0时，硬件计算均值功能禁止；当AVGE=1时，硬件计算均值功能使能。
D1~D0 — AVGS，硬件计算均值选择位。AVGS段确定对多少个ADC转换结果来求平均值，进而得到ADC转换的平均值。00~11分别代表4，8，16，32个采样均值。
数据位 | D31～D8 | D7 | D6 | D5～D4 | D3 | D2 | D1～D0
读/写 | 0 | CAL | CALF | 0 | ADCO | AVGE | AVGS

## Slide 22
2．ADC配置寄存器（ADC Configuration Register）
1）配置寄存器ADC_CFG1
配置寄存器ADC_CFG1寄存器可以选择操作模式，设置时钟源、时钟分频，并对低功耗或者长时间采样模式进行配置。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
D31~D8 — 保留位，只读，且各位值为0。
D7 — ADLPC，低功耗配置位。
D6~D5 — ADIV，时钟分频选择位。ADIV选择ADC使用的分频系数产生内部时钟ADCK。当ADIV分别为00，01，10，11时，对应的分频系数分别为1，2，4，8，时钟频率为输入时钟，输入时钟/2，输入时钟/4，输入时钟/8。
数据位 | D15~D8 | D7 | D6～D5 | D4 | D3 | D2 | D1～D0
读/写 | 0 | ADLPC | ADIV | ADLSMP | MODE |  | ADICLK
复位 | 0 |  |  |  |  | 1 | 

## Slide 23
2．ADC配置寄存器（ADC Configuration Register）
2）配置寄存器ADC_CFG2
配置寄存器ADC_CFG2为高速转换选择特定的高速配置，并在长采样模式下选择长时间持续采样。复位后，各位均为0。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
D31~D5 — 保留位，只读，且各位值为0。
D4 — MUXSEL，ADC复用选择位。当MUXSEL=0时，选择ADC_SExa通道；当MUXSEL=1时，选择ADC_SExb通道，见表10-1。
D3 — ADACKEN，异步时钟输出使能位。ADACKEN可以使能异步时钟源，时钟源时钟输出和输入时钟选择的状态无关。根据MCU的配置，其他模块可以使用异步时钟。即使当ADC处于空闲或者来自不同时钟源的操作正在执行，都可设置该位允许时钟使能。同样，如果ADACK时钟已经在运行，选择带有异步时钟的简单转换或者第一个连续转换操作的延时就会减少。当ADACKEN=0时，异步时钟输出禁止；当ADACKEN=1时，不管ADC的状态是什么，异步时钟和输出时钟都有效。
数据位 | D31~D5 | D4 | D3 | D2 | D1～D0
读/写 | 0 | MUXSEL | ADACKEN | ADHSC | ADLSTS

## Slide 24
2．ADC配置寄存器（ADC Configuration Register）
2）配置寄存器ADC_CFG2
配置寄存器ADC_CFG2为高速转换选择特定的高速配置，并在长采样模式下选择长时间持续采样。复位后，各位均为0。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
D2 — ADHSC，高速配置位。通过改变转换时序来允许更高速率的转换时钟(两个ADCK被加进转换时间)。当[ADHSC=0时，选择正常转换时序；当ADHSC=1时，选择高速转换时序。
D1~D0 — ADLSTS，长采样时间选择位。当选择了长采样时间(CFG1[ADLSMP]=1)时，ADLSTS选择扩展采样时间中的一个。该特点允许高阻抗输入，可以达到精确采样或在低阻抗输入时，可以将转换速度最大化。如果不要求高转换率，当持续转换使能时,更长的采样时间以降低功耗。其中，默认最长采样时间为4个ADCK周期。当ADLSTS=00时额外增加20个ADCK周期，01时额外增加12个ADCK周期，10时额外增加6个ADCK周期，11时额外增加2个ADCK周期，所以总共有24个，16个，10个，6个ADCK周期的采样时间。
数据位 | D31~D5 | D4 | D3 | D2 | D1～D0
读/写 | 0 | MUXSEL | ADACKEN | ADHSC | ADLSTS

## Slide 25
3．ADC数据结果寄存器（ADC Data Result Register）
KL25有两个数据结果寄存器RA，RB。其中，RA寄存器的地址为4003_B010h，RB寄存器的地址为4003_B014h。数据结果寄存器包含一个ADC转换结果，这个结果是通过通道状态控制寄存器（SC1A,SC1B）选择产生的。对于每个通道状态控制寄存器，都有一个相符合的数据结果寄存器。
在无符号右对齐模式下，结果寄存器Rn中没有使用的位会被清除，而在有符号扩展的二进制补码模式下会携带符号位(MSB)。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
转换模式 | 各位描述 | 格式 | 说明： S：符号位或者符号位扩展； D：数据(二进制补码显示)。 D31~D16保留位，只读，且各位值为0
16位差分模式 | D15=S，D14~D0=D | 有符号的二进制补码 | 
16位的单端模式 | D15~D0=D | 无符号的右对齐 | 
13位的差分模式 | D15~D12=S，D11~D0=D | 扩展的有符号二进制补码 | 
12位的单端模式 | D15~D12=0，D11~D0=D | 无符号右对齐 | 
11位的差分模式 | D15~D10=S，D9~D0=D | 扩展的有符号二进制补码 | 
10位的单端模式 | D15~D10=0，D9~D0=D | 无符号右对齐 | 
9位的差分模式 | D15~D9=S，D8~D0=D | 扩展的有符号二进制补码 | 
8位的单端模式 | D15~D9=0，D8~D0=D | 无符号右对齐 | 
表10-3数据结果寄存器在不同的模式下的行为 |  |  | 

## Slide 26
4．ADC比较值寄存器（ADC Compare Value Registers）
KL25有两个比较值寄存器CV1，CV2。当比较功能使能时(SC2[ACFE]=1)，可以与转换结果的值做比较，见表10-2的比较模式。D31~D16保留位，只读且值为0。D15~D0为比较值。
5．ADC偏移量校正寄存器（ADC0_OFS）
在执行ADC转换操作之前必须校正，即偏移量校正寄存器（OFS）需要一个给定值。该值可以是用户自定义校准偏移量或者硬件自校准偏移量（16位左对齐二进制补码数据）。ADC转换结果与该偏移量相减所得数据锁存至结果寄存器Rn。若校准后的采样数据超出量程范围，其结果由当前采样模式强制输出最小/最大值。对于单端输入而言，最小输出0x0000，对于差分而言，最小输出0x8000。复位默认0x0100。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D16 | D15～D3 | D2 | D1～D0
读 | 0 | OFS |  | 
写 |  |  |  | 
复位 | 0 |  | 1 | 0

## Slide 27
6．用于差分模式的特殊寄存器
1）ADC正向增益寄存器（ADC0_PG）
正向增益寄存器（PG）存放差分模式或单端模式下的正向增益校正误差。PG实际是一个增益调整因子（16位二进制数据格式），介于ADPG15~ADPG14且带小数点。用户必须根据校对步骤中描述的值对寄存器进行写操作，否则校正达不到要求。校对步骤中描述可详见参考手册28.4.6。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D16 | D15 | D14～D10 | D9 | D8～D0
读 写 | 0 | PG |  |  | 
复位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 28
6．用于差分模式的特殊寄存器
2）ADC负向增益寄存器（ADC0_MG）
负向增益寄存器（MG）存放差分模式下的负向增益校正误差，在单端模式下该寄存器无效。MG实际是一个增益调整因子（16位二进制数据格式），介于ADMG15~ADMG14且带小数点。用户必须根据校对步骤中描述的值对寄存器进行写操作，否则校正达不到要求。校对步骤中描述可详见参考手册28.4.6。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D16 | D15 | D14～D10 | D9 | D8～D0
读 写 | 0 | MG |  |  | 
复位 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 29
6．用于差分模式的特殊寄存器
3）ADC正向增益通用校准值寄存器（ADC0_CLPx）
正向增益通用校准值寄存器（CLPx）存放校验功能生成的校验信息，这些寄存器带有7个不同宽度的校验值：CLP0[5:0]、CLP1[6:0]、CLP2[7:0]、CLP3[8:0]、CLP4[9:0]、CLPS[5:0]和CLPD[5:0]。一旦自校验次序确定（CAL被清零），CLPx会自动置位。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D6 | D5～D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读 写 | 0 | CLPD |  |  |  | 
复位 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 30
6．用于差分模式的特殊寄存器
4）ADC负向增益通用校准值寄存器（ADC0_CLMx）
负向增益通用校准值寄存器（CLMx）存放校验功能生成的校验信息，这些寄存器带有7个不同宽度的校验值：CLM0[5:0]、CLM1[6:0]、CLM2[7:0]、CLM3[8:0]、CLM4[9:0]、CLMS[5:0]和CLMD[5:0]。一旦自校验次序确定（CAL被清零），CLMx会自动置位。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.3 ADC模块的编程结构
数据位 | D31～D6 | D5～D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读 写 | 0 | CLMD |  |  |  | 
复位 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 31
1．KL系列MCU的ADC模块功能概述
KL25的ADC模块具有单端输入与差分输入功能。当KL25的ADC配置为差分模式时，2对差分引脚视为差分输入源，将该引脚的电压差值模数转换的测量值，而且相应的结果寄存器会出现符号位。当差分引脚DADP的电压比DADM高时，符号位为0。当差分引脚DADP的电压比DADM低时，符号位为1。如果ADC模块配置为非差分模式时，ADC0_DP0、ADC0_DP3两个差分模式下，单端输入可视为非差分的单端输入端。
ADC模块还具有如下功能：
（1）ADC模块具有自动和比较寄存器(CV1和CV2)转换结果比较的功能。（2）ADC模块具有将多次转换的结果求均值的功能。
（3）硬件计算均值。
（4）为了满足精确定位的要求，ADC模块还具有用芯片校验功能和ADC偏移量修正功能，以提高ADC模块的精度。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.4 ADC驱动构件的设计

## Slide 32
2．编程步骤
实现简单的AD转换编程主要涉及以下几个寄存器，状态控制寄存器（ADC0_SC1、ADC0_SC3），配置寄存器（ADC0_CFG1、ADC0_CFG2）。其中，状态控制寄存器ADC0_SC1用于选择转换模式（单端或者差分）、使能或禁止转换完成中断、选择转换的输入通道； 状态控制寄存器ADC0_SC3用于选择硬件均值使能、硬件采样次数（4次采样）；配置寄存器ADC0_CFG1用于选择转换模式（10位）、总线时钟4分频、输入时钟选择总线时钟/2；配置寄存器ADC0_CFG2用于选择高速配置。基本编程步骤：
（1）打开ADC模块时钟源，KL25只有一个模块ADC0，只需初始化 SIM_SCG6。
（2）配置寄存器ADC0_CFG1，选择精度、总线时钟4分频(时钟分频选择位，即CFG1[ADIV]=10)、总线时钟/2(输入时钟选择位，即CFG1[ADICLK]=01)。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.4 ADC驱动构件的设计

## Slide 33
2．编程步骤
（3）配置状态控制寄存器ADC0_SC3，使能硬件均值使能(SC3[AVGE]=1)，并以4次采样求均值为准(SC3[AVGS]=00)。
（4）更新配置寄存器ADC0_CFG2，选择高速采样(CFG2[ADHSC]=1)。
（5）配置状态控制寄存器ADC0_SC1A，选择ADC采用通道号，通过SC1[ADCH]。
（6）若要读取AD转换数据，通过判断状态的寄存器ADC_SC1的COCO位，判断一次转换是否完成。若完成，便读取结果寄存器ADC_R的数据位，获取具体的数据。
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1.4 ADC驱动构件的设计

## Slide 34
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1 思考题答案
1、什么是A/D转换？转换信号从何处来？有哪六项基本问题？
2、ADC的引脚与通道。

## Slide 35
10.1 模拟/数字转换器ADC
10.1 思考题答案
1、什么是A/D转换？转换信号从何处来？有哪六项基本问题？
答：A/D转换即模数转换。信号来自传感器或相应的电路。转换精度、转换速度、单端输入与差分输入、AD参考电压、滤波、物理量回归。
2、ADC的引脚与通道。
答：ADC引脚是指接ADC的MCU的引脚。通道相当于同时处理不同的模拟信号，实现模数转换，不同的通道接在不同引脚上（内部传感器除外）

## Slide 36
1．DA转换器的通用基本结构原理
什么是DAC？MCU把处理后的信息反馈到控制设备上，就是数字量转换成模拟量，完成这种转换的电路称为数/模转换器，它将输入的二进制数字量转换成模拟量，以电压或电流的形式输出。
DA转换器实质上就是一个译码器。一般使用的DA转换器为线性的转换器，其输出的模拟电压V0和输入数字量Dn之间成正比关系。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.1 数/模转换器DAC的通用基础知识
其中VREF为参考电压
DA转换器
d0 (LSB)
d1
dn-1 (MSB)
V0输出电压
Dn输入
DA转换器在工作时将输入的每一位二进制代码（Dn）按其权值大小转换成相应的模拟量，然后将代表各位的模拟量相加，所得的总模拟量与数字量成正比。

## Slide 37
1．DA转换器的通用基本结构原理
由上述转换过程知道，DA转换器输出的电压V0，等于代码为1的各位所对应的各分模拟电压之和。如下公式所示：
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.1 数/模转换器DAC的通用基础知识

## Slide 38
1．DA转换器的通用基本结构原理
DA转换器一般由数码缓冲寄存器、模拟电子开关、参考电压、解码网络和求和电路等组成。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.1 数/模转换器DAC的通用基础知识
数码缓冲寄存器
N位数控模拟开关
解码网络
求和电路
参考电压
N位数字量输入
模拟量输出
数字量以串行或并行方式输入，并存储在数码缓冲寄存器中；寄存器输出的每位数码驱动对应数位上的电子开关，将在解码网络中获得的相应数位权值送入求和电路；求和电路将各位权值相加，便得到与数字量对应的模拟量。

## Slide 39
2．DA转换器的主要技术指标
1）分辨率
分辨率用于表示DA转换器对输入微小量变化的敏感程度。指的是DA转换器模拟输出电压可能被分离的等级数，对于MCU来说，输入数字量的位数n就可以用来表示DA转换器的分辨率。n越大，也就是输入的数字量位数越多，DA转换器的分辨率越高，转换时对输入量的微小变化的反应越灵敏。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.1 数/模转换器DAC的通用基础知识
2）转换精度
DA转换器的转换精度是指输出模拟电压的实际值与理想值之差，即最大静态转换误差。

## Slide 40
2．DA转换器的主要技术指标
3）转换速度
在使用DA转换器的时候，转换速度指的就是从输入的数字量发生突变开始，到输出电压进入与稳定值相差±0.5最低有效位范围内所需要的时间，也称为建立时间。目前单片集成DA转换器的建立时间最短达到0.1微秒以内，如下图中建立时间tset小于0.1微秒。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.1 DAC的通用基础知识

## Slide 41
1．KL25芯片DAC模块简介
1）DAC模块结构
DAC模块可以选择两路参考电压，DACREF_1和DACREF_2，其分别连接至VREFH和VDDA。VREFH输出的是一个精准的3.3V电压，VDDA是KL25使用的3.3V工作电压。 DAC模块使用的输出引脚默认为PTE30，当DAC使能时，将会转换DACDAT[11:0]的值或者把数据缓冲区的值转换成模拟电压。电压转换精度为Vin/4096，输出电压范围在Vin/4096~Vin之间。
2）DAC模块的特性
DAC模块的特性：（1）片内可编程的输出电压产生器(电压输出从1/4096Vin到Vin，Vin步长是1/4096Vin)；（2）Vin可以从两个参考电源中选择；（3）在正常停止模式下的待机操作；（4）支持2个16位长的数据缓冲区，由数据寄存器DAT0和DAT1组成；（5）支持DMA操作。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.2 DAC驱动构件及使用方法

## Slide 42
2．DAC引脚
在本书使用的KL25封装中，DA模块仅有一个对外引脚，PTE30。与AD模块相比，KL25提供的DA对外引脚很少。主要原因是，在大部分情况下，我们可以使用PWM来实现对外的不同电压输出，而少部分需要稳定直流电源的用电器才会用到DA模块。在本书使用的KL25芯片中，提供了35路可以复用成PWM功能的对外引脚，足够一般情况下的使用。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.2 DAC驱动构件及使用方法

## Slide 43
3．DAC驱动构件基本要点分析
DA模块具有初始化、执行DAC转换两个操作。DA构件包括头文件dac.c和dac.h文件。DA构件头文件中主要包括相关宏定义、DA的功能函数原型说明等内容。DA构件程序文件的内容是给出DA各功能函数的实现过程。
1）模块初始化（void dac_init）
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.2 DAC驱动构件及使用方法
void dac_init(uint_8 RefVoltage);
初始化完成后，使用dac_convert()函数通过data参数来设置DAC0或者DAC1缓冲区的值，值大小在0到4095之间，在DA模块使能时，DA模块会将缓冲区中的值转换为对应的模拟电压。1）模块初始化（void dac_init）
2）数据转换 （void dac_convert）
void dac_convert(uint_16 data);
使用dac_convert()函数通过data参数来设置DAC0或DAC1缓冲区的值，值大小在0到4095之间，在DA模块使能时，DA模块会将缓冲区中的值转换为对应的模拟电压。

## Slide 44
4．DAC驱动构件头文件（dac.h）
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.2 DAC驱动构件及使用方法
//====================================================================== //文件名称：dac.h //功能概要：dac底层驱动构件头文件 //版权所有：苏州大学飞思卡尔嵌入式中心(sumcu.suda.edu.cn) //更新记录：2013-04-07 V1.0 //====================================================================== #ifndef _DAC_H //防止重复定义（ 开头） #define _DAC_H #include "common.h" //包含公共要素头文件 #define DAC_VREFH 0 #define DAC_VDDA 1 //====================================================================== //函数名称：dac_init //函数返回：无 //参数说明：RefVoltage：参考电压选择 DAC_VREFH或 DAC_VDDA //功能概要：初始化DAC模块设定 //====================================================================== void dac_init(uint_8 RefVoltage); //====================================================================== //函数名称：dac_convert //参数说明：data: 需要转换成模拟量的数字量，范围（0~4095） //功能概要：执行DAC转换 //====================================================================== void dac_convert(uint_16 data); #endif

## Slide 45
5．DAC驱动构件使用方法
以制作一个基于KL25的DAC模块的呼吸灯为例，介绍DAC构件的使用方法。使用举例步骤如下：
（1）初始化DAC模块，选择参考电压VDDA=3.3V：
dac_init(DAC_VDDA);
（2）在主循环中，使用DAC对数字量VReference进行转换，VReference的取值范围在2200到2600之间。（根据不同型号的二极管，这个取值范围可能有所变动，读者可根据实际情况，在0到4095之间自行更改其值）
dac_convert(VReference);
（3）将一个发光二极管的正极接在KL25评估板上的PTE30号脚上，将其负极接在评估板上任意一个GND上，即可看到小灯的呼吸效果。
6．DAC驱动构件测试实例
DAC测试实例工程位于网上光盘中的“..\ch10-ADC-DAC-CMP \KL25-DAC”文件夹
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.2 DAC驱动构件及使用方法

## Slide 46
KL25的DAC转换模块有8个8位寄存器，包括1个DAC状态控制寄存器(DAC0_SR)，3个DAC控制寄存器DAC0_C0、DAC0_C1和DAC0_C2，4个DAC数据寄存器DAC0_DAT0L和DAC0_DAT0H、DAC0_DAT1L和DAC0_DAT1H。通过对这些寄存器的编程，就可以获取DAC的转换数据。
1．DAC状态寄存器（DAC0_SR）
D7~D2（Reseved）—该位段保留且只读为0。
D1（DACBFRPTF）—DAC缓冲读指针的顶部标志。0表示DAC缓冲区读指针不等于0；1表示DAC缓冲区读指针等于0。
D0（DACBFRPBF）—DAC缓冲读指针的底部标志。0表示DAC缓冲区读指针不等于C2[DACBUFUP]；1表示DAC缓冲区读指针等于C2[DACBUFUP]。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.3 DAC驱动构件的编程结构

## Slide 47
2．DAC控制寄存器（DAC0_C0）
控制寄存器DAC0_C0具有使能DAC、硬件/软件触发选择、功耗选择和DAC模块的参考电压选择等功能。复位后，各位均为0。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.3 DAC驱动构件的编程结构
位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读 | DACEN | DACRFS | DACTRGSEL | 0 | LPEN | 0 | DACBTIEN | DACBBIEN
写 |  |  |  | DACBWTRG |  |  |  | 
D7（DACEN）—DAC使能位。
D6（DACRFS）—DAC电压参考选择位。
D5（DACTRGSEL）—DAC模块触发方式选择位。
D4（DACSWTRG）—DAC软件触发位。
D3（LPEN）—DAC低功耗控制位。
D2（Reserved）—该位保留且只读为0
D1（DACBTIEN）—DAC缓冲区读指针顶部标志中断使能位。
D0（DACBBIEN）—DAC缓冲区读指针底部标志中断使能位。

## Slide 48
4．DAC控制寄存器（DAC0_C2）
本寄存器主要设置DAC缓冲区的读指针和缓冲区上限。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.3 DAC驱动构件的编程结构
D7~D5（Reserved）—该位段保留且只读为0。
D4（DACBFRP）—DAC缓冲区读指针。该位保存了缓冲区读指针的当前值。
D3~D1（Reserved）—该位段保留且只读为0。
D0（DACBFUP）—DAC缓冲区上限。该位选择DAC缓冲区的上限，缓冲区读指针不能超过此上限。该位为0表示缓冲区只有1个16位数据（DAT0），该位为1表示缓冲区只有2个16位数据（DAT0，DAT1）
数据位 | D7～D5 | D4 | D3～D1 | D0
读 | 0 | DACBFRP | 0 | DACBFUP
写 |  |  |  | 
复位 | 0 |  |  | 1

## Slide 49
5．DAC数据寄存器（DAT0）
数据寄存器DAT0由高位寄存器ADC0_ADT0H和低位寄存器ADC0_ADT0L组成。当DAC缓冲区禁用时，DAT0[11:0] 控制输出电压，计算公式为：Vout=Vin*（1+DAT0[11:0]）/4096；当DAC 缓存区使能时，DAT0被映射到2 字的数据缓冲区中。
6．DAC数据寄存器（DAT1）
数据寄存器DAT1由高位寄存器ADC0_ADT1H和低位寄存器ADC0_ADT1L组成。当DAC缓冲区禁用时，DAT1不被使用；当DAC 缓存区使能时，DAT0被映射到2 字的数据缓冲区中。
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.3 DAC驱动构件的编程结构

## Slide 50
1．KL系列MCU的DAC模块功能概述
DAC具有初始化和DAC转换两种基本操作。初始化函数完成对DAC模块的工作属性的设定，DAC转换函数则完成实际的转换任务。
初始化和DAC转换两种基本操作所对应的功能函数共同放置在命名为dac.c的文件中，并按照相对严格的构件设计原则对其进行封装，同时配以命名为dac.h的头文件，用来定义模块的基本信息和对外接口。
2．DAC驱动构件源程序文件（dac.c）
详见书10.2.4节
10.2 数字/模拟转换器DAC
10.2.4 DAC驱动构件的设计

## Slide 51
1．电压比较器的作用
比较器模块可以用于比较两路模拟电压。很多场合需要检测模拟电压，比如一个湿度报警器，传感器模拟信号经过放大后直接与比较器输入端连接，跟参考电压比较，当大小发生变化时，就可以产生中断，实现可控的输出结果。比较器用作模拟电路和数字电路的接口，还可以用作波形产生和变换电路等。利用简单电压比较器可将正弦波变为同频率的方波或矩形波。
2．比较器的分类
比较器可以根据比较对象不同分为模拟比较器和数字比较器。
（1）模拟比较器：将模拟量与一标准值进行比较，当高于该值时，输出高(或低)电平。反之，则输出低(或高)电平。
（2）数字比较器：用来比较二组二进制数是否相同，相同时输出(或低)高平，反之，则输出相反的电平。
10.3 比较器CMP
10.3.1 比较器CMP的通用基础知识

## Slide 52
1．CMP引脚
模拟多路复用器(ANMUX)可以从8路通道中选择一路模拟信号作为输入信号。6位的DAC可以提供一个信号。MUX电路可以在整个电压范围内进行操作。从如下的CMP引脚配置表中可以看出KL25的CMP引脚配置。
10.3 比较器CMP
10.3.2 CMP驱动构件及使用方法
引脚号 | 引脚名 | 功能0 | 功能5 | 功能6
1 | PTE0 |  | CMP0_OUT | 
21 | PTE29 | CMP0_IN5 |  | 
22 | PTE30 | CMP0_IN4 |  | 
55 | PTC0 |  | CMP0_OUT | 
62 | PTC5 |  |  | CMP0_OUT
63 | PTC6 | CMP0_IN0 |  | 
64 | PTC7 | CMP0_IN1 |  | 
65 | PTC8 | CMP0_IN2 |  | 
66 | PTC9 | CMP0_IN3 |  | 
注：CMP0_IN6为Bandgap电压，CMP0_IN7为DAC转换电压 |  |  |  | 

## Slide 53
2．CMP驱动构件基本要点分析
10.3 比较器CMP
10.3.2 CMP驱动构件及使用方法
CMP具有模块初始化、设置DAC的值、中断使能、中断除能等基本操作。按照构件的思想，可将它们封装成四个独立的功能函数。初始化函数完成对CMP模块工作的参数设定，包括工作时钟、正负通道、参考电压选择等一些基本设置；CMP构件头文件中主要包括相关宏定义、CMP的功能函数原型说明等内容。CMP构件程序文件的内容是给出CMP各功能函数的实现过程。
1）模块初始化（cmp_init）
CMP初始化函数，主要完成对CMP模块工作的参数设定，包括工作时钟、正负通道选择，参考电压选择，还有中断使能等一些基本设置。
2）设置DAC的值（dac_set_value）
设置6位DAC输出的值。从64个不同等级中选择输出电压，DAC输出电压=（Vin/64）*(VOSEL[5:0]+1)，输出电压范围是Vin/64到Vin。
void cmp_init(uint_8 reference,uint_8 plusChannel,uint_8 minusChannel);
void dac_set_value(uint_8 value);

## Slide 54
2．CMP驱动构件基本要点分析
10.3 比较器CMP
10.3.2 CMP驱动构件及使用方法
3）中断使能（cmp_enable_int）
CMP中断使能。注册CMP的中断号（KL25芯片中断号为16）。
4）中断除能（cmp_disable_int）
关闭CMP中断使能。
3．CMP驱动构件头文件（cmp.h）
详见书10.3.2节
4．CMP驱动构件使用方法
void cmp_enable_int();
void cmp_disable_int();

## Slide 55
4．CMP驱动构件使用方法
10.3 比较器CMP
10.3.2 CMP驱动构件及使用方法
以比较模块引脚PTC7和DAC的模拟输出值为例，介绍构件的使用方法。使用举例步骤如下：
（1）初始化CMP0模块，DAC参考电压Vin1in，正向通道0，负向通道7；
cmp_init(0,1,7);
（2）设置DAC的值，每次让dac_value的值自加，并设置6位DAC输出；
dac_set_value(dac_value);//6位DAC设置输出
（3）使能CMP模块中断;
cmp_enable_int();
（4）初始化PTD1，在主循环中定时反转其输出；
（5）将PTD1接PTC7；
（6）通过串口调试工具读取比较器的输出。
5．CMP驱动构件测试实例
详见书10.3.2节

## Slide 56
1．相关名词解释
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
正向输入：比较器的正向输入值，可以是参考电压，也可以是6位DAC的值。
负向输入：比较器的负向输入值，可以是参考电压，也可以是6位DAC的值。
敏感模式：比较器对哪种类型的电压比较敏感，共有4种敏感模式。
2．CMP控制寄存器0（CMPx_CR0）
本寄存器可设置CMP模块的滤波采样次数和滞环控制等功能。复位后，各位均为0。
位 | D7 | D6～D4 | D3～D2 | D1～D0
读 | 0 | FILTER_CNT | 0 | HYSTCTR
写 |  |  |  | 
D7（0）—保留位，只读，且各位值为0。
D6~D4（FILTER_CNT）—滤波采样次数，在接受一个新的状态之前，必须与之前比较器输出滤波器一致。000表示禁止滤波，若SE=1，COUT位为0（这不是一个合法位，不建议使用）； 001 采样一次，比较器输出的是简单采样。010表示连续2次采样，011表示连续3次采样，100表示连续4次采样，101表示连续5次采样，110表示连续6次采样，111表示连续7次采样。编程注意：只有在设置了CR1[SE]=0和FILTER_CNT=0x00，才可以对采样滤波器次数进行设置。

## Slide 57
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
3．CMP控制寄存器1（CMPx_CR1）
本寄存器可设置CMP模块的采样使能、触发模式、比较输出的相关设置等功能。复位后，各位均为0。
D7（SE）—采样使能位。0表示禁止外部时钟控制采样，1表示采样使能。SE和WE可以在任何时候设置，但是两个同时设置SE和WE都会被清0，所以要避免两位同时写1。
D6（WE）—窗口功能使能位。0表示禁止窗口功能，1表示窗口功能使能。
D5（TRIGM）—触发模式使能。当TRIGM=1时，CMP和DAC被配置为CMP触发模式，此时CMP应当被启用。如果DAC是被用来作为一个参考的CMP，它也应当被使能。
D4（PMODE）—CMP触发模式依赖于外部定时器，它会定期使能CMP和6位DAC，以产生一个触发比较。
位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读 | SE | WE | TRIGM | PMODE | INV | COS | OPE | EN
写 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 58
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
3．CMP控制寄存器1（CMPx_CR1）
D3（INV）—比较输出翻转。该位允许选择模拟比较器的极性。当CR1[OPE]=0时，也显示在COUT输出上。0表示比较输出不翻转，1表示比较输出翻转。
D2（COS）—比较输出选择位。0表示设置过滤比较输出等于COUT，1表示设置非过滤比较输出等于COUTA，见图10-7。
D1（OPE）—比较输出引脚使能位。0表示比较器输出（CMP0）在相关的CMP0输出引脚上不可用。如果比较器没有这个引脚，该位不受影响。1表示比较器输出（CMP0）在相关的CMP0输出引脚上可用。
D0（EN）—比较器模块使能。EN位使能模拟比较器模块。当模块不使能时，它处于关闭状态，不消耗电源，当用户从模拟多路复用器到正负端口进行相同的输入时，模块将自动禁用。0表示模拟比较器禁止。1表示模拟比较器使能。
位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读 | SE | WE | TRIGM | PMODE | INV | COS | OPE | EN
写 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 59
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
4．CMP滤波周期寄存器（CMPx_FPR）
D7~D0（FILT_PER）—滤波采样周期。当CR1[SE]等于0时，这些位确定采样周期。设置FILT_PER=0x0，禁止滤波。当CR1[SE]=1时，这些位无效。这种情况下，外部采样信号来决定采样周期。
5．CMP状态控制寄存器（CMPx_SCR）
本寄存器可设置CMP模块的DMA使能控制、比较器的中断方式使能等功能。复位后，各位均为0。
D7（0）—保留位，只读，且各位值为0。
D6（DMAEN）—DMA使能控制位。DMAEN用来使能由CMP触发的DMA转换。当CFR或CFF置位时，当DMAEN置位时， DMA使能。0表示DMA禁止，1表示DMA使能
D5（0）—保留位，只读，且各位值为0。
位 | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
读 | 0 | DMAEN | 0 | IER | IEF | CFR | CFF | COUT
写 |  |  |  |  |  | w1c | w1c | 

## Slide 60
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
5．CMP状态控制寄存器（CMPx_SCR）
D4（IER）—比较器上升沿中断使能位。IER位使能来自CMP的CFR中断。当IER被置位时，且CFR被置位时，中断将会被使能。0表示禁止中断，1表示中断使能。
D3（IEF）—下降沿中断使能位。IEF位使能来自CMP的CFF中断。当CFF被置位时，且IEF位置位，中断将会被使能。0表示禁止中断，1表示中断使能。
D2（CFR）—模拟比较上升标志。在正常操作模式中，在COUT上检测到上升沿跳变时，CFR置位。该位写1清0。在停止模式期间，CFR仍对电平敏感。0表示在COUT的上升沿不检测，1表示COUT产生在上升沿。
D1（CFF）—模拟比较器下降标志。在正常操作模式中，在COUT上检测到下降沿跳变时，CFF置位。该位写1清0。在停止模式期间时，CFF对电平敏感。0表示在COUT的下降沿不检测，1表示COUT产生在下降沿。
D0（COUT）—该位返回比较器此输出的值。当比较器模块禁止（即CR1[EN]=0），这一位将会复位为0，读作CR1[INV]。写操作对该位无效。

## Slide 61
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
6．DAC控制寄存器（CMPx_DACCR）
本寄存器可设置CMP模块中的DAC功能使能、参考电压源选择和输出电压选择等功能。复位后，各位均为0。
D7（DACEN）—DAC功能使能位。当DAC使能禁止时，它会关闭以节省电力。0表示禁止DAC功能，1表示DAC功能使能。
D6（VRSEL）—电源电压基准源选择。0表示选择梯行电阻网络参考电压Vin1，1表示选择梯行电阻网络参考电压Vin2。
D5~D0（VOSEL）—DAC输出电压选择。从64个不同等级中选择输出电压，DACO=（Vin/64）*(VOSEL[5:0]+1)，DACO电压范围是Vin/64到Vin。
位 | D7 | D6 | D5～D0
读 | DACEN | VRSEL | VOSEL
写 |  |  | 

## Slide 62
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
7．多路选择控制寄存器（CMPx_MUXCR）
本寄存器可设置CMP模块中模式使能与正负输入源的选择等功能。复位后，各位均为0。
D7（0）—保留位，只读，且各位值为0。
D6（PSTM）—模式使能位。0表示通过模式禁止，1表示通过模式使能。此位用来通过模式启用MUX。通常模式总是可用的，但对于某些设备，由于缺乏封装引脚，此功能必须被禁止。
D5~D3（PSEL）—这些位决定哪一个输入被选择为比较器的正输入， INx输入的详情请参照CMP，DAC和ANMUX结构图。当一个不合适的操作为复用器选择了相同输入时，比较器将自动关闭，阻止自身变成一个噪声产生器。000表示 IN0，001表示IN1，010表示IN2，011表示IN3，100表示IN4，101表示IN5，110表示IN6，111表示IN7。
位 | D7 | D6 | D5～D3 | D2～D0
读 | PSTM | 0 | PSEL | MSEL
写 |  |  |  | 

## Slide 63
10.3 比较器CMP
10.3.3 CMP驱动构件的编程结构
7．多路选择控制寄存器（CMPx_MUXCR）
本寄存器可设置CMP模块中模式使能与正负输入源的选择等功能。复位后，各位均为0。
D2~D0（MSEL）—这些位决定哪一个输入被选择为比较器的负输入， INx输入的详情请参照CMP，DAC和ANMUX结构图。当一个不合适的操作为复用器选择了相同输入时，比较器将自动关闭，阻止自身变成一个噪声产生器。000表示 IN0，001表示IN1，010表示IN2，011表示IN3，100表示IN4，101表示IN5，110表示IN6，111表示IN7。
位 | D7 | D6 | D5～D3 | D2～D0
读 | PSTM | 0 | PSEL | MSEL
写 |  |  |  | 

## Slide 64
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
1．KL系列MCU的CMP模块功能概述
KL25的CMP比较器电路使用与电源相同的电压范围，是在整个电源电压范围内比较；通过编程来控制滞环；并且可以选择上升沿中断，下降沿中断，或沿跳变中断；具有着广泛的输出能力。CMP的比较器功能主要是配合一个6位的64-tap精度的DAC的模拟输出电压，和模拟复用器来做比较，输出的结果可以进行处理以及滤波。

## Slide 65
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
1．KL系列MCU的CMP模块功能概述
1）CMP原理图

## Slide 66
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
1．KL系列MCU的CMP模块功能概述
2）CMP模块内部结构及工作过程

## Slide 67
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
1．KL系列MCU的CMP模块功能概述
3）CMP模块工作模式
表10-5 CMP工作模式 |  |  |  |  |  | 
工作模式 | CR1 [EN] | CR1 [WE] | CR1 [SE] | CR0[FILTER_CNT] | FPR [FILT_PER] | 操作
禁止模式 | 0 | X | X | X | X | 比较器停止工作不耗电。CMPO输出全是0
持续模式 | 1 | 0 | 0 | 0x00 | X | 窗口控制器和滤波器不可用，可配置翻转。COUT/COUTA/CMPO是同一个信号
 | 1 | 0 | 0 | X | 0x00 | 
采样无滤波模式 | 1 | 0 | 1 | 0x01 | X | COUTA=CMPO，采样COUTA产生COUT SE=1采样周期由外部时钟控制，SE=0采样周期由FPR[FILT_PER]控制
 | 1 | 0 | 0 | 0x01 | >0x00 | 
采样滤波模式 | 1 | 0 | 1 | >0x01 | X | COUTA=CMPO，采样COUTA滤波后产生COUT，SE=1采样周期由外部时钟控制，SE=0采样周期由FPR[FILT_PER]控制
 | 1 | 0 | 0 | >0x01 | >0x00 | 
窗口模式 | 1 | 1 | 0 | 0x00 | X | 当WINDOW=1时，每个总线时钟的上升沿CMPO传给COUTA，并传给COUT
 | 1 | 1 | 0 | X | 0x00 | 
窗口/重复采样模式 | 1 | 1 | 0 | 0x01 | 0x01-0xff | 当WINDOW=1时，每个总线时钟的上升沿CMPO产生COUTA，由滤波器重复采样COUTA产生COUT
窗口/滤波模式 | 1 | 1 | 0 | >0x01 | 0x01-0xff | 当SAMPLE=1时，每个总线时钟的上升沿采样CMPO传给COUTA，由滤波器重复采样COUTA并进行滤波产生COUT
注：其他任何的组合（CR1[EN]，CR1[WE]，CR1[SE]，CR0[]和FPR[FILT_PER]）都是非法的。 |  |  |  |  |  | 

## Slide 68
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
1．KL系列MCU的CMP模块功能概述
4）CMP中断
CMP可以在比较输出的上升沿或者下降沿或者两者都拥有时产生中断。表10-6给出了在何种条件下中断请求生效和无效的情况。
表10-6 CMP中断条件 | 
条件 | 结果
SCR[IER]和SCR[CFR]置位 | 上升沿中断请求生效
SCR[IEF]和SCR[CFF]置位 | 下降沿中断请求生效
清除SCR[IER]和SCR[CFR]位来取消上升沿中断 | 中断请求无效
清除SCR[IEF]和SCR[CFF]位来取消下降沿中断 | 中断请求无效

## Slide 69
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
2．CMP驱动构件实现
1）基本编程方法
（1）首先计算出比较器模块以及各个寄存器的基址，打开CMP模块的时钟。
（2）根据参数的正向输入和负向输入配置CMP_ MUXCR寄存器的正向输入（PSEL）位和负向输入（MSEL）位；使能CMP_DACCR寄存器的输入（DACEN）位，使能DAC输入；根据参考电压参数选择DAC参考电压（VRSEL）位（VDDA或VREF）。
完成上述的寄存器操作后，CMP模块便开始工作了，下面开始设置DAC的输入值。
（3）设置DAC模拟输出的值，配置CMP_ VOSEL寄存器，输出对应的DAC电压。
完成DAC的输入后，还需要设置比较器输出结果能够产生中断。
（4）注册CMP中断，中断号为16,。
（5）使能CMP。
上述操作完成后，便可以使CMP模块工作起来了。

## Slide 70
10.3 比较器CMP
10.3.4 CMP驱动构件的设计
2．CMP驱动构件实现
2）CMP驱动构件源程序文件（cmp.c）
详见教材10.3.4节
3）CMP中断函数文件isr.c
//===================================================================== //函数名: cmp0_isr //功 能: 比较器输出上升沿下降沿中断触发 //说 明: 无 //===================================================================== //比较器中断处理函数 void CMP0_IRQHandler(void) { //如果是上升沿 if ((CMP0_SCR & CMP_SCR_CFR_MASK)==CMP_SCR_CFR_MASK) { CMP0_SCR ¦= CMP_SCR_CFR_MASK; // 清标志 uart_send_string(UART_1, "\r\nRising edge on HSCMP0\r\n"); } //如果是下降沿 if ( (CMP0_SCR & CMP_SCR_CFF_MASK) == CMP_SCR_CFF_MASK) { CMP0_SCR ¦= CMP_SCR_CFF_MASK; // 清标志 uart_send_string(UART_1, "\r\nFalling edge on HSCMP0\r\n"); } }

## Slide 71
结 束 语
本章在主要阐述了嵌入式系统将模拟量的输入采集转换为数字量，以及数字量转换为模拟量，并进行输出比较的处理过程和编程方法。
ADC和DAC是嵌入式应用中重要组成部分，是嵌入式系统与外界连接的纽带，在测控系统中的重要内容，要很好地掌握。