## Slide 1: 嵌入式系统及应用 1 第13章 系统时钟与其他功能模块

## Slide 2
本章导读：
  本章主要阐述了KL25系列芯片的时钟系统，时钟源、时钟发生器MCG、时钟信号是设置和选择；分析了电源管理模块、低功耗的各种状态的切换、低功耗状态的唤醒；介绍了位带操作、看门狗模块和系统的复位和启动。
  本章的内容需读者全面的理解，掌握时钟模块的结构组成，设置、选择和使用各种时钟信号。
第13章 系统时钟与其他功能模块

## Slide 3
主要内容：
13.1 时钟系统
13.2 电源模块
13.3 低漏唤醒单元
13.4 位操作引擎技术及应用方法
13.5 看门狗
13.6 复位模块
第13章 系统时钟与其他功能模块

## Slide 4
时钟系统是微控制器的一个重要组成部分，它产生的时钟信号贯穿整个芯片。时钟系统设计得好坏关系到芯片能否正常工作。
KL25芯片提供多个时钟源选择，每个模块可以根据自己的需求选择对应的时钟源。
13.1 时钟系统
13.1.1 时钟系统的基本概念
KL25芯片的时钟系统由振荡器OSC、实时时钟RTC、多功能时钟发生器MCG、系统集成模块SIM和电源管理器PMC等模块组成。
其中，振荡器OSC和实时时钟RTC模块通过外接的晶振器件为系统引入外部参考时钟信号，MCG模块为系统中的各模块分配时钟源，SIM模块为系统中的各模块选择时钟源，PMC模块可输出1kHz的参考时钟信号。

## Slide 5
多用途时钟发生器MCG模块是时钟模块中比较重要的部分，它为MCU提供多种时钟源选择。
MCG内部包含4MHz或32KHz的时钟，系统初始运行时使用该时钟，然后再进行时钟配置。
MCG有一个锁频环FLL和一个锁相环PLL，其主要作用是将低频的时钟信号变为高频时钟信号，也就通常所说的倍频。
锁频环相比于锁相环不是很精确，所以在MCU没有很严格的时钟要求时，可采用锁频环FLL，而在需要有精确的时钟要求时，最好采用锁相环PLL。
系统启动之后就是通过锁相环PLL将振荡器OSC外接的8MHz时钟进行倍频，从而产生内核时钟和总线时钟的。
总的来说就是可以使用多用途时钟发生器MCG模块选择内部或者外部参考时钟作为MCU系统时钟源，并可选择锁频环或锁相环输出倍频后的时钟。
13.1 时钟系统
13.1.2 时钟模块概要与编程要点

## Slide 6
MCG共有FEI，FEE……STOP等九种运行模式。下图中的箭头表明可切换的MCG的模式，模式的切换需要遵守图中的约定的，只有图中给出的切换才是可行的。从书P421表13-1中也能看到各种运行模式的含义。
13.1 时钟系统
13.1.2 时钟模块概要与编程要点

## Slide 7
本讲测试实例选择从FEI进入FBE，再进入PBE，最后达到PEE状态。具体步骤如下：
第一步，从FEI过渡到FBE模式。
将MCG模块控制寄存器2 MCG_C2设置为1C；寄存器中的RANGE这两位设置为01，EREFS位设置为1。
13.1 时钟系统
13.1.3 时钟模块测试实例
将MCG控制寄存器1 MCG_C1设置为98，寄存器中的CLKS这两位设置为10；FRDIV这三位设置为011；IREFS位清除为0，选择外部参考时钟和外部晶振。
MCG_C1
MCG_C2

## Slide 8
然后循环等待直到MCG状态寄存器MCG_S中的OSCINIT为1；循环直到MCG状态寄存器的IREFST位为0；循环直到MCG状态寄存器的CLKST这两位为10。此时完成从FEI到FBE模式的切换。
13.1 时钟系统
13.1.3 时钟模块测试实例
第二步：从FBE过渡到PBE模式
配置MCG控制寄存器5 MCG_C5为01，寄存器中的PRDIV这5位设置为00001，对应2分频导致PLL参考频率为8MHz/2=4MHz。
MCG_C5
MCG_S

## Slide 9
配置MCG控制寄存器6 MCG_C6为40，将寄存器中的PLLS位设置为1，表明选择PLL输出作为MCG时钟源；VDIV这5位均设置为0，对应倍频因子为24，这是因为4MHz *24=96MHz。
13.1 时钟系统
13.1.3 时钟模块测试实例
循环直到MCG状态寄存器MCG_S中的PLLST位被置位，表明PLL是当前PLLS时钟源。
循环直到MCG状态寄存器MCG_S中的LOCK位被设置，表明PLL要求锁存。此时处于PBE模式。
MCG_S
MCG_C6

## Slide 10
最后一步：从PBE过渡到PEE模式
设置MCG控制寄存器1 MCG_C1为10，寄存器中的CLKS这两位位会被设置为00以选择作为系统时钟源的PLL输出。
13.1 时钟系统
13.1.3 时钟模块测试实例
循环直到MCG状态寄存器MCG_S中的CLKST这两位变为0b11,表明在当前时钟模式PLL输出被选择为提供MCGOUT。
至此处于PEE模式。
MCG_C1
MCG_S
此时，MCG控制寄存器5 MCG_C5的PRDIV0这5位是00001，表明二分频；MCG控制寄存器6MCG_C6的VDIV0这5位均是0，表明乘以24，那么得出MCGOUT=[(8MHz/2)*24]=96MHz。

## Slide 11
系统模式控制器（SMC）提供了多种可选电源模式，用户可以根据功能需求来选择不同的模式，从而可以有选择的保留或关闭逻辑单元或者存储单元的电源。但I/O状态在所有模式操作中都会保留。
13.2 电源模块
13.2.1 电源模式控制
电源模式 | 
模式 | 描述
RUN | 该MCU可以运行在全速模式，内部电源完全监管，在运行模式规则下，该模式被认为是正常运行模式。
WAIT | 关闭内核时钟。系统时钟持续工作。总线时钟，如果开启，则持续工作。保持运行监管。
STOP | 关闭内核时钟。系统时钟服务其他模块。来自支持外设的停止应答信号有效后，关闭总线时钟。
VLPR | 该模式下内核，系统，总线，Flash时钟的最大频率受限制。
VLPW | 关闭内核时钟，系统、总线、Flash时钟持续工作，它们的最大频率受限制。
VLPS | 关闭内核时钟。系统时钟服务其他模块。来自支持外设的停止应答信号后，关闭总线时钟。
LLS | 关闭内核时钟。系统时钟服务其他模块。来自支持外设的停止应答信号后，关闭总线时钟。通过降低内部逻辑的电压，将MCU置于低漏模式。保持内部逻辑状态。
VLLS3 | 关闭内核时钟。系统时钟服务其他模块。来自支持外设的停止应答信号后，关闭总线时钟。通过关闭内部逻辑，将MCU置于低漏模式。保存所有系统RAM的内容且保存IO状态。没保存内部逻辑状态。
VLLS1 | 关闭内核时钟。系统时钟服务其他模块。来自支持外设的停止应答信号后，关闭总线时钟。通过关闭内部逻辑和所有系统RAM，将MCU置于低漏模式。保存IO状态。没保存内部逻辑状态。
VLSS0 | 关闭内核时钟。系统时钟服务其他模块。来自支持外设的停止应答信号后，关闭总线时钟。通过关闭内部逻辑和所有系统RAM，将MCU置于低漏模式。保存IO状态。没保存内部逻辑状态。禁用1kHz LPO时钟，使用STOPCTRL[PORPO]，可以选择是否开启电源复位电路

## Slide 12
从上页表中，电源模式归纳起来可以分为3种模式：即RUN模式、WAIT模式和STOP模式。
RUN模式包含了表中的RUN、VLPR；WAIT模式包含了表中的WAIT、VLPW；STOP模式包含了表中的STOP、VLPS、LLS、VLLS3、VLLS1、VLLS0等不同模式。
RUN模式一般处于正常工作模式，一般来说功耗在几十mA级；在WAIT模式下，CPU停止工作，但是可以由中断唤醒，功耗一般在几个mA级；STOP模式下，CPU不工作，也只有部分中断才能唤醒，功耗在μA级，最低甚至能低到nA级。
13.2 电源模块
13.2.1 电源模式控制

## Slide 13
任意时刻的芯片复位都会使芯片转到正常的RUN状态。
正常运行时，电源模式之间也可以互相转换，通过WFI可以使CPU进入WAIT或STOP模式。
电源模式在运行、等待和停止模式转换过程中必须开启电源调节器。
13.2 电源模块
13.2.1 电源模式控制

## Slide 14
什么是低漏唤醒单元（Low Leakage Wake Up，LLWU）？
MCU低功耗系统中的一个关键组件是低漏唤醒单元，它在所有低功耗停止模式中充当唤醒监控器。
LLWU支持多达16个外部输入引脚和8个可由用户配置的内部外设唤醒事件。
KL25允许内部模块和外部输入引脚成为低漏模块唤醒源。对于每个外部引脚，用户可以禁止或选择唤醒的边沿类型为下降沿、上升沿或边沿触发，但要成为有效的唤醒源，则该引脚必须配置成输入引脚。
LLWU还可实现一个三周期滤波器功能。
13.3 低漏唤醒单元

## Slide 15
什么是位操作？
位操作引擎BME（Bit Manipulation Engine）对基于Cotex-M0+微控制器的外设地址空间内存的原子“读-改-写”操作提供了硬件支持。为外设地址数据的读写操作提供了一种封装地址方案，BME的封装参数可以从系统总线事务中获得，由处理器内核产生。
BME提供的封装式存储包含有3个基本逻辑操作（AND，OR，XOR）和一个数据位插入（BFI）操作。对于这些操作来说，BME是把一个单独的封装式AHB存储事务处理过程转换成一个包含2个周期的原子级“读-改-写”操作序列。在第一个AHB数据序列中包含了读-改操作，在第二个数据序列中包含了写操作。
BME提供的封装式载入的功能主要有：两个单独的置位和清除操作、无符号数据位提取操作。
13.4 位操作引擎技术及应用方法
13.4.1 位操作引擎概述

## Slide 16
从表中可以看出BME提供的封装式存储和载入不同功能所对应的外设地址的各个位含义。其中AND、OR、XOR、BFI四种操作为封装地址写操作；LAC1、LAS1、UBFX为封装地址读操作。
13.4 位操作引擎技术及应用方法
13.4.1 位操作引擎概述
封装式存储和载入功能外设地址各位含义表 |  |  |  |  |  |  | 
功能 | 位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-26 | 位25-21 | 位20 | 位19-0
逻辑与AND | 0 | 10 | 0 | 01 | 未使用 | 未使用 | SRAM_U或外设偏移地址
逻辑或OR | 0 |  | 0 | 10 |  |  | 
逻辑异或XOR | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 
清除1位LAC1 | 0 |  | 0 | 10 | b：位标识符 |  | 
置位LAS1 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 
功能 | 位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-23 |  | 位22-19 | 位18-0
数据位插入BFI | 0 | 10 | 1 | b：位标识符 |  | w：位宽度 | SRAM_U或外设偏移地址
无符号位提取UBFX | 0 |  | 1 |  |  |  | 
从KL25参考手册中我们能知道，外设地址空间占了516KB：包括基址为4000_0000的512KB准外设地址空间和基址为400F_F000的4KB的GPIO访问空间两部分。封装地址空间是一个448MB的区域，范围为4400_0000～5FFF_FFFF。与SRAM_U关联的封装地址空间也是一个448MB的区域，范围为2400_0000～3FFF-FFFF。

## Slide 17
从KL25参考手册得知，PORTB19是GPIOB寄存器的第19位，其地址是：400FF000。以PORTB19为例，将输出寄存器的第19位清0，使PORTB19引脚输出低电平。此时可以利用清除1位操作方法和AND操作方法来实现。
利用 “读-改-写”操作实现对外设地址空间的访问操作
第一步，先读一个字。读出4400FF00中内容到变量temp中。
第二步，改一个位。将temp中的第19位清0。
最后一步，写一个字。将temp写回目标地址。
这就是通常所说的“读-改-写”操作，即读内存赋给临时变量，然后对临时变量进修改，最后将临时变量结果写回内存。
13.4 位操作引擎技术及应用方法
13.4.2 利用BME对外设地址空间的访问操作
具体操作见书P428

## Slide 18
利用BME清除GPIOB寄存器的第19位
根据前面看到过的封装式存储和载入功能外设地址各位含义表及清除一位操作，我们能够得出对应外设的封装地址为4A6FF000；
13.4 位操作引擎技术及应用方法
封装式存储和载入功能外设地址各位含义表 |  |  |  |  |  |  | 
功能 | 位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-26 | 位25-21 | 位20 | 位19-0
逻辑与AND | 0 | 10 | 0 | 01 | 未使用 | 未使用 | SRAM_U或外设偏移地址
逻辑或OR | 0 |  | 0 | 10 |  |  | 
逻辑异或XOR | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 
清除1位LAC1 | 0 |  | 0 | 10 | b：位标识符 |  | 
置位LAS1 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 
功能 | 位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-23 |  | 位22-19 | 位18-0
数据位插入BFI | 0 | 10 | 1 | b：位标识符 |  | w：位宽度 | SRAM_U或外设偏移地址
无符号位提取UBFX | 0 |  | 1 |  |  |  | 
位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-26 | 位25-21 | 位20 | 位19-0
0 | 10 | 0 | 10 | 10011 | 0 | 1111 1111 0000 0000 0000
得出：
addr[31:0]=0100 1010 0110 1111 1111 0000 0000 0000=0x4A6FF000
U32temp=(*( volatile unsigned long int *)(unsigned long int) 0x4A6FF000);
读取该外设封装地址，即完成了清除1位操作。

## Slide 19
利用BME进行AND操作
根据前面封装式存储和载入功能外设地址含义表及AND操作，能够得出对应外设的封装地址为440FF000；
13.4 位操作引擎技术及应用方法
封装式存储和载入功能外设地址各位含义表 |  |  |  |  |  |  | 
功能 | 位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-26 | 位25-21 | 位20 | 位19-0
逻辑与AND | 0 | 10 | 0 | 01 | 未使用 | 未使用 | SRAM_U或外设偏移地址
逻辑或OR | 0 |  | 0 | 10 |  |  | 
逻辑异或XOR | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 
清除1位LAC1 | 0 |  | 0 | 10 | b：位标识符 |  | 
置位LAS1 | 0 |  | 0 | 11 |  |  | 
功能 | 位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-23 |  | 位22-19 | 位18-0
数据位插入BFI | 0 | 10 | 1 | b：位标识符 |  | w：位宽度 | SRAM_U或外设偏移地址
无符号位提取UBFX | 0 |  | 1 |  |  |  | 
得出：
位31 | 位30-29 | 位28 | 位27-26 | 位25-21 | 位20 | 位19-0
0 | 10 | 0 | 01 | 00000 | 0 | 1111 1111 0000 0000 0000
addr[31:0]=0100 0100 0000 0000 0010 1111 1111 0000=0x440FF000
(*( volatile unsigned long int *)(unsigned long int) 0x440FF000)= 0xFFF7FFFF;
写0xFFF7FFFF给该外设封装地址，即完成与运算操作，实现第19位清0。

## Slide 20
在KDS3.0.0编译环境中对上述代码反汇编进行对比，可以发现使用BME技术比原有“读-改-写”方法的代码空间要小，执行效率更高
13.4 位操作引擎技术及应用方法
与一般情况下机器码对比
//**************************************************************** //外设地址读一个字 temp=(*( volatile unsigned long int *)(unsigned long int)0x400FF000); 850: 4b2a ldr r3, [pc, #168] ; (8fc <main+0xfc>) 852: 681b ldr r3, [r3, #0] 854: 60fb str r3, [r7, #12] //改一个位 temp=temp&(0xFFF7FFFF); 856: 68fa ldr r2, [r7, #12] 858: 4b24 ldr r3, [pc, #144] ; (8ec <main+0xec>) 85a: 4013 ands r3, r2 85c: 60fb str r3, [r7, #12] //外设地址写一个字 (*( volatile unsigned long int *)(unsigned long int)0x400FF000)=temp; 85e: 4b27 ldr r3, [pc, #156] ; (8fc <main+0xfc>) 860: 68fa ldr r2, [r7, #12] 862: 601a str r2, [r3, #0] ……
详见书P429

## Slide 21
ARM的外设地址空间占用516KB：分为4000_0000地址开始的512KB和400F_F000开始的4KB空间两个GPIO访问部分。
GPIO地址空间被硬件多重映射。使用addr[19]进行封装操作，对于AND，OR，XOR，LAC1和LAS1，这个位作为真实的地址位，对于BFI和UBFX，这个位定义了位宽度w字段说明符的最低有效位。
直接对GPIO的访问操作和封装的AND，OR，XOR，LAC1和LAS1操作可以使用标准400F_F000基地址，然而BFI和UBFX封装操作必须轮流使用400F_F000基地址。
13.4 位操作引擎技术及应用方法
13.4.3 位操作引擎对GPIO部分的使用说明
表13-2 外设封装和GPIO地址细节 | 
外设地址空间 | 说明
0x4000_0000-0x4007_FFFF | 未封装（正常）外设访问
0x4008_0000-0x400F_EFFF | 非法地址；试图引用会失败并错误终止
0x400F_0000-0x400F_FFFF | 使用标准地址进行未封装（正常）GPIO访问
0x4010_0000-0x43FF_FFFF | 非法地址；试图引用会失败并错误终止
0x4400_0000-0x4FFF_FFFF | 封装AND，OR，XOR，LAC1，LAS1引用外设，GPIO基于0x4000_F000或0x400F_F000
0x5000_0000-0x5FFF_FFFF | 封装BFI，UBFX引用外设，GPIO只基于0x4000_F000

## Slide 22
第一：数据位宽度。之前的例子中仅以32位字的操作为例进行了说明，BME对于各种操作均支持8、16、32位宽度的数据。
第二：关于w1c的位。BME执行的是“读-修改-写”操作，而很多寄存器有些位是w1c，也就是所谓的write-1-clear，写1清0的工作方式。
使用BME时就需要特别注意和小心了，否则会出现很多不可预料的后果。
如果一个寄存器中有多个连续的w1c位，我们就不要使用LAS1来对寄存器写1清0了，因为在LAS1这个操作中，其中有一步操作是将数据读回。这一步会将原本不需要清0的位给清了。所以BME用于处理w1c位时要特别小心。
最后：还要注意volatile关键词的使用。在使用BME技术时，所访问的存储器单元变量也必须使用关键字volatile 来加以定义。
13.4 位操作引擎技术及应用方法
13.4.4 位操作引擎使用注意点

## Slide 23
1、看门狗到底是什么？它又有什么功能？
看门狗又叫看门狗定时器，也称为Watchdog，也可以简称为COP。
看门狗定时器具有监视系统正常运行与否的功能：当运行程序跑飞或某个系统中的关键系统时钟停止，导致无法回到正常的程序上执行的时候，看门狗会通过复位的方式，将系统带到一个安全操作的状态。
正常情况下，看门狗通过与软件的定期通信来监视系统的执行过程，软件会定期操作看门狗定时器，也就是定期“饲喂”看门狗；如果应用程序丢失，未能在超时之前清零看门狗计数器，则会产生看门狗复位，并将系统强制恢复到一个已知的起点。
13.5 看门狗

## Slide 24
2、看门狗计数器是如何清零的?
在正常的工作时间，向SIM模块的SIM_SRVCOP寄存器，按顺序写入0x55和0xAA可以软件重置看门狗计数器。
写操作不影响在该寄存器中的数据，一旦写序列完成后，看门狗计数器将重新计数。
如果程序无法在规定的超时时间内执行计数器重置操作，则MCU将复位。在超时期间，如果任何0x55或0xAA以外的值写入该寄存器，则MCU会立即复位。
当然如果不需要使用看门狗，可以通过SIM模块控制寄存器M_COPC 的COPT位来禁用。
13.5 看门狗

## Slide 25
3、看门狗计数器需要计数，它的时钟如何选择呢？超时时间又是如何设置的呢？
在SIM模块控制寄存器的COPCLKS字段中，可以设定用于看门狗定时器的时钟源。
可选择的时钟源为总线时钟或内部的1kHz时钟源。每种时钟源可以通过SIM模块控制寄存器的COPT字段设置三个超时时间。选择好总线时钟源后，通过设置SIM模块控制寄存器的COPW位来操作COP具体功能。
13.5 看门狗
COP配置选项表 |  |  |  | 
SIM_COPC控制位 |  | 时钟源 | COP窗口打开 SIM_COPC [ COPW ] = 1 | COP溢出计数
COPCLKS | COPT |  |  | 
— | 00 | — | — | COP被禁用
0 | 01 | 1 kHz | — | 25个周期（32ms）
0 | 10 | 1 kHz | — | 28个周期（256ms）
0 | 11 | 1 kHz | — | 210个周期（1024ms）
1 | 01 | 总线 | 6,144个周期 | 213个周期（32ms）
1 | 10 | 总线 | 49,152个周期 | 216个周期（32ms）
1 | 11 | 总线 | 196,608个周期 | 218个周期（32ms）

## Slide 26
4、关于看门狗模块的一些其他问题
第一个问题：第一次对SIM模块控制寄存器的写入操作或者任何的系统复位，都会使看门狗计数器初始化，对SIM模块控制寄存器的后续的写入操作不会影响看门狗的操作。这表明MCU复位之后，SIM模块控制寄存器只能写入一次，第二次及之后的写入操作均无效。
第二个问题：如果选择总线时钟作为时钟源，在MCU处于调试模式或者系统处于停止模式时，看门狗计数器不会继续计数。当MCU退出调试模式或停止模式时，看门狗计数器恢复工作。
第三个问题：如果选择1kHz时钟源时，MCU一旦进入调试模式或停止模式，看门狗计数器都将被重新初始化为零。退出调试模式或停止模式后，计数器从零开始计时。
13.5 看门狗

## Slide 27
芯片正确写入程序后，经复位或重新上电后才可启动，并执行程序
当出现异常时，也可通过复位，使得芯片回复到最初已知状态，从而对系统进行保护。
KL25的复位源主要有上电复位、系统复位源和调试复位等，其中系统复位源复位功能就包括了前面讲到的看门狗、低漏唤醒等，这点从下表中可以看出来。每个系统复位源对应系统复位状态寄存器（RCM_SRS）里的相应位。
13.6 复位模块
复位源 | 
复位源 | 描述
上电复位 | 上电复位(POR)
系统复位 | 外部引脚复位(RESET)；低电平检测(LVD)复位；COP看门狗复位；低漏唤醒(LLWU)复位；多用途时钟发生器时钟丢失(LOC)复位；多用途时钟发生器失锁 (LOL)复位；停止模式应答错误（SACKERR）复位；软件复位；锁定复位(LOCKUP)；MDM-AP系统复位
调试复位 | 复位调试子系统

## Slide 28
结 束 语
本章主要介绍了基本功能模块外的其他功能模块，主要内容有：（1）系统时钟的概述与设置；（2）电源模块；（3）低漏唤醒单元；（4）位带操作；（5）看门狗模块；（6）复位与启动模块。这些内容一般会在程序的初始化中使用。
与前面的章节相比，此章内容较杂且难理解，但对于KL25芯片的开发，又是必不可少、需要全面理解的部分。