## Slide 1: 嵌入式系统及应用 1 第14章 进一步学习指导

## Slide 2
本章导读：
  经过前面的学习，我们已经对嵌入式软硬件开发有了一定了解，接下来若想进行更加深入的学习，介绍几点建议。
第14章 进一步学习指导

## Slide 3
主要内容：
14.1 关于更为详细的技术资料
14.2 关于实时操作系统RTOS
14.3 关于嵌入式系统稳定性问题
第14章 进一步学习指导

## Slide 4
关于技术资料：前面所讲的内容主要在我们撰写的《嵌入式技术基础与实践（第4版）》这本书上，书本配备了网上光盘，大家可以免费下载，希望充分利用这些资料，进行学习。
14.1 关于更为详细的技术资料
其他参考文献：主要来自ARM及NXP提供的参考手册、数据手册等，如果遇到问题，也可以利用搜索引擎、技术论坛、拜师请教等方式等解决问题。

## Slide 5
实时操作系统RTOS是嵌入式系统学习的重要内容之一。针对ARM Cortex-M系列微处理器，我们推荐使用开源嵌入式实时操作系统MQX。有关内容在《嵌入式实时操作系统MQX应用开发技术》一书有详细介绍。
1. 什么是实时操作系统RTOS？
嵌入式操作系统EOS是相对于一般操作系统而言的，是一种工作在嵌入式计算机系统上的系统程序。一般情况下，它嵌入到微控制器、应用处理器或其他存储载体中。
嵌入式实时操作系统ERTOS，一般直接简称RTOS，是一种具有较高实时性的嵌入式操作系统。实时是指能够在确定的时间内完成特定的系统功能或中断响应。
一个典型RTOS的特征主要包括允许多任务、带有优先级的任务调度、资源的同步访问、任务间的通信、定时时钟、中断处理。
14.2 关于实时操作系统RTOS

## Slide 6
2. 什么情况下才需要使用操作系统呢？
首先应考虑系统是否复杂到一定需要用一个RTOS，且其硬件又具备足够的处理能力时，或系统当前功能将来可能需要扩展，则考虑使用RTOS。
具体的体现主要有：
第一：需要并行运行多个较复杂的任务，任务间需要进行实时交互；
第二：需要为应用程序提供统一的API，实现应用软件与硬件驱动独立开发，便于应用程序的开发与维护；
第三：需要开发硬件相似但功能不同的产品，代码能方便的移植和复用。
14.2 关于实时操作系统RTOS

## Slide 7
3. 如果需要使用操作系统，该从哪些方面考虑?
关于这个问题我们可以从性能、技术支持与成本、资源等角度进行考虑。
第一：性能如何？内核要求的最小开销；以及可维护性、可移植性、可扩展性；
第二：技术支持如何？是否免费、是否有版税、是否可以深度开发、是否有收费陷阱等。
第三：相关工具的考虑，微处理器、在线仿真器、编译器、汇编器、连接器、调试器以及模拟器等工具是否成熟；是否提供驱动和应用程序库；是否提供驱动及中间件。
14.2 关于实时操作系统RTOS

## Slide 8
4. 为什么推荐使用MQX这个实时操作系统？
MQX已经走过了26年的发展历程，被广泛应用于医疗电子、工业控制等领域，基于MQX的产品已达数百万。它还有诸多的特点：
第一：实时性高，提供高效的任务调度、内存管理等功能；系统精简，代码最小16K，RAM最小开销2K，对硬件系统开销较小；
第二：MQX内核完全免费；由NXP公司团队提供技术支持、升级；同时不断推出新系列芯片的驱动；
第三：支持KDS、CW，Keil和IAR，工具成熟，上手快；提供丰富的驱动、中间件和应用程序库，这使得用户更加关注与他们需要的功能上，而非MQX的堆栈、驱动等；NXP还提供免费MQX RTOS，USB，TCP / IP和MFS协议栈，降低了开发成本。
第四：与Linux相比，MQX内核精简、实时性强、效率高，更适合于医疗电子、工业控制等领域。与μCOS相比，MQX的维护团队强大，提供了众多的驱动，方面用户使用。
14.2 关于实时操作系统RTOS

## Slide 9
稳定性是嵌入式系统的生命线，而实验室中的嵌入式产品在调试、测试、安装之后，最终投放到实际应用，往往还会出现很多故障和不稳定的现象。
本节，我们根据多年来的嵌入式产品开发经验，对实际项目中较常出现的稳定性问题做简要阐述，给大家在进一步学习时提供参考。
为了增强系统的稳定性，应该保证做到以下几点：
1. 保证CPU运行的稳定
CPU指令由操作码和操作数两部分组成，取指令时先取操作码后取操作数。当程序计数器PC因干扰出错时，程序便会跑飞，引起程序混乱失控，严重时会导致程序陷入死循环或者误操作。
为了避免这样的错误发生或者从错误中恢复，通常可以使用指令冗余、软件拦截技术、数据保护、计算机操作正常监控（看门狗）和定期自动复位系统等方法。
14.3 关于嵌入式系统稳定性问题

## Slide 10
2. 保证通信的稳定
在嵌入式系统中，会使用各种各样的通信接口，以便与外界进行交互，因此，必须要保证通信的稳定。
在设计通信接口的时候，通常从通信数据速度、通信距离等方面进行考虑，一般情况下，通信距离越短越稳定，通信速率越低越稳定
另外，为数据增加校验也是增强通信的稳定性的常用方法，甚至有些校验方法不仅具有检错功能，还具有纠错功能。常用的校验方法有奇偶校验、循环冗余校验法（CRC）、海明码以及求和校验和异或校验等。
14.3 关于嵌入式系统稳定性问题

## Slide 11
3. 保证物理信号输入的稳定
模拟量和开关量都是属于物理信号，它们在传输过程中很容易受到外界的干扰，雷电、可控硅、电机和高频时钟等都有可能成为其干扰源。
在硬件上选用高抗干扰性能的元器件可有效的克服干扰，但这种方法通常面临着硬件开销和开发条件的限制。
相比之下，在软件上则可使用的方法比较多，且开销低，容易实现较高的系统性能。
通常的做法是进行软件滤波，对于模拟量，主要的滤波方法有限幅滤波法、中位值滤波法、算术平均值法、滑动平均值法、防脉冲干扰平均值法、一阶滞后滤波法以及加权递推平均滤波法等；
对于开关量滤波，主要的方法有同态滤波和基于统计计数的判定方法等。
14.3 关于嵌入式系统稳定性问题

## Slide 12
4. 保证物理信号输出的稳定
系统的物理信号输出，通常是通过对相应寄存器的设置来实现的，由于寄存器数据也会因干扰而出错。
使用合适的办法来保证输出的准确性和合理性也很有必要，主要方法有输出重置、滤波和柔和控制等。
在嵌入式系统中，输出类型的内存数据或输出I/O口寄存器也会因为电磁干扰而出错，输出重置是非常有效的办法。定期向输出系统重置参数，这样，即使输出状态被非法更改，也会在很短的时间里得到纠正。
但是，使用输出重置需要注意的是，对于某些输出量，如PWM，短时间内多次的设置会干扰其正常输出。通常采用的办法是，在重置前先判断目标值是否与现实值相同，只有在不相同的情况下才启动重置。另外有些嵌入式应用的输出，需要某种程度的柔和控制，可使用前面所介绍的滤波方法来实现。
14.3 关于嵌入式系统稳定性问题

## Slide 13
我们这一课程，就讲到这里，重要的是实践、实践、再实践，并在实践中不断总结提高，谢谢。