## Slide 1
RTOS
第2章 RT-Thread第一个样例工程
本章导引：
学习RTOS，首先要以一个芯片为基础，按照“分门别类，各有归处”的原则，从建立无操作系统开始，建立起RTOS的工程框架，让几个最简单的线程“跑”起来。以此简明理解线程被调度运行的基本过程，随后就可以进行RTOS下程序设计的学习了。本章给出RT-Thread的工程框架及第一个样例工程。
Notes: 标题封面

## Slide 2
2.1 RT-Thread简介
RTOS
第2章 RT-Thread第一个样例工程
2.3 第一个样例工程
2.4 本章小结
2.2 软硬件开发平台
Notes: 标题封面

## Slide 3
RT-Thread（Real Time-Thread）是上海睿赛德电子科技有限公司于2006年开始推出的开源及社区化发展的一款实时操作系统，主要面向嵌入式人工智能与物联网领域。
RTOS
2.1 RT-Thread简介（了解）
2.1.1 RT-Thread概述
2.1.2 RT-Thread的基本特点
开源免费且有技术支持；浅显易懂，方便移植；可裁剪性强；占用资源小（我们有4KB的RAM下运行案例）、功耗低。
Notes: 文字说明

## Slide 4
rt-thread.org/download.html#download-rt-thread-nano
如需更新工程内的RT-Thread的版本，本书附录A（P222），给出了RT-Thread版本更新方法
RTOS
2.1.3 下载与更新RT-Thread源码
从2006年开始推出版本0.1.0后不断升级和更新，本书用的是2017年后推出RT-Thread Nano精简内核版，版本号是3.1.5。
下载地址：
Notes: 文字说明

## Slide 5
RTOS
2.2 软硬件开发平台
学习RTOS一定要以一个软硬件开发平台为蓝本，学习共性技术，衔接个性，仿真达不到目的。
本书的硬件开发平台为：AHL- STM32L431（书中赠送）。
软件开发平台为：
金葫芦集成开发环境AHL-GEC-IDE，对于本书例程，兼容ST的集成开发环境STM32CubeIDE。
Notes: 文字说明

## Slide 6
2.2.1 网上电子资源
RTOS
网上电子资源内容索引 | 
文件夹 | 主要内容
01-Document | 文档文件夹（AHL-STM32L431用户手册、参考等）
02-Hardware | 硬件文件夹（硬件资源电子文档）
03-Software | 软件文件夹（各章样例源程序，按照章进行编号）
04-Tool | 工具文件夹（编程实践中可能使用的软件工具）
下载地址：
https://sumcu.suda.edu.cn/RTwThreadwARMjc/list.htm
Notes: 文字说明

## Slide 7
2.2.2 硬件平台：AHL-STM32L431
RTOS
1．为什么需要硬件平台？
1）嵌入式软件开发有别于PC软件开发的一个显著的特点在于，它需要一个交叉编译和调试环境，即工程的编辑和编译所使用的软件通常在PC上运行，而编译生成的嵌入式软件的机器码文件则需要通过写入工具下载到目标机上执行。
2） “仿真”不真，无法达到实际学习目标。
3）有硬件条件，当然好！（本书内直接夹带）
Notes: 文字说明

## Slide 8
RTOS
2．AHL-STM32L431开发板的引出脚
3．AHL-STM32L431开发板的特点
1）核心芯片。64引脚LQFP封装的STM32L431RC芯片。内含256KB Flash（共有128个扇区）、64KB RAM，包含SysTick、GPIO、串口、A/D、D/A、I2C、SPI等模块。
2）硬件功能。由硬件最小系统、红绿蓝三色灯、触摸按键、温度传感器、两路TTL-USB串口等构成。
3）Type-C接口。方便程序下载与printf输出进行跟踪调试。
4）可扩展应用。不仅可以用于RT-Thread实时操作系统的学习，也通过板的引出脚，外接其他接口模块进行创新性实验与实践。
引出脚的含义参见附录B（P222）
Notes: 文字说明

## Slide 9
2.2.3 软件平台：金葫芦集成开发环境
RTOS
1．AHL-GEC-IDE
http://sumcu.suda.edu.cn/AHLwGECwIDE/list.htm
2．STM32CubeIDE
https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeide.html#get-software
苏州大学嵌入式实验室于2018年开始逐步推出的免费嵌入式集成开发环境，集成了GNU编译器、汇编器等，具有编辑、编译、程序下载、printf打桩调试等功能，为设计人员提供了一个简捷易用的嵌入式开发工具。主要特点有:1）兼容常用开发环境；2）支持串口下载调试；3）具有外接软件功能；4）包含丰富的常用工具；5）简化工程配置；6）提供可扩展功能。
该集成开发环境是适用于ST公司的MCU。本书提供的例程兼容AHL-GEC-IDE与STM32CubeIDE。
Notes: 文字说明

## Slide 10
2.3.1 样例程序功能
2.3 第一个样例工程
RTOS
样例程序的硬件是红、绿、蓝三色一体的发光极管（小灯），由三个GPIO引脚控制其亮暗。
软件控制红、绿、蓝各灯每5秒、10秒、20秒状态变化，对外表现为三色灯的合成色，其实际效果如右图所示。
Notes: 文字说明

## Slide 11
2.3.2 工程框架设计原则
RTOS
所谓工程框架是指工程内文件夹的命名、文件的存放位置、文件内容的放置规则。软件工程与一件建筑作品、一件画作等是一致的，软件工程框架是整个工程的脊梁，其主要线程不是完成一个单独的模块功能，而是指出工程应该包含哪些文件夹、这些文件夹里面应该放置什么文件、各个文件的内容又是如何定位等。
因此，工程框架设计的基本原则应该是：分门别类，各有归处，建立工程文件夹，并考虑随后内容安排及内容定位，建立其下级子文件夹。
Notes: 文字说明

## Slide 12
2.3.3 NOS工程框架
RTOS
1．NOS工程框架的树形结构
 | 文档文件夹：文档作为工密切相关部分，是软件工程的基本要求
 | CPU文件夹：存放CPU相关文件，由ARM提供给MCU厂家
 | MCU文件夹：含有linker_file、startup、MCU_drivers下级文件夹
 | GEC文件夹：引入通用嵌入式计算机（GEC）概念，预留该文件夹
 | 用户板文件夹：含有硬件接线信息的User.h文件及应用驱动
 | 软件构件文件夹：含有与硬件无关的软件构件
 | 应用程序文件夹：应用程序主要在此处编程
NOS工程框架树型模板 | 
Notes: 文字说明

## Slide 13
RTOS
2．NOS样例工程的main函数及isr函数
线程线（main函数）：程序通过判断全局变量gSec来控制三色小灯的开关状态，实现红灯每5s闪烁一次，绿灯每10s闪烁一次，蓝灯每20s闪烁一次，同时通过串口输出开关信息。
中断线（isr.c中断服务例程）：当定时器到达定时时间1s时，会执行定时器中断服务例程。在定时器中断服务例程中，首先判断是否是由TIMER_USER 触发的中断，如果是，对变量gSec累加，最后清除中断标志位。
Notes: 文字说明

## Slide 14
RTOS
3．NOS样例工程运行测试
..\03-Software\CH02-First-Example\NOS
编译样例工程，通过TTL-USB串口线连接调试串口与PC，进入AHL-GEC-IDE中的“下载”→“串口更新”，点击“连接GEC”成功后，导入编译出的.hex文件，点击“一键自动更新”将程序下载到目标板上，可以观察红灯、蓝灯和绿灯的闪烁情况，若与右图所示一致，则正确。
Notes: 文字说明

## Slide 15
RTOS
Notes: 文字说明

## Slide 16
2.3.4 RT-Thread工程框架
RTOS
 | 与NOS工程框架一致
 | 07_AppPrg文件夹：操作系统应用程序主要在此处编程
RT-Thread工程框架树型模板 | 
1．RT-Thread工程框架的树形结构
Notes: 文字说明

## Slide 17
RTOS
本工程框架是在NOS工程框架的基础上修改了两个文件夹：“05_UserBoard”、“07_AppPrg”，补充说明如下：
05_UserBoard文件夹：增加了Os_Self_API.h、OS_United_API.h两个头文件。Os_Self_API.h 给出了RT-Thread对外接口函数API，如事件、消息队列、信号量、互斥量等有关函数，实际函数代码驻留于BIOS中。Os_United_API.h 给出了RTOS的统一对外接口API，目的是实现不同的RTOS应用程序可移植。
07_AppPrg文件夹：是用户自定义线程的函数体文件，其中threadauto_appinit.c是主线程文件，其他前缀名带thread的都是用户线程文件。
Notes: 文字说明

## Slide 18
RTOS
2．RT-Thread的启动
在该样例工程（.. \CH02-First-Example\RT-Thread）中，先后共创建了5个线程，如下表所示：
Notes: 文字说明

## Slide 19
RTOS
3．主线程的执行过程
（1）主线程过程概述
1）在主线程中依次创建蓝灯线程、绿灯线程和红灯线程，红灯线程实现红灯每5s闪烁一次，绿灯线程实现绿灯每10s闪烁一次，蓝灯线程实现蓝灯每20s闪烁一次，创建完这些用户线程之后主线程被终止。
2）此时，在就绪列表中剩下红灯线程、绿灯线程、蓝灯线程和空闲线程这四个线程。
Notes: 文字说明

## Slide 20
RTOS
3）由于就绪列表优先级最高的第一个线程是thread_redlight，它优先得到激活运行。thread_redlight 线程每隔5000ms控制一次红灯的亮暗状态，当thread_redlight 线程调用系统服务delay_ms执行延时，调度系统暂时剥夺该线程对CPU的使用权，将该线程从就绪列表中移出，并将该线程的定时器放入延时列表中。
4） thread_greenlight 线程和thread_bluelight 线程被系统依次调度执行，根据延时时长将线程从就绪列表中移出，并将线程的定时器放到延时列表中。
5）当这三个线程的定时器都被放到延时列表时，就绪列表中只剩下空闲线程，此时空闲线程会得到运行。
Notes: 文字说明

## Slide 21
RTOS
从工作原理角度来说，调度切换是基于每1ms（时钟嘀嗒）的SysTick中断，在SysTick中断服务例程中，查看延时列表中的线程的定时器是否到期，若有线程的定时器到期，则将线程的定时器从延时列表移出，并将线程放到就绪列表中。同时，由于到期线程的优先级大于空闲线程的优先级，会抢占空闲线程CPU使用权，通过上下文切换激活，再次得到运行。这些工作属于RTOS内核，应用层面只要了解即可。本样例工程中，由于SysTick中断相关程序属于RT-Thread内核，被驻留于BIOS中，第9章直接运行源码，可以看到SysTick中断服务例程，这里先初略了解一下。
Notes: 文字说明

## Slide 22
RTOS
（2）主线程源码解析
1）创建用户线程。把函数变为线程。
2）启动用户线程。放入就绪队列。
3）app_init函数代码剖析。参见工程源码。
Notes: 文字说明

## Slide 23
RTOS
4．红灯、绿灯、蓝灯线程函数
首先将小灯初始设置为暗，然后在while(1)的永久循环体内，通过delay_ms()函数实现延时，每隔指定的时间间隔切换灯的亮暗一次。delay_ms()延时操作并非停止其他操作的空跑等待，而是通过延时列表与线程定时器管理延时线程，从而实现对线程的延时。在延时期间，线程被放入到延时列表中，RTOS可以调度执行其他的线程。
Notes: 文字说明

## Slide 24
RTOS
5．RT-Thread样例工程运行测试
Notes: 文字说明

## Slide 25
RTOS
2.4 本章小结
学习RTOS的第一要素就是实践，在实践中体会其基本机制。要进行实践，必须有软硬件基础平台，本章给出的硬件平台AHL-STM32L431及软件平台AHL-GEC-IDE的介绍，可以满足RTOS学习与实践的基本要求，也可以方便地应用于实际产品开发。
良好的工程组织是软件工程的基本要求，也是可移植、可复用、可维护的保证。要按照“分门别类，各有归处”的基本原则组织工程框架，且一级子文件夹不再变动，使得新增内容各有归处，同时保证NOS下与RTOS下工程中一级子文件夹名称相同，为实际应用开发提供了规范的标准模板。
本章的实例只用到RTOS下的延时函数，但有三个线程在运行，可以体会到这里的延时函数与运行机器码空延时不同，它让出了CPU使用权，在延时期间，CPU可以执行其他线程，第10章将对这种延时方式做进一步分析。
Notes: 文字说明