## Slide 1
RTOS
本章导引：
对应用程序设计来说，RTOS是一种工具，是为应用程序服务的，它不该成为应用程序的负担。而我们必须基本掌握这个工具的使用方法，才能使它为我们服务，否则它会成为负担。本章详细介绍中断系统、时间嘀嗒、延时函数、调度策略、线程优先级和常用列表等RTOS下应用程序的基本要素，带领大家掌握RTOS的使用方法。
第3章 RTOS下应用程序的基本要素
Notes: 文字说明

## Slide 2
3.2 时间嘀嗒与延时函数
3.1 中断基本概念及处理过程
RTOS
第3章 RTOS下应用程序的基本要素
3.3 调度策略
3.4 RTOS中的列表
3.5 本章小结
Notes: 标题封面

## Slide 3
RTOS
3.1 中断基本概念及处理过程
RTOS下程序运行的两条线路： 线程线 、中断线
线程线：可能有许多个线程，由内核调度运行
中断线：线程被某种中断打断后，转去运行中断服务程序ISR，随后返回原处继续运行
Notes: 文字说明

## Slide 4
RTOS
3.1.1 中断基本概念
1．中断与异常的基本含义
异常（exception）是CPU强行从正在执行的程序切换到由某些内部或外部条件所要求的处理线程上去，这些线程的紧急程度优先于CPU正在执行的线程。
中断（interrupt）是来自CPU外围设备的强行线程切换请求。
CPU对复位、中断、异常具有同样的处理过程，本书随后在谈及这个处理过程时统称为中断。
Notes: 文字说明

## Slide 5
RTOS
2．中断源、中断服务程序、中断向量号与中断向量表
可以引起CPU产生中断的外部器件被称为中断源。
CPU被中断后转去执行的程序，被称为中断服务程序（Interrupt Service Routine，ISR）。
一个CPU通常可以识别多个中断源，给CPU能够识别的每个中断源编个号，就叫中断向量号。
把各个中断服务程序的首地址放在一段连续的地址中，并且按照中断向量号顺序存放，这个连续存储区被称为中断向量表。
在ARM Cortex-M微处理器中，还有一个非内核中断请求（Interrupt Request，IRQ）的编号，称为IRQ号。IRQ号将内核中断与非内核中断稍加区分，对于非内核中断，IRQ中断号从0开始递增，而对于内核中断，IRQ中断号从-1开始递减。
Notes: 文字说明

## Slide 6
RTOS
3．中断优先级、可屏蔽中断和不可屏蔽中断
在进行CPU设计时，一般定义了中断源的优先级。若CPU在程序执行过程中，有两个以上中断同时发生，则优先级最高的中断得到最先响应。
可屏蔽中断是指可通过程序设置的方式决定不响应该中断，即该中断被屏蔽了；不可屏蔽中断是指不能通过程序方式关闭的中断。
Notes: 文字说明

## Slide 7
RTOS
中断处理的基本过程有：中断请求、中断采样、中断响应与中断处理
1．中断请求
当某一中断源需要CPU为其服务时，它将会向CPU发出中断请求信号（一种电信号）。中断控制器获取中断源硬件设备的中断向量号 ，并通过识别的中断向量号，将对应硬件模块的中断状态寄存器中的“中断请求位”置位，以便让CPU知道何种中断请求来了。
2．中断采样（检测） （了解）
在中断周期中，CPU将会检测系统中是否有中断请求信号，若此时有中断请求信号，则CPU将会暂停当前执行的线程，转而去对中断请求进行响应，若系统中没有中断请求信号则继续执行当前线程。
3.1.2 中断处理的基本过程（重点、难点）
Notes: 文字说明

## Slide 8
RTOS
3．中断响应与中断处理
中断响应的过程是由系统自动完成的。在中断的响应过程中，首先CPU会查找中断源所对应的中断模式是否允许产生中断，若中断模块允许中断，则响应该中断请求，中断响应的过程要求CPU保存当前环境的“上下文（context）”于栈中。通过中断向量号找到中断向量表中对应的中断服务程序ISR的首地址，转而去执行中断服务程序ISR。
Notes: 文字说明

## Slide 9
RTOS
4．Arm Cortex-M微处理器中断编程要点
1） 理解初始中断向量表（转源程序）
2） 确定对哪个中断源编程
3） 宏定义中断服务程序名
4） 编制中断服务例程
5） 在RTOS下的中断初始化
Notes: 文字说明

## Slide 10
RTOS
时钟嘀嗒（Time tick），是RTOS中时间的最小度量单位,是线程调度的基本时间单元。主要用于系统计时、线程调度等。要进行线程切换，至少等一个时间嘀嗒。
时钟嘀嗒由硬件定时器产生，一般以毫秒（ms）为单位。在RT-Thread中，由于Arm Cortex-M内核中含有SysTick定时器，为了操作系统在芯片之间移植方便，时钟嘀嗒由对SysTick定时器编程产生。
3.2 时间嘀嗒与延时函数
3.2.1 时间嘀嗒（重点）
Notes: 文字说明

## Slide 11
RTOS
1．RTOS下延时函数的基本内涵
在有操作系统的情况下，线程一般不采用原地空跑（空循环）的方式进行延时（该方式线程仍然占用CPU的使用权），而往往会使用到延时函数（该方式线程会让出CPU使用权），通过使用延时列表管理延时线程，从而实现对线程的延时。
在RT-Thread中，提供了一个延时函数rt_thread_delay，为了直观与通用，在Os_United_API.h文件中将该函数宏定义为delay_ms。执行该函数时，将当前线程的定时器按其延时参数指示的时间插入到延时列表的相应位置，当延时时间到达时，线程进入就绪列表，等待RT-Thread调度运行。
3.2.2 延时函数
Notes: 文字说明

## Slide 12
RTOS
2．使用RTOS下延时函数的注意点
1）delay_ms只能用在对时间精度要求不高或者时间间隔较长的场合。延时时长参数以时钟嘀嗒为单位，在RT-Thread中1个时钟嘀嗒等于1ms，这样对延时时长参数就可以理解为是以ms为单位，此时实际延时时间与希望延时时间相等。但如果1个时钟嘀嗒大于1ms时，而对希望延时的时间精度有较高要求时（如延时时间不是时钟嘀嗒的整数倍），由于内核是在每个时钟嘀嗒到来时（即SysTick中断）才会去检查延时列表，此时实际延时时间与希望延时时间可能会有误差，最坏情况下的误差接近一个时钟嘀嗒。所以，只能用在对时间精度要求不高或者时间间隔较长的场合。
2）延时小于1个时钟嘀嗒，不使用delay_ms函数。若需延时的时间小于1个时间时钟嘀嗒，则不建议使用delay_ms函数，而是根据具体的延时时间，决定采用变量循环空跑（NOP指令）、插入汇编语言或探索其他更合理的方式来解决。
Notes: 文字说明

## Slide 13
RTOS
调度是内核的主要职责之一，它决定将哪一个线程投入运行、何时投入运行以及运行多久，协调线程对系统资源的合理使用。
调度是一种指挥方式，有策略问题。调度策略不同，线程被投入运行时刻也不同。常用的调度策略主要有：优先级抢占调度与时间片轮转调度等。
3.3 调度策略
3.3.1 调度基础知识（重点）
Notes: 文字说明

## Slide 14
RTOS
1．优先级抢占调度
优先级抢占调度总是让就绪列表中优先级最高的线程先运行，对于优先级相同的线程，则采用先进先出（First In First Out，FIFO）的策略。
在ARM Cortex-M处理器中，中断（异常）的优先级一般在MCU设计阶段就确定了，优先级编号越小表示中断（异常）的优先级越高，而且高优先级可以抢占低优先级的中断（异常）。在RT-Thread中，通常使用32种优先级，数值分别为1~32，优先级数值越小，表示优先级越高。
Notes: 文字说明

## Slide 15
RTOS
基于优先级先进先出调度策略在运行时可分为以下三种情况：
第一种情况，线程B的优先级高于线程A，当线程A正在运行时，线程B准备就绪，则调度系统在下一个时间嘀嗒中断发生的时候，会将CPU的使用权从线程A处抢夺，将其转入就绪态，并分配CPU使用权给线程B。
第二种情况，当线程A被阻塞后主动放弃CPU使用权，调度系统将在当前就绪的线程中寻找优先级最高的线程，将CPU的使用权分配给它。
第三种情况，当存在同一优先级的多个线程都处于就绪态时，较早进入就绪态的线程优先获得系统分配的一段固定时间片供其运行。
Notes: 文字说明

## Slide 16
RTOS
2．时间片轮询调度
时间片轮转（Round Robin，RR）调度策略，也总是让就绪列表中优先级最高的线程先运行，但是，对于优先级相同的线程，使用时间片轮转方式，即相同优先级的线程相同时间片方式分享CPU时间。实际上，当采用RR调度时，不同优先级的线程是按照FIFO策略排列的；相同优先级的线程会才会采用时间片轮询来调用。
Notes: 文字说明

## Slide 17
RTOS
在RT-Thread中，采用基于优先级先进先出（FIFO）和时间片轮转（RR）的综合调度策略，该调度策略为：总是将CPU的使用权分配给当前就绪的、优先级最高的且是较先进入就绪态的线程，同一优先级的线程采用时间片轮转的调度算法。每个轮询线程有最长时间限制（时间片），在此时间片内该线程可以被激活。
3.3.2 RT-Thread中使用的调度策略（重点、难点）
在RT-Thread中，调度策略是通过可挂起系统调用PendSV（Pendable Supervisor，PendSV）中断和定时器SysTick中断来实现的。
Notes: 文字说明

## Slide 18
RTOS
3.3.3 RT-Thread中固有线程（重点）
1．自启动线程
在内核启动之前，需要创建一个自启动线程，以便内核启动后执行它，并由它来创建其他用户线程。当自启动线程被创建时，其状态为就绪态，会自动被放入到就绪列表中。
在RT-Thread中自启动线程的优先级为10，在启动过程中由自启动线程来创建其他线程，因此它的优先级级必须要高于或等于其他用户线程的优先级，这样才能保证其他用户线程被正常创建并运行。若自启动线程优先级低于它所创建的用户线程优先级，则一旦创建一个线程后，自启动线程会被抢占，无法继续创建其他线程。
Notes: 文字说明

## Slide 19
RTOS
2．空闲线程
为了确保在内核无用户线程可执行的时候，CPU能继续保持运行状态，那么就必须安排一个空闲线程，该线程不完成任何实际工作，其状态为就绪态，始终在就绪列表中。在RT-Thread中，空闲线程是在内核启动的过程被创建的，其优先级为31，是所有线程中最低的。
Notes: 文字说明

## Slide 20
RTOS
RTOS中要运行的线程大多先放入就绪列表，即就绪列表中的线程是即将运行的线程，随时准备被调度运行。至于何时被允许运行，由内核调度策略决定。就绪列表中的线程，按照优先级高低顺序及先进先出排列。当内核调度器确认哪个线程运行，则将该线程状态标志由就绪态改为激活态，线程会从就绪列表取出被执行。
3.4 RTOS中的功能列表（重点）
3.4.1 就绪列表
Notes: 文字说明

## Slide 21
RTOS
延时阻塞列表是按线程的延时时间长短的顺序排列，线程进入延时列表后，存储的延时时间与调用延时函数实参不同，存储的延时时间=（延时函数实参-所有前面线程存储时间之和）。当线程调用了延时函数，则该线程就会被放入到延时列表中，其状态由激活态转化为阻塞态。当延时时间到时，该线程状态由阻塞态转化为就绪态，线程将被从延时列表移出并放入到就绪列表中，线程状态被设置为就绪态，等待调度执行。
3.4.2 延时阻塞列表
Notes: 文字说明

## Slide 22
RTOS
当线程进行永久等待状态或因等待事件位、消息、信号量、互斥量时，其状态由激活态转化为阻塞态，线程就会被放到阻塞列表中。当等待条件满足时，该线程状态由阻塞态转化为就绪态，线程会从阻塞列表中移出而放入到就绪列表中，由RTOS进行调度执行。
3.4.3 条件阻塞列表
为了方便对线程进行分类管理，在RTOS中会根据线程等待的事件位、消息、信号量、互斥量等条件，将线程放入对应的阻塞列表。根据线程等待的条件不同，阻塞列表又可分为事件阻塞列表、消息阻塞列表、信号量阻塞列表、互斥量阻塞列表。
Notes: 文字说明

## Slide 23
RTOS
本章给出的RTOS下应用程序的基本要素主要是针对应用开发者，要理解RTOS下程序运行的基本流程，这些基本要素是必须掌握的。
异常与中断在程序设计中有着特殊作用，使用一个芯片编程，必须知道这个芯片在硬件上支持哪些异常与中断，中断条件是什么，在何处进行中断服务例程的编程等。
在RTOS中，时钟嘀嗒是时间的最小度量单位,是线程调度的基本时间单元。
在RTOS中，延时函数具有让出CPU使用权的功能，调用延时函数的线程将进入延时阻塞列表，时间到达后，内核将其从延时阻塞列表中移到就绪列表，被调度运行。
在RTOS中，调度是内核的主要职责之一，它决定将哪一个线程投入运行、何时投入运行以及运行多久。编程时，只要线程进入就绪列表，就认为该线程已经运行，何时运行就是调度者的事情了。RTOS的基本调度策略有：优先级抢占调度与时间片轮转调度等。
在RTOS中，使用就绪列表管理就绪的线程，使用延时阻塞列表管理延时等待的线程，使用阻塞列表管理因等待事件、消息等而阻塞的线程。
3.5 本章小结
Notes: 文字说明