## Slide 1
RTOS
本章导引:
俗话说，知其然，还要知其所以然，即不仅要学会在RTOS下进行应用程序的开发，还要理解RTOS的工作原理。若能理解原理，对应用编程肯定有益处，但不能陷入原理，而忽视应用编程。基于本书目标定位在应用编程，所以在原理层面，则把目标确定为“知其然且了解其所以然”，原理服务于应用。这里用一章篇幅，高度概括RT-Thread的基本原理，为应用编程提供理论基础。
第9章 初步理解RT-Thread的调度原理
Notes: 文字说明

## Slide 2
9.1 理解RTOS所需要的相关基础知识
RTOS
9.2 RT-Thread的启动流程分析
9.3 RT-Thread中的时钟嘀嗒剖析
9.4 RT-Thread中的事件与消息队列的触发过程分析
9.5 RT-Thread中的信号量与互斥量的触发过程分析
第9章 初步理解RT-Thread的调度原理
9.6 本章小结
Notes: 标题封面

## Slide 3
RTOS
9.1.1 CPU内部寄存器及ARM Cortex-M中主要寄存器（重点）
9.1 理解RTOS所需要的相关基础知识
RTOS在运行过程中需要对CPU的寄存器频繁进行操作。本书采用的是基于ARM Cortex-M系列内核的微控制器，了解其CPU内部主要寄存器的作用是理解RTOS的基本原理的前提条件。计算机所有指令运行均由CPU完成，CPU内部寄存器负责信息暂存，其数量与处理能力直接影响CPU的性能，这里先从一般意义上阐述寄存器的基本分类，随后给出ARM Cortex-M4微处理器内部寄存器。
Notes: 文字说明

## Slide 4
RTOS
1．CPU内部寄存器的基本分类
（1）数据缓冲类寄存器
CPU内数量最多的寄存器是数据缓冲用途的寄存器，名字用寄存器英文Register的首字母加数字组成，如R0、R1、R2等等，不同CPU其种类不同。
（2）栈指针类寄存器
在计算机的编程中，全局变量具有固定的存储地址，而局部变量则不同，采用“后进先出”原则使用一段RAM区域，这段RAM区域被称为栈区。它有个栈底的地址，是一开始就确定的，当有数据进栈或出栈时，地址会自动连续变动，不然就放到同一个存储地址中了，CPU中需要有个地方保存这个不断变化的地址，这就是栈指针寄存器（Stack Pointer，SP）。
Notes: 文字说明

## Slide 5
RTOS
（3） 程序指针类寄存器
在许多CPU中，它的名字叫做程序计数寄存器（Program Counter ，PC），它负责告诉CPU将要执行的指令在存储器的什么地方。
（4）程序运行状态类寄存器
CPU在进行计算过程中，会出现诸如进位、借位、结果为0、溢出等情况，CPU内需要有个地方把它们保存下来，以便下一条指令结合这些情况进行处理，这类寄存器就是程序运行状态类寄存器。
（3） 其他功能寄存器
除了上述寄存器之外，还有表示浮点数运算、中断屏蔽等寄存器。
Notes: 文字说明

## Slide 6
RTOS
2. Arm Cortex-M中主要寄存器
ARM Cortex-M处理器的寄存器主要有R0～R15及3个特殊功能寄存器，如图9-1所示。其中R0~R12为通用寄存器，R13为堆栈指针（Stack Pointer，SP），R14是连接寄存器，R15为程序计数器（Program Counter，PC）。特殊功能寄存器有预定义的功能，而且必须通过专用的指令来访问。
Notes: 文字说明

## Slide 7
RTOS
（1）通用寄存器R0～R12
R0～R12是最具“通用功能”的32位通用寄存器，用于数据操作，复位后初始值为随机值。
（2）堆栈指针寄存器R13（SP）
R13是堆栈指针（SP）。在ARM Cortex-M处理器中共有两个堆栈指针：主堆栈指针（MSP）和进程堆栈指针（PSP），若用户用到其中一个，另一个必须用特殊指令（MRS、MSR指令）来访问，因此任一时刻只能使用其中的一个。
Notes: 文字说明

## Slide 8
RTOS
（3）连接寄存器R14（LR）
当调用一个子程序时，由R14存储返回地址。在其他情况下，可以将R14作为通用寄存器使用。
（4）程序计数器寄存器R15（PC）
R15是程序计数器（Program Counter，PC），其内容为当前正在执行指令的地址。如果修改它的值，就能改变程序的执行流程（很多高级技巧隐藏其中）。在理解RTOS运行流程时，关键点就是要理解PC寄存器值是如何变化的，PC值的变化反映了程序的真实流程。
Notes: 文字说明

## Slide 9
RTOS
（5）特殊功能寄存器
ARM Cortex-M内核中有一组特殊功能寄存器，包括程序状态字寄存器（xPSR）、中断屏蔽寄存器（PRIMASK）和控制寄存器（CONTROL）。
1）程序状态字寄存器在内部分为以下几个子寄存器：
① 应用程序状态寄存器APSR（Application Program Status Register）
② 中断程序状态寄存器IPSR（Interrupt Program Status Register）
③ 执行程序状态寄存器EPSR（Execution Program Status Register）
2）中断屏蔽寄存器（PRIMASK）
3）控制寄存器（CONTROL）
Notes: 文字说明

## Slide 10
RTOS
9.1.2 C语言概述
C语言是在70年代初问世的。1978年美国电话电报公司（AT&T）贝尔实验室正式发表了C语言。
1．基本数据类型
Notes: 文字说明

## Slide 11
RTOS
C语言构造类型有数组、结构、联合、枚举、指针和空类型。结构和联合是基本数据类型的组合。枚举是一个被命名为整型常量的集合。空类型字节长度为0，主要有两个用途：一是明确地表示一个函数不返回任何值；二是产生一个同一类型指针（可根据需要动态地分配给其内存）。
为提高执行效率，C语言允许使用关键字“register”声明，将局部变量的值放在CPU中的寄存器中，需要用时直接从寄存器取出参加运算，不必再到内存中存取。关于register类型变量的使用需注意：
（1）只有局部变量和形式参数可以使用寄存器变量，其他（如全局变量、静态变量）不能使用register类型变量。
（2）一个计算机系统中的寄存器数目是有限的，不能定义任意多个寄存器变量。
Notes: 文字说明

## Slide 12
RTOS
2．运算符
C语言的运算符分为算术、逻辑、关系和位运算及一些特殊的操作符。下表列出了C语言的常用运算符及使用方法举例。
Notes: 文字说明

## Slide 13
RTOS
Notes: 文字说明

## Slide 14
RTOS
3．流程控制
在程序设计中主要有三种基本控制结构：顺序结构、选择结构和循环结构。
（1）顺序结构
顺序结构就是从前向后依次执行语句。从整体上看，所有程序的基本结构都是顺序结构，中间的某个过程可以是选择结构或循环结构。
Notes: 文字说明

## Slide 15
RTOS
（2）选择结构
在大多数程序中都会包含选择结构。其作用是，根据所指定的条件是否满足，决定执行哪些语句。在C语言中主要有if和switch两种选择结构。
1）if结构
if (表达式) 语句项;
或
if (表达式)
语句项;
else
语句项;
2）switch(表达式)
{
case 常数1:
语句项1;
break;
case常数2:
语句项2;
break;
…………
default:
语句项;
}
Notes: 文字说明

## Slide 16
RTOS
（3）循环结构
C语言中的循环结构常用for循环，while循环与do...while循环。
1）for循环
  for(初始化表达式；条件表达式；修正表达式)
    {循环体}
2）while循环
while(条件表达式)
    {循环体}
3）do....while循环
  do
    {循环体}
  while(条件表达式);
Notes: 文字说明

## Slide 17
RTOS
（4）break和continue语句在循环中的应用
在循环中常常使用break语句和continue语句，这两个语句都会改变循环的执行情况。break语句用来从循环体中强行跳出循环，终止整个循环；continue语句使其后语句不再被执行，终止本次循环，进行新的一次循环（可以形象地理解为返回循环开始处执行）。
Notes: 文字说明

## Slide 18
RTOS
4．函数
所谓函数，即子程序，也就是“语句的集合”，就是说把经常使用的语句群定义成函数，供其他程序调用，函数的编写与使用要遵循软件工程的基本规范。
使用函数要注意：函数定义时要同时声明其类型；调用函数前要先声明该函数；传给函数的参数值，其类型要与函数原定义一致；接收函数返回值的变量，其类型也要与函数类型一致等。
函数的返回值：return表达式;
return语句用来立即结束函数，并返回一确定值给调用程序。
Notes: 文字说明

## Slide 19
RTOS
5．数组
在C语言中，数组是一个构造类型的数据，是由基本类型数据按照一定的规则组成的。构造类型还包括结构体类型，共用体类型。数组是有序数据的集合，数组中的每一个元素都属于同一个数据类型。用一个统一的数组名和下标唯一地确定数组中的元素。
（1）一维数组的定义和引用
定义方式为：类型说明符 数组名[常量表达式]；
其中，数组名的命名规则和变量相同。定义数组的时候，需要指定数组中元素的个数，即常量表达式需要明确设定，不可包含变量。如：
int a[10]; //定义一个整型数组，数组名为a，有10个元素，下标0-9
数组必须先定义，然后才能使用。而且只能通过下标一个一个的访问。形如：数组名[下标]。
Notes: 文字说明

## Slide 20
RTOS
（2）二维数组的定义和引用
定义方式为：类型说明符 数组名[常量表达式][常量表达式]
例如：float a[3][4]; //定义3行4列的数组a，下标0-2，0-3
（3）字符数组
用于存放字符数据（char 类型）的数组是字符数组。字符数组中的一个元素存放一个字符。例如：
char c[5];
c[0] = ‘t’;c[1] = ‘a’; c[2] = ‘b’; c[3] = ‘l’; c[4] = ‘e’;
（4）动态数组
动态数组是相对于静态数组而言。动态数组大小可以随程序需要而重新指定大小。动态数组的内存空间是从堆（heap）上分配（即动态分配）的，可以通过malloc，calloc函数，进行内存空间的动态分配。
Notes: 文字说明

## Slide 21
RTOS
（5）数组如何模拟指针的效果
其实，数组名就是一个地址，一个指向这个数组元素集合的首地址。可以通过数组加位置的方式进行数组元素的引用。例如：
int a[5]; //定义了一个整型数组，数组名为a，有5个元素，下标0-4
访问到数组a的第3个元素方式有：方式一： a[2]；方式二： *(a+2)，关键是数组的名称本身就可以当做地址看待。
Notes: 文字说明

## Slide 22
RTOS
6．指针（难点）
指针是一种特殊的数据类型，在其它语言中一般没有。指针是指向变量的地址，实质上指针就是存储单元的地址。根据所指的变量类型不同，可以是整型指针（int *）、浮点型指针（float *）、字符型指针（char *）、结构指针（struct *）和联合指针（union *）。
（1）指针变量的定义
其一般形式为：类型说明符 * 变量名；
其中，*表示这是一个指针变量，变量名即为定义的指针变量名，类型说明符表示本指针变量所指向的变量的数据类型。例如：
int *p1; //表示p1是指向整型数的指针变量，p1的值是整型变量的地址
Notes: 文字说明

## Slide 23
RTOS
（2）指针变量的赋值
指针变量同普通变量一样，使用之前不仅要进行声明，而且必须赋予具体的值。未经赋值的指针变量不能使用，否则将造成系统混乱，甚至死机。指针变量的赋值只能赋予地址。例如：
int a; //a为整型数据变量
int *p1; //声明p1是整型指针变量
p1 =&a; //将a的地址作为p1初值
Notes: 文字说明

## Slide 24
RTOS
（3）指针的运算
1）取地址运算符&：取地址运算符&是单目运算符，其结合性为自右至左，其功能是取变量的地址。
2）取内容运算符*：取内容运算符*是单目运算符，其结合性为自右至左，用来表示指针变量所指的变量。在*运算符之后跟的变量必须是指针变量。例如：
int a,b; //a,b为整型数据变量
int *p1; //声明p1是整型指针变量
p1 =&a; //将a的地址作为p1初值
a=80;
b=*p1; //运行结果:b=80，即为a的值
3）指针的加减算术运算：对于指向数组的指针变量，可以加/减一个整数n（指针变量实质是地址，给地址加/减一个非整数就错了）。
Notes: 文字说明

## Slide 25
RTOS
（4）void指针类型
顾名思义，void *为“无类型指针”，即用来定义指针变量，不指定它是指向哪种类型数据，但可以把它强制转化成任何类型的指针。
如果指针p1和p2的类型相同，那么可以直接在p1和p2间互相赋值；如果p1和p2指向不同的数据类型，则必须使用强制类型转换运算符把赋值运算符右边的指针类型转换为左边指针的类型。例如：
float *p1; //声明p1为浮点型指针
int *p2; //声明p2为整型指针
p1 = (float *)p2; //强制转换整型指针p2为浮点型指针值给p1赋值
而void *则不同，任何类型的指针都可以直接赋值给它，无需进行强制类型转换
void *p1; //声明p1无类型指针
int *p2; //声明p2为整型指针
p1 = p2; //用整型指针p2的值给p1直接赋值
Notes: 文字说明

## Slide 26
RTOS
7．构造类型
C语言提供了许多种基本的数据类型（如int、float、double、char等）供用户使用，但是由于程序需要处理的问题往往比较复杂，而且呈多样化，已有的数据类型显然不能满足使用要求。因此C语言允许用户根据需要自己声明一些类型，用户可以自己声明的类型有结构体类型（structure）、共用体类型（union）、枚举类型（enumeration）、类类型（class）等，这些类型将不同类型的数据组合成一个有机的整体，这些数据之间在整体内是相互联系的，这些类型称为构造类型。本书涉及的构造类型主要为结构体类型和枚举类型两种，下面对这两种类型进行介绍。
Notes: 文字说明

## Slide 27
RTOS
（1） 结构体类型
1）结构体基本概念
C语言允许用户将一些不同类型（当然也可以相同）的元素组合在一起定义成一个新的类型，这种新类型就是结构体。
其中的元素称为结构体的成员或者域。
声明一个结构体类型的一般形式为:
struct 结构体类型名{成员表列}；
结构体的成员类型可以是另一个结构体类型，也就是说可以嵌套定义。
Notes: 文字说明

## Slide 28
RTOS
2）结构体变量的引用
结构体变量成员引用格式：结构体变量名.成员名
例如：
“.”是成员运算符，它在所有运算符中优先级最高。
结构体变量成员和结构体变量本身都具有地址，且都可以被引用。
Notes: 文字说明

## Slide 29
RTOS
3）结构体指针
结构体指针是指存储一个结构体变量起始地址的指针变量。一旦一个结构体指针变量指向了某个结构体变量，那么就可以通过结构体指针对该结构体变量进行操作。如上例中结构体变量stu1，也可以通过指针变量来进行操作：
Notes: 文字说明

## Slide 30
RTOS
（2）枚举类型
1）枚举类型基本概念
枚举类型是C语言另一种构造数据类型，它用于声明一组命名的常数，当一个变量有几种可能的取值时，可以将它定义为枚举类型。所谓“枚举”是指将变量的可能值一一列举出来，这些值也称为“枚举元素”或“枚举常量”。
枚举的基本声明格式:
enum 枚举类型名 {枚举值表} ;
Notes: 文字说明

## Slide 31
RTOS
8．编译预处理
C语言允许在程序中使用几种特殊的命令（它们不是一般的C语句）。在C编译系统对程序进行通常的编译（包括语法分析、代码生成、优化等）之前，先对程序中的这些特殊的命令进行“预处理”，然后将预处理的结果和源程序一起再进行常规的编译处理，以得到目标代码。C提供的预处理功能主要有宏定义、条件编译和文件包含。
（1）宏定义
#define 宏名 表达式
表达式可以是数字、字符，也可以是若干条语句。在编译时，所有引用该宏的地方，都将自动被替换成宏所代表的表达式。
（2）撤销宏定义
#undef 宏名
Notes: 文字说明

## Slide 32
RTOS
（3）条件编译
#if 表达式
#else 表达式
#endif
如果表达式成立，则编译#if下的程序，否则编译#else下的程序， #endif为条件编译的结束标志。
  #ifdef 宏名 //如果宏名称被定义过，则编译以下程序
  #ifndef 宏名 //如果宏名称未被定义过，则编译以下程序条件编译通常用来调试、保留程序（但不编译），或者在需要对两种状况做不同处理时使用。
（4）“文件包含”处理
所谓“文件包含”是指一个源文件将另一个源文件的全部内容包含进来，其一般形式为：#include “文件名”
Notes: 文字说明

## Slide 33
RTOS
9．用typedef定义类型
C语言允许使用typedef定义新的类型名来代替已有的类型名。例如：
typedef unsigned char uint_8;
指定用INT8U代表unsigned char类型。这样下面的两个语句是等价的：
unsigned char n1; 等价于 uint_8 n1;
用法说明：
1）用typedef可以定义各种类型名，但不能用来定义变量。
2）用typedef只是对已经存在的类型增加一个类型别名，而没有创造新的类型。
Notes: 文字说明

## Slide 34
RTOS
3）typedef与#define有相似之处，如：
typedef unsigned int uint_16;
#define uint_16 unsigned int;
这两句的作用都是用uint_16代表unsigned int（注意顺序）。但事实上它们二者不同，#define是在预编译时处理，它只能做简单的字符串替代，而typedef是在编译时处理。
4）当不同源文件中用到各种类型数据（尤其是像数组、指针、结构体、共用体等较复杂数据类型）时，常用typedef定义一些数据类型，并把它们单独存放在一个文件中，然后在需要用到它们时，用#include命令把该文件包含进来。
5）使用typedef有利于程序的通用与移植。特别是用typedef定义结构体类型，在嵌入式程序中常用到。
Notes: 文字说明

## Slide 35
RTOS
9.1.3 RTOS内核的常用数据结构（重点）
C语言提供编译预处理的功能，允许在程序中使用几种特殊的命令（它们不是一般的C语句），在C编译系统对程序进行通常的编译（包括语法分析、代码生成、优化等）之前，先对程序中的这些特殊的命令进行“预处理”，然后将预处理的结果和源程序一起再进行常规的编译处理，以得到目标代码。
Notes: 文字说明

## Slide 36
RTOS
1. 栈与堆
在数据结构中，栈（stack）是一种操作受限的线性表，只允许在表的一端进行插入和删除操作。在操作系统中，栈是RAM中的存储单元。如右图所示。
在数据结构中，堆（heap）是一个特殊的完全二叉树。在操作系统中，堆是内存中的存储单元。
9.1.3 RTOS内核的常用数据结构
Notes: 文字说明

## Slide 37
RTOS
2. 队列
和栈相反，队列（queue）是一种先进先出（First In First Out，FIFO）的线性表，它只允许在表的一端插入，在另一端删除。允许插入的一端称为队尾（rear），允许删除的一端称为队头（front），如图9-3所示。
Notes: 文字说明

## Slide 38
RTOS
3. 链表
链表是一种物理存储单元上非连续、非顺序的存储结构，数据元素的逻辑顺序是通过链表中的指针链接次序实现的。链表由一系列结点组成，结点可以在运行时动态生成，每个结点包括两个部分：一是存储数据元素的数据域，一是存储后继结点（也可有存储前驱结点）地址的指针域。
(a) 单链表结构
(b) 双向链表结构
Notes: 文字说明

## Slide 39
RTOS
9.1.4 汇编语言概述
能够在MCU内直接执行的指令序列是机器语言，用助记符号来表示机器指令便于记忆，这就形成了汇编语言。因此，用汇编语言写成的程序不能直接放入MCU的程序存储器中去执行，必须先转为机器语言。把用汇编语言写成的源程序“翻译”成机器语言的工具叫汇编程序或汇编器（Assembler），以下统一称作汇编器。
Notes: 文字说明

## Slide 40
RTOS
1. 汇编语言格式
汇编语言源程序以行为单位进行设计，每一行最多可以包含四部分
标号: 操作码 操作数 注释
（1）标号（Labels）
1）如果一个语句有标号，则标号必须书写在汇编语句的开头部分。
2）可以用字母、数字、—、$，但第一个符号不能为数字和$。
3）编译器对标号中字母的大小写敏感，但指令不区分大小。
4）标号长度基本不受限制，但实际使用时通常不要超过20个字符。
5）标号后必须带冒号“：”。
6）一个标号在一个文件（程序）中只能定义一次，否则重复定义，不能通过编译。
7）一行语句只能有一个标号，编译器将把当前程序计数器的值赋给该标号。
Notes: 文字说明

## Slide 41
RTOS
（2）操作码（Opcodes）
操作码包括指令码和伪指令, 其中伪指令是指开发环境Arm Cortex-M4F汇编编译器可以识别的伪指令。
对于有标号的行，必须用至少一个空格或制表符（TAB）将标号与操作码隔开。
对于没有标号的行，不能从第一列开始写指令码，应以空格或制表符（TAB）开头。
编译器不区分操作码中字母的大小写。
Notes: 文字说明

## Slide 42
RTOS
（3）操作数（Operands）
操作数可以是地址、标号或指令码定义的常数，也可以是由伪运算符构成的表达式。
① 常数标识。
② “#”表示立即数。
③ 圆点“.”。
④ 伪运算符。
Notes: 文字说明

## Slide 43
RTOS
4. 注释（Comments）
注释即是说明文字，类似于C语言，多行注释以 “/*”开始，以“*/”结束。这种注释可以包含多行，也可以独占一行。在Arm Cortex-M处理器汇编语言中，单行注释以“#”引导或者用“//”引导。用“#”引导，“#”必须为单行的第一个字符。
Notes: 文字说明

## Slide 44
RTOS
2. 常用伪指令简介
伪指令主要有用于常量以及宏的定义、条件判断、文件包含等伪指令。在这里给出的GNU编译器环境中，所有的汇编命令都是以“.”开头。
（1）系统预定义的段
C语言程序在经过gcc编译器最终生成.elf格式的可执行文件。.elf可执行程序是以段为单位来组织文件的。通常划分为如下几个段：.text、.data和.bss，其中，.text是只读的代码区，.data是可读可写的数据区，而.bss则是可读可写且没有初始化的数据区。.text段开始地址为0x0，接着分别是.data段和.bss段。
Notes: 文字说明

## Slide 45
RTOS
（2）常量的定义
汇编代码常用的功能之一为常量的定义。使用常量定义，能够提高程序代码的可读性，并且使代码维护更加简单。
（3）程序中插入常量
Notes: 文字说明

## Slide 46
RTOS
（4）条件伪指令
.if条件伪指令后面紧跟着一个恒定的表达式（即该表达式的值为真），并且最后要以.endif结尾。中间如果有其他条件，可以用.else填写汇编语句。
.ifdef标号，表示如果标号被定义，执行下面的代码。
（5）文件包含伪指令
Notes: 文字说明

## Slide 47
RTOS
（6）其他常用伪指令
除了上述的伪指令外，GNU汇编还有其它常用伪指令：
① .section伪指令：用户可以通过.section伪指令来自定义一个段。
② .global伪指令：.global伪指令可以用来定义一个全局符号。
③ .extern伪指令：.extern伪指令的语法为：.extern symbol，声明symbol为外部函数，调用的时候可以遍访所有文件找到该函数并且使用它。
④ .align伪指令：.align伪指令可以通过添加填充字节使当前位置满足一定的对齐方式。
⑤ .end伪指令：.end伪指令声明汇编文件的结束。
还有有限循环伪指令、宏定义和宏调用伪指令等，参见《GNU汇编语法》。
Notes: 文字说明

## Slide 48
RTOS
首先要明确，芯片的启动过程与是否具有实时操作系统无关。基本流程可以概述为：
（1）从复位向量处取得上电复位后要执行的第一个语句。
（2）系统时钟初始化等工作。
（3）跳转到main处。
寻找第一条被执行指令的存放在哪里，是理解芯片启动的重要一环。
9.2 RT-Thread的启动流程分析（重点、难点）
9.2.1 预备知识
Notes: 文字说明

## Slide 49
RTOS
1．源程序生成机器码的基本过程
要将C语言源程序变成可以下载到MCU中运行的机器码，需要经过预编译、编译、汇编、链接等基本过程，这一切都是通过开发环境自动完成的，如右图所示
Notes: 文字说明

## Slide 50
RTOS
2．链接文件（.ld）的作用
链接脚本文件（简称链接文件）为链接器提供链接脚本，用于控制链接的过程。该文件规定了如何把输入的中间文件内的段（section）映射到最终目标文件内，并控制了目标文件内各部分的地址分配。在集成开发环境中也都会用到一个名为“makefile.txt”的自动编译、链接脚本文件，通过它完成整个编译链接过程，但在集成开发环境中一般只以“编译”菜单指示。
Notes: 文字说明

## Slide 51
RTOS
1．从链接文件STM32L431RCTX_FLASH.ld中得到的信息
  （1）在链接文件中找到中断向量表存放在Flash中的起始地址；
  （2）在链接文件中确定“.isr_vector”标号值；
  2．从芯片启动文件startup_stm32l431rctx.s得到的信息
  （1）在芯片启动文件使用链接文件确定的中断向量表首地址；
  （2）从启动文件startup_stm32l431rctx.s理解芯片启动过程；
  （3）启动文件startup_stm32l431rctx.s分析，如下表所示；
9.2.2 芯片启动到main函数之前的运行过程
Notes: 文字说明

## Slide 52
RTOS
Notes: 文字说明

## Slide 53
RTOS
3. 芯片启动流程简明总结
1）从链接文件STM32L431RCTX_FLASH.ld中知道堆栈指针SP的初值“_estack=0x2000ffff”和中断向量表的起始地址“0x0800d000”。
2）在芯片启动文件startup_stm32l431rctx.s中依据MCU的Flash起始地址放入中断向量表；由硬件保证将中断向量表第一项 “_estack”载入SP寄存器，将第二项复位函数“Reset_Handler”的地址载入PC寄存器；从而跳转到第一条被执行指令“Reset_Handler：ldr sp, =_estack”，对堆栈指针SP进行设置。
3）复位（中断）服务例程序Reset_Handler中，对变量和系统进行初始化，随后调用main函数，即跳转到07_AppPrg文件夹下main.c文件中的main函数运行，由它完成后续的实时操作系统的启动。
Notes: 文字说明

## Slide 54
RTOS
RT-Thread启动流程解析使用样例工程“..\03-Software\CH09-RT-Analysis\StartAnalysis_A”。
1．RT-Thread启动的总体流程
  （1）启动RT-Thread的总入口
  芯片上电后开始启动，执行到“07_AppPrg\main.c”的main函数后，接着从main函数调用OS_start函数开始RT-Thread的启动。
  （2）以实参app_init执行OS_start函数
  OS_start函数位于..\05_UserBoard\RT-Thread_Src\OsFunc.c文件中，OsFunc.c是为了收拢启动相关函数而由自定义的一个文件。为了方便用户自主决定主线程函数的名称，在该文件中定义了OS_start函数。线程app_init为创建其他线程而准备的，是用户要完成的第一个线程，也称为自启动线程，首先设法使之被调度运行。
9.2.3 RT-Thread启动流程解析
Notes: 文字说明

## Slide 55
RTOS
（3）实际总启动函数
在OS_start函数中调用了实际的总启动函数rtthread_startup，也在OsFunc.c文件中。
由rtthread_startup完成系统的启动，特别强调在实际调用中rtthread_startup()的实际参数为指向app_init()的指针，这个指针将在后续调用中逐级传递，在rt_thread_create()创建线程时创建该函数的TCB，由操作系统根据TCB进行调度，从而完成主线程的运行。
Notes: 文字说明

## Slide 56
RTOS
（4）RT-Thread启动流程框图
RT-Thread启动过程总流程框图，如下图所示。
Notes: 文字说明

## Slide 57
RTOS
2. 相关资源初始化工作
（1）板级硬件初始化
board.c文件中函数rt_hw_board_init()来进行板级相关的硬件初始化，具体包括包括系统时钟Systick初始化及堆空间初始化等。
1）Systick初始化。SysTick是RT-Thread整个系统的时钟基准，系统通过每次时间“嘀嗒”进入中断服务例程对任务状态进行管理。程序启动时会调用_SysTick_Config()来初始化Systick，系统Systick调度的频率初始化被设置为1ms一次。
2）堆空间初始化。堆是操作系统中一种常用的数据结构，通常用于存放临时变量，由程序员动态分配和释放，它一般采用链表的方式来管理变量。在RT-Thread中，系统使用的堆空间是自定义的一个静态数组rt_heap，在内存中属于bss区。
3）rt_hw_board_init()源码剖析。
Notes: 文字说明

## Slide 58
RTOS
（2）延时阻塞列表初始化
一般情况下，RTOS会设置一个列表来管理因调用延时函数而阻塞的线程，在RT-Thread中，这个列表名称为rt_timer_list，可称为延时阻塞列表，它是一个双向链表，链表中每个结点代表正在延时的线程，结点按照延时时间大小升序排列。每次SysTick中断，会查看该列表的第一个线程的延时时间是否结束，若已结束，则将该线程从延时阻塞列表中取出加入就绪列表中，若延时时间未结束，则退出。
由于列表中是按照延时时间升序排列的，所以只要看第一个表项即可，这种方法有效缩短了寻找延时结束线程的时间。
Notes: 文字说明

## Slide 59
RTOS
（3）调度器初始化
完成延时阻塞列表初始化后，接着对调度器进行初始化，即对相关变量进行赋值。调度器是操作系统的核心，负责实现对线程的调度运行。调度器初始化是由函数rt_system_scheduler_init()实现的，主要是对线程的就绪列表、当前线程优先级、当前线程控制块指针、线程就绪优先级组等进行初始化。
1）线程就绪列表初始化。线程就绪列表rt_thread_priority_table是一个 rt_list_t类型的数组，大小由rtconfig.h文件中定义的宏RT_TIMER_SKIP_LIST_LEVEL决定，默认值为32。在该数组中，每个数组索引号对应线程的一种优先级，每个索引下维护着一条双向链表，当线程就绪时，就会根据其优先级插入到对应索引的链表中，同一个优先级的线程都会被插入到同一条链表。初始时，就绪列表初始化为空，每个索引初始化成对应优先级的双向链表根结点。
Notes: 文字说明

## Slide 60
RTOS
2）当前线程优先级初始化。当前线程优先级rt_current_priority，是在scheduler.c文件中定义的全局变量，初始化时将其设为最低的优先级（即被赋值为31）。
3）当前线程控制块指针初始化。当前线程控制块指针rt_current_thread是在scheduler.c文件中定义的全局指针，指向当前正在运行的线程控制块。初始化时，将当前线程控制块指针初始化为空。
4）线程就绪优先级组初始化。线程就绪优先级组rt_thread_ready_priority_group是在scheduler.c文件中定义的一个32位整型数，每一个位对应一个优先级，其作用是为了更快的找到线程在就绪列表中的插入和移除的位置。
5）调度器初始化函数剖析。
Notes: 文字说明

## Slide 61
RTOS
3．创建主线程与空闲线程
（1）创建主线程
从用户的角度来看，主线程扮演了用户程序“入口”的角色，入口函数为app_init()，从而通过该函数来创建用户线程，这个函数由用户自行编写。这里给出的是如何把app_init()这个函数变成线程，即创建主线程。这项工作由函数rt_application_init()完成，整个过程由两部分组成：
首先调用线程创建函数rt_thread_create()创建并初始化主线程（app_init），
然后调用线程启动函数rt_thread_startup()启动主线程（app_init）。
事实上，主线程启动后，并没有立刻运行，而是被挂载到RT-Thread中的线程就绪列表上，直到调度器启动后才会进行第一次线程切换，执行主线程（app_init）。
创建主线程函数rt_application_init()源码可在OsFunc.c中查看。
Notes: 文字说明

## Slide 62
RTOS
（2）创建空闲线程
RT-Thread启动时会调用rt_thread_idle_init()创建一个空闲线程。空闲线程优先级默认是最低的31，即排在就绪列表的最后面，其职责就是在内核无用户线程可执行的时候被内核执行，使CPU保持运行状态，同时可以对终止的无效线程进行资源回收的工作。
rt_thread_idle_init()函数的源代码可在“..\05_UserBoard\RT-Thread_Src\src\idle.c”文件中查看。
创建主线程使用了rt_thread_create()函数，创建闲线程中使用rt_thread_init()函数。两者不同的地方在于：rt_thread_create()会创建TCB和线程的堆栈，同时在TCB中的sp指向堆栈；rt_thread_init()不会动态申请TCB和线程堆栈，而是直接初始化已经分配好的TCB和线程堆栈，空闲线程的线程控制块和线程堆栈rt_thread_stack，是在idle.c文件中已经定义好的静态变量。
Notes: 文字说明

## Slide 63
RTOS
4．线程启动函数rt_thread_startup()
线程创建后，调用线程启动函数rt_thread_startup()启动该线程。注意这里“启动”两字的含义，并不是真正的启动运行线程，而是为了调度器进行调度所做的相关初始化工作。线程启动函数rt_thread_startup()源码可在thread.c文件中查看。
Notes: 文字说明

## Slide 64
RTOS
3．创建主线程与空闲线程
（1）创建主线程
从用户的角度来看，主线程扮演了用户程序“入口”的角色，入口函数为app_init()，从而通过该函数来创建用户线程，这个函数由用户自行编写。这里给出的是如何把app_init()这个函数变成线程，即创建主线程。这项工作由函数rt_application_init()完成，整个过程由两部分组成：
首先调用线程创建函数rt_thread_create()创建并初始化主线程（app_init），
然后调用线程启动函数rt_thread_startup()启动主线程（app_init）。
事实上，主线程启动后，并没有立刻运行，而是被挂载到RT-Thread中的线程就绪列表上，直到调度器启动后才会进行第一次线程切换，执行主线程（app_init）。
创建主线程函数rt_application_init()源码可在OsFunc.c中查看。
Notes: 文字说明

## Slide 65
RTOS
5．启动调度器
（1）调度器启动函数rt_system_scheduler_start()
在延时阻塞列表、调度器初始化后，创建了主线程与空闲线程，但此时RT-Thread还未真正开始运行，需要启动调度器来主动进行第一次线程切换，实现RT-Thread的启动与运转。启动调度器是由调度器启动函数rt_system_scheduler_start()来实现的。
（2）上下文切换函数rt_hw_context_switch_to()
调度器启动过程中，会从线程就绪列表中找到优先级最高的线程（此时，线程就绪列表中有主线程和空闲线程，因此优先级最高的就绪线程即为主线程），然后通过函数rt_hw_context_switch_to()为实现第一次线程切换做准备，设置并触发PendSV中断，在PendSV中断服务例程中调度主线程开始运行。
Notes: 文字说明

## Slide 66
RTOS
线程切换准备函数rt_hw_context_switch_to是一段汇编代码，位于context_gcc.s文件中。调用时给该函数传入主线程（app_init）的栈指针SP，其主要功能是：为触发PednSV中断进行第一次线程切换做准备工作，如设置SP指针、中断标志位、配置PendSV优先级和状态位、恢复主堆栈指针MSP并使能总中断等。
1）rt_hw_context_switch_to函数流程。rt_hw_context_switch_to函数功能流程，该函数执行结束后，PendSV中断立刻被触发，执行PendSV中断服务例程PendSV_Handler进行线程的真正切换。
2）rt_hw_context_switch_to源码。线程切换准备函数rt_hw_context_switch_to的源码可在context_gcc.s文件中查看。
Notes: 文字说明

## Slide 67
RTOS
1．PendSV中断概述
PendSV是具有延时执行的中断，由软件直接触发，在RT-Thread中，PendSV中断服务例程PendSV_Handler的主要功能是：判断是否是第一次切换，若是第一次，直接把下一个将要运行线程（rt_interrupt_to_thread）的上下文（PSR,PC,LR,R12,R3～R0等寄存器）加载到CPU寄存器中，否则的话先将上一个线程（rt_interrupt_from_thread）的上下文入堆栈区保存。
2．主线程创建后的线程栈帧空间内容
使用rt_thread_create函数创建主线程后，将主线程的基本参数，如线程使用CPU时的PSR、入口函数、线程退出函数、R0~R12共64字节存入该线程TCB的栈帧空间。栈帧用于保存异常、中断、线程切换时的上下文数据。
9.2.4 PendSV中断服务例程（难点）
Notes: 文字说明

## Slide 68
RTOS
3 ．PendSV_Handler源码剖析
芯片硬件系统在进入PendSV_Handler之前自动保存了上文的PSR、PC、LR、R12、R3-R0寄存器在线程的栈空间中。在第一次要切换到运行主线程的app_init函数时，没有上文，不需要保存上文。在PendSV_Handler中，把下文的有关信息布局好，退出PendSV_Handler后，硬件自动将堆栈空间的信息载入R0~R3、R12、LR、PC、PSR寄存器，由于PC中的值为下文线程的入口函数首址，因此，程序切换到下文运行，实现了主线程切换，这就是调度的真正操作。
PendSV_Handler执行流程如右图所示
Notes: 文字说明

## Slide 69
RTOS
线程切换准备函数rt_hw_context_switch_to是一段汇编代码，位于context_gcc.s文件中。调用时给该函数传入主线程（app_init）的栈指针SP，其主要功能是：为触发PednSV中断进行第一次线程切换做准备工作，如设置SP指针、中断标志位、配置PendSV优先级和状态位、恢复主堆栈指针MSP并使能总中断等。
1）rt_hw_context_switch_to函数流程。rt_hw_context_switch_to函数功能流程，该函数执行结束后，PendSV中断立刻被触发，执行PendSV中断服务例程PendSV_Handler进行线程的真正切换。
2）rt_hw_context_switch_to源码。线程切换准备函数rt_hw_context_switch_to的源码可在context_gcc.s文件中查看。
Notes: 文字说明

## Slide 70
RTOS
4．PendSV_Handler结束后切换线程运行的缘由（重点）
中断寄存器lr（连接寄存器），当调用一个子程序时由lr存储返回地址；而在进入中断程序中，按照ARM处理器机制，lr将自动保存被称为EXC_RETURN的特征值，其含义见下表。PendSV_Handler中的“ORR lr, lr, #0x04”语句确保了lr寄存器第2位为1（返回后使用PSP），“BX lr”语句根据lr的值返回。
Notes: 文字说明

## Slide 71
RTOS
RT-Thread的启动过程实际分为两个阶段，第一个阶段芯片启动到main函数之前。芯片复位开始执行的第一个指令在“..\startup\startup_stm32l431rctx.s”文件中的Reset_Handler标号处，程序开始运行，完成MSP堆栈指针初始化、系统时钟初始化等工作，转向main函数，开始了RT-Thread的启动工作。
第二个阶段，在main函数中，RT-Thread开始启动，主要过程有：完成了时间嘀嗒、堆空间、延时阻塞列表、初始化工作；完成了线程就绪列表、当前线程优先级、当前线程控制块指针、线程就绪优先级组等初始化工作；创建了主线程与空闲线程，设置主线程优先级为10，堆栈大小为512字；创建了空闲线程，优先级为31（最低）；在创建完主线程和空闲线程后，启动调度器，即从就绪列表中找到主线程控制块，设置并触发PendSV中断，在PendSV中断服务例程中完成调度主线程的准备工作（主要是将SP指向主线程的堆栈区），退出PendSV中断服务例程时，硬件自动堆栈区的内容出栈到CPU内部寄存器，这样PC中的内容变成了主线程函数（app_init）的首地址，称之为主线程被调度运行。
9.2.5 RT-Thread启动过程小结
Notes: 文字说明

## Slide 72
RTOS
ARM Cortex-M内核中包含了一个简单的定时器SysTick，又称为“嘀嗒”定时器。该内核生产的MCU均含有SysTick，因此使用这个定时器的程序方便在MCU间移植。在使用实时操作系统时，一般可用该定时器作为操作系统的时钟嘀嗒，可简化实时操作系统在以ARM Cortex-M为内核的MCU间移植工作。
RT-Thread使用SysTick “嘀嗒”定时器作为整个系统的时钟基准。本节重点分析SysTick中断服务例程，通过中断服务例程的实际处理程序（SysTick_Handler），阐明SysTick运行功能与时间片轮转（Round Robin，RR）调度机制。
9.3 RT-Thread中的时钟嘀嗒剖析
9.3.1 时钟嘀嗒的建立与使用
Notes: 文字说明

## Slide 73
RTOS
1．SysTick定时器的寄存器
SysTick定时器是一个24位倒计时计数器，它以系统内核时钟作为基准，在一个时钟周期中进行一个递减操作，初值通过编程设定，采用减1计数的方式工作，当减1计数到0时，可产生SysTick中断。
（1）SysTick定时器的寄存器地址
SysTick定时器中有4个32位寄存器，基地址为：0xE000_E010，其偏移地址及简明功能如下表所示。
Notes: 文字说明

## Slide 74
RTOS
（2） 控制及状态寄存器
控制及状态寄存器的31～17位、15～3位为保留位，4个位有实际含义，如下表所示，这4位分别是溢出标志位、时钟源选择位、中断使能控制位和该定时器使能位，复位时，若未设置参考时钟，则为0x00000004，即其第2位为1，默认使用内核时钟。
Notes: 文字说明

## Slide 75
RTOS
（3）重载寄存器及计数器
SysTick模块的计数器STCVR保存当前计数值，系统可通过读取该寄存器的值得到更精细的时间表示。
SysTick定时器的重载寄存器LORD的低24位D23~D0有效，其值是计数器的初值及重载值。
SysTick定时器的计数器VAL保存当前计数值，用户程序可通过读取该寄存器的值得到更精细的时间表示。
Notes: 文字说明

## Slide 76
RTOS
（4）ARM Cortex-M内核优先级设置寄存器
Systick定时器的初始化程序时，还需用到ARM Cortex-M内核的系统处理程序优先级寄存器，用于设定Systick定时器中断的优先级。
在ARM Cortex-M中，只有SysTick、SVC（系统服务调用）和PendSV（可挂起系统调用）等内部异常可以设置其中断优先级，其他内核异常的优先级是固定的。一般设置SysTick的优先级为15。
编程时，使用SCB->SHP[n]进行书写，SVC的优先级在SHP[7]寄存器中设置，PendSV的优先级在SHP[10]寄存器中设置，SysTick的优先级在SHP[11]寄存器中设置，具体位置如下表所示。
Notes: 文字说明

## Slide 77
RTOS
2．SysTick定时器的初始化
RT-Thread在板级硬件初始化函数rt_hw_init()中调用SysTick配置函数_SysTick_Config()完成SysTick初始化。具体实现代码在board.c文件的SysTick配置函数_SysTick_Config()中。
SysTick定时器初始化的步骤如下：
1）判断重载寄存器值是否合法；
2）根据RT-Thread的时钟嘀嗒（1ms），设置重载寄存器的值，即SysTick中断周期；
3）设置SysTick中断优先级；
4）加载SysTick计数值；
5）使能SysTick定时器中断。
Notes: 文字说明

## Slide 78
RTOS
1）SysTick定时器初始化功能概要
SysTick_Config函数主要功能：ck定时器中断；根据RT-Thread的时钟嘀嗒（1ms），设置重载寄存器的值，即SysTick中断周期；设置SysTick中断优先级；使能中断。SysTick配置函数_SysTick_Config()的源码可在board.c文件中查看。
2）SysTick定时器初始化功能分析
RT-Thread在板级硬件初始化函数rt_hw_board_init()中调用SysTick配置函数_SysTick_Config()完成SysTick初始化（也就是时钟嘀嗒初始化）。
//（2）SysTick初始化，RT_TICK_PER_SECOND为rtconfig.h设置的嘀嗒频率
_SysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND);
Notes: 文字说明

## Slide 79
RTOS
3．SysTick中断服务例程剖析
每一个嘀嗒中断，执行一次中断服务例程SysTick_Handler，主要功能是：系统计时；从延时阻塞列表移出到期线程，加入到就绪列表中并进行调度；对优先级相同的线程进行轮询调度，令时间片到的线程让出处理器。
SysTick_Handler源码在board.c文件中，它通过调用rt_tick_increase()函数完成对线程的处理。
Notes: 文字说明

## Slide 80
RTOS
线程延时函数rt_thread_sleep()供用户线程使用，但该延时函数与利用机器指令空跑延时不同，当用户线程调用该函数后，在该函数内部将根据传入的延时嘀嗒数，将该用户线程按照延时时间插入延时阻塞队列，让出CPU控制权。
每次SysTick中断，SysTick中断服务例程中就会查看延时阻塞队列是否有延时时间到期的线程，有就取出放入就绪列表进行调度运行。
9.3.2 延时函数的调度机制分析
Notes: 文字说明

## Slide 81
RTOS
1．延时函数执行流程
rt_thread_sleep()函数的源码在 ..\RT-Thread\src\thread.c文件中，执行流程如右图所示。基本过程为：关中断、获取当前正在运行的线程、阻塞当前线程、计算当前线程的延时时间、将当前线程加入线程延时阻塞列表、开中断、执行系统调度。
Notes: 文字说明

## Slide 82
RTOS
2．延时函数内调用的主要函数分析
延时函数的源码分析仍然使用在“..\03-Software\CH09-RT-Analysis\StartAnalysis_B”工程，timer.c文件，在工程的“..\05_UserBoard\RT-Thread_Src\src”文件夹中。
在RT-Thread中，定义了一个全局的延时阻塞列表，延时函数内调用的rt_timer_start()函数就是将当前线程加入线程延时阻塞列表，而与之功能相反的是rt_timer_stop()，它是从延时阻塞列表移除线程，这个函数由rt_thread_suspend()调用。
1）rt_timer_start()函数。
2）rt_timer_stop()函数。
Notes: 文字说明

## Slide 83
RTOS
RTOS中的通信是指线程之间或者线程与中断服务例程之间的信息交互，其作用是实现同步与数据传输。同步是协调不同程序单元的执行顺序，数据传输是在不同程序单元之间进行数据的传递。同步与通信的主要方式有事件、消息队列、信号量、互斥量等。本节给出事件与消息队列的触发过程分析，下一节给出信号量与互斥量的触发过程分析。事件触发过程分析就是试图阐述一处发送事件位，等待事件位的地方为什么会运行。消息队列触发过程分析就是试图阐述一处发送消息进入消息队列，等待消息的地方为什么会运行。SysTick运行功能与时间片轮转（Round Robin，RR）调度机制。
9.4 RT-Thread中的事件与消息队列的触发过程分析
9.4.1 事件的触发过程
Notes: 文字说明

## Slide 84
RTOS
1．事件相关函数功能及执行流程
Notes: 文字说明

## Slide 85
RTOS
（1）事件发送函数rt_event_send
事件发送函数rt_event_send的主要功能：
1）判断事件状态及参数是否正确；
2）设置事件字的对应事件位；
3）在事件阻塞列表中查找线程等待事件位与设置的事件位相同的线程，找到后从事件阻塞列表中移出，并加入到就绪列表中；
4）取就绪列表中最高优先级（优先级最高的）线程进行调度。
在“..\ 05_UserBoard\RT-Thread_Src\src\ipc.c”文件中可以查看rt_event_send()函数的源代码。
Notes: 文字说明

## Slide 86
RTOS
（2）事件接收函数rt_event_recv()
事件接收函数rt_event_recv的主要功能：
1）判断线程和事件状态及参数是否正确；
2）初始化状态并重置线程错误码；
3）检查线程所等待的事件位是否发生；
4）当线程所等待的事件位未发生，将线程放入阻塞列表中，并激活线程计时器；
5）更改线程的状态，然后从就绪列表中取出线程准备运行；
6）返回当前线程的状态。
在“..\ 05_UserBoard\RT-Thread_Src\src\ipc.c”文件中可以查看rt_event_recv()函数的源代码。
Notes: 文字说明

## Slide 87
RTOS
2．线程之间的事件调度机制实例分析
Notes: 文字说明

## Slide 88
RTOS
1．消息队列主要函数剖析
在本章任意工程的“..\ 05_UserBoard\RT-Thread_Src\src\ipc.c”文件中可以查看函数的源代码。
（1）消息队列发送消息函数rt_mq_send()
消息队列发送消息函数rt_mq_send的主要功能：
1）判断消息队列的状态和参数的合法性；
2）从空闲消息链表上取下一个空闲消息块，把消息内容复制到消息块上；
3）将新增的消息块放入消息队列中，并设置新的队列尾部链表；
4）从阻塞列表中移除等待接收消息的线程，将其放入就绪列表中准备运行；
5）返回消息队列各类状态代码值。
Notes: 文字说明

## Slide 89
RTOS
（2）消息队列接收消息函数 rt_mq_recv()
消息队列接收消息函数rt_mq_recv的主要功能：
1）检查消息队列状态和参数的合法性；
2）从消息队列中取出一个消息；
3）对获取到的消息进行处理，若无消息情况，则改变当前线程状态，将其移入阻塞列表并开启计时器，从就绪列表取出线程准备运行；
4）若有消息，获取消息列表的头指针，将消息数减一；
5）返回消息队列各类状态代码值。
Notes: 文字说明

## Slide 90
RTOS
2．消息队列调度机制实例分析
Notes: 文字说明

## Slide 91
RTOS
1. 信号量主要函数剖析
（1）等待获取信号量函数rt_sem_take()
rt_sem_take函数的主要功能：
① 判断是否有可用信号量，若有，信号量的值减一并返回获取信号量成功；
② 否则判断等待时间，若等待时间等于0，返回超时错误，否则阻塞当前运行线程，并插入到信号量阻塞列表中，若等待时间大于0，则需要设置线程等待时间并启动定时器将当前线程放入延时列表，并从就绪列表中取出优先级最高的线程准备运行。
9.5 RT-Thread中的信号量与互斥量的触发过程分析
9.5.1 信号量
Notes: 文字说明

## Slide 92
RTOS
（2）释放信号量函数rt_sem_release()
rt_sem_release函数的主要功能：
① 检查信号量阻塞列表中是否有等待信号量的线程，若有，则从信号量阻塞列表中唤醒第一个线程，并将此线程从延时列表中取出；
② 若无，则释放信号量；
③ 检查是否需要线程调度。
在“..\05_UserBoard\RT-Thread_Src\src\ipc.c”文件中可查看rt_sem_take和rt_sem_release的源代码。
Notes: 文字说明

## Slide 93
RTOS
2. 信号量调度实例分析
样例工程在“..\03-Software\CH09-RT-Analysis\Semaphore”文件夹，运行结果如下图所示，。注意本工程的RT源码thread.c文件中有加入printf语句输出过程信息，仅供原理分析使用。
Notes: 文字说明

## Slide 94
RTOS
1．互斥量主要函数剖析
（1）获取互斥量函数rt_mutex_take()
rt_mutex_take函数的主要功能：
① 判断当前获取互斥量的线程与持有互斥量的线程是否是同一线程，若是，则该互斥量的持有值加1而线程不会被挂起；
② 若不是，检查互斥量是否上锁，若未上锁，则当前线程成功获取互斥量，并设置持有互斥量的原始优先级和持有次数，同时上锁；
③ 若互斥量已上锁，检查是否等待，若等待时间等于0，返回超时错误，否则将当前运行线程插入到互斥量阻塞列表中，若当前获取互斥量线程的优先级大于持有互斥量线程的优先级，则提升持有互斥量线程的优先级与当前获取互斥量线程的优先级相同，若等待时间大于0，同时需要设置线程等待时间并启动定时器将当前线程放入延时列表，并从就绪列表中取出优先级最高的线程准备运行。
9.5.2 芯片启动到main函数之前的运行过程
Notes: 文字说明

## Slide 95
RTOS
（2）互斥量释放函数rt_mutex_release()
rt_mutex_release函数的主要功能：
① 检查当前线程与互斥量持有线程是否是同一线程，只有互斥量持有线程才能释放互斥量；
② 若是同一线程，则持有互斥量的线程的持有次数减1；
③ 若持有互斥量的线程的持有次数等于0，检查是否需要恢复线程的初始优先级，并检查互斥量阻塞列表中是否有等待当前互斥量的线程；
④ 若有，则从互斥量阻塞列表中唤醒第一个线程，并从延时列表中取出，同时设置新的持有者线程、优先级和持有者数
⑤ 若无，则互斥量开锁，并清除互斥量所有者信息，恢复默认优先级；
⑥ 检查是否需要线程调度。
Notes: 文字说明

## Slide 96
RTOS
2．基于互斥量的优先级相同线程程序执行流程分析
（1）互斥量调度时序分析
Notes: 文字说明

## Slide 97
RTOS
（2）互斥量调度过程分段解析
  1）线程启动。
  2）红灯线程申请锁定互斥量。
  3）蓝灯线程申请锁定互斥量。
  4）绿灯线程申请锁定互斥量。
  5）红灯线程解锁互斥量。
  6）蓝灯线程解锁互斥量。
  7）绿灯线程解锁互斥量。
Notes: 文字说明

## Slide 98
RTOS
9.6 本章小结
理解RTOS内部运行机制，必须具备一些基础知识，本章快速概要这些基础知识。在RT-Thread启动部分，重点分析了芯片复位开始执行的第一个指令，到操作系统启动并执行主线程这一过程，对其流程、主要函数进行了简明剖析。随后对延时函数、事件、消息队列、信号量、互斥量等RTOS中具有调度触发机制的部件进行了简明剖析。通过这些内容的学习，可基本了解RTOS是如何运行的，又如何为应用编程提供服务的，达到知其然，了解其所以然的目的。
Notes: 文字说明